Согласовано							Утверждаю

Председатель профкома КГЭУ				Проректор по АХР

___________Бикбов Р.Ш. 				        _________Латушкин В.В..

«___»______________2007 г				«___»__________2007 г

# ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда при работе в лаборатории

техники высоких напряжений Б-115

Данная инструкция предназначена для преподавателей, учебно-воспитательного персонала специальности инженер-энергетик и студентов, выполняющих лабораторные работы. Инструкция для работников содержит следующие разделы:

- Общие требования безопасности:

1). К работе в лаборатории ТВН допускаются лица не моложе 18 лет и состояние здоровья которых соответствует ПТБ.

2). Режим работы соответствует расписанию проведения лабораторных занятий студентов.

3). В качестве системы защиты электроустановок и электрооборудования существует заземление к общему контуру.

4). Наличие сигнализации: световое, звуковое табло.

5). Предохранительная техника и средства защиты: сеточные ограждения высоковольтных установок, блокировка высоковольтных установок, диэлектрические коврики, резиновые перчатки.

6). Средства пожаротушения: ящики с песком, огнетушители.

7). Наличие аптечки как средства оказания первой медицинской помощи.

8).Систематически проводится влажная уборка техническим персоналом.

9).К выполнению работ в лаборатории допускаются только студенты, знающие настоящую инструкцию и расписавшиеся в специальной ведомости об ее усвоении.

10).Студенты, нарушающие данную инструкцию, от выполнения работ отстраняются.

11). Лабораторные установки считаются действующими, так как они находятся под напряжением полностью или частично или на них в любой момент может быть подано напряжение.

12). Выполнение лабораторных работ разрешается только на исправных установках. Если установка не исправна, то на стенде вывешивается плакат «РАБОТАТЬ ВОСПРЕЩАЕТСЯ».

13). Число студентов, выполняющих лабораторные работы на напряжение более 1000 В, должно быть не более 8 человек на преподавателя.

14). Все ограждения должны быть заземлены и снабжены блокировкой и сигнализацией световой или звуковой.

15). Защитные средства, провода, применяемые при присоединении испытываемых объектов или сборки временных схем, должны периодически подвергаться осмотру и испытываться в соответствии с нормами.

16). Выполнение лабораторной работы на установке может производиться при наличии не менее двух испытателей.

17). Лабораторные установки должны быть чистыми и не содержать лишних предметов.

- Требования безопасности перед началом работы:

1). Перед работой необходимо пройти соответствующий инструктаж по технике безопасности, о чем делается запись в специальном журнале.

- Требования безопасности во время работы:

1). Быть внимательным и осторожным.

2). Включать установку можно только после ознакомления с руководством по эксплуатации и устройством установки и только в присутствии преподавателя.

3). Установка образцов и другие операции должны производиться при разомкнутых блокконтактах.

4). Перед включением установки проверить правильность собранной схемы.

5). Все изменения в схемах электроустановок допускается производить только после отключения электроустановки от сети.

6). При сборке испытательных схем необходимо использовать только исправные специальные проводники (неповрежденная изоляция, не разрушенные наконечники).

7). Перед включением установки необходимо объявить устно : «ПОДАЮ НАПРЯЖЕНИЕ».

8). Во всех случаях, когда не срабатывает сигнализация, немедленно прекратить работу, доложить преподавателю.

9). При проведении опытов с включенной установкой все включения и отключения и все регулировки должны производиться одновременно только одним человеком и только одной рукой. Вторая рука должна быть свободна и не касаться корпусов приборов и прочего оборудования.

10).Во время работы запрещается:

- производить под напряжением изменения в схеме включения оборудования;

- прикасаться к открытым токоведущим частям установки:

- превышать допустимые для данного оборудования значения токов и напряжений;

- использовать оборудование не предназначенное для данной работы;

- производить какие-либо включения на общих распределительных устройствах лаборатории;

- переходить от одной лабораторной установки к другой без разрешения преподавателя или лаборанта.

11).Перед выполнением очередной лабораторной работы студент обязан получить разрешение преподавателя на данную работу после предварительной проверки знаний по технике безопасности.

- Требования безопасности в аварийных ситуациях:

1). В случае возникновения неисправности в оборудовании во время выполнения работы, необходимо немедленно отключить установку от сети и доложить преподавателю или лаборанту.

2). В случае поражения электрическим током немедленно отключит установку и до прибытия врача оказать пострадавшему первую помощь.

3). Освободить человека от действия электрического тока путем отключения питания электроустановки, лаборатории в целом. В случае невозможности отключения (пожар, перекрытие коммутационной аппаратуры) необходимо удалить человека от места соприкосновения с напряжением, используя изолирующие материалы (сухая одежда, деревянная мебель и т.д.).

4). Вызвать скорую помощь (тел. 03).

5) в случае нарушения дыхания сделать пострадавшему «вдох» искусственного дыхания.

6). В случае остановки сердца начать непрямой массаж сердца.

7). Указанные мероприятия необходимо проводить либо до восстановления дыхания и сердцебиения, либо до прибытия скорой помощи.

8). При возгорании оборудования отключить питание, сообщить руководителю, охране и принять меры к тушению очага пожара при помощи углекислотного или порошкового огнетушителя, эвакуировать людей.

- Требования безопасности  по окончании работы:

1). Отключить питание лабораторной установки, отключить питание на распределительном щите лаборатории.

2). После проведения испытаний на высоковольтной установке при постоянном токе нужно обязательно произвести разрядку емкостей с помощью заземляющей штанги.

Согласовано:

Нач. отдела ОтиБ                                                               Габайдуллин Н.З.

Зав. каф. ЭС, проф.                                                            Валеев И.М.