ЛЕКЦИЯ №18

12. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ФИЛЬТРЫ

12.1. Назначение и типы фильтров

Под электрическими фильтрами понимают четырехполюсники, включаемые между источником питания и приемником (нагрузкой), назначение которых состоит в том, чтобы беспрепятственно (без затухания) пропускать к приемнику токи одних частот и задерживать или пропускать, но с большим затуханием, токи других частот.

Диапазон частот, пропускаемых фильтром без затухания, называется полосой прозрачности или полосой пропускания. Диапазон частот, пропускаемых с затуханием, называется полосой затухания.

Электрические фильтры собирают из катушек индуктивности и конденсаторов. Исключение составляют RC-фильтры. Фильтры используют в радиотехнике и технике связи, где применяют токи высоких частот, а также в преобразовательной технике, когда предъявляются повышенные требования к спектральному составу токов.

Как правило, индуктивное сопротивление катушек намного превосходит их активное сопротивление , поэтому можно считать R = 0. Проводимостью конденсаторов, обусловленной токами утечки, также можно пренебречь.

Фильтры обычно собирают по симметричной Т- или П-образной схеме (рис. 12.1).

В этих схемах  и .

Фильтры, у которых произведение продольного сопротивления на поперечную проводимость представляет собой некоторое постоянное для данного  фильтра  число   k,   не   зависящее   от   частоты,   принято   называть k-фильтрами. Фильтры, в которых это произведение зависит от частоты, называются m-фильтрами.

Сопротивление нагрузки  , присоединяемое на выходе фильтра, должно быть согласовано с характеристическим сопротивлением фильтра ZС.

В k-фильтрах  волновое сопротивление существенно изменяется в зависимости от частоты , находящейся в полосе прозрачности. В связи с этим необходимо изменять сопротивление нагрузки в функции от частоты, что связано  с  техническими  трудностями и является нежелательным. В m-фильтрах данный недостаток отсутствует.

Качество фильтра тем выше, чем более резко выражены его фильтрующие свойства, т.е. чем более резко возрастает затухание в полосе затухания.

Фильтрующие свойства четырехполюсников физически обусловлены возникновением в них резонансных режимов – резонансов токов и напряжений.

12.2. Основы теории k-фильтров

Если нагрузка  согласована с характеристическим сопротивлением ZС четырехполюсника, то ток и напряжение на выходе связаны с током и напряжением на входе соотношением:

,

где . При этом

.

Множитель  определяет, во сколько раз модуль U2 или I2 меньше модуля U1 или I1.  Если ( = 0, то  = 1, и фильтр пропускает колебания без затухания.

В полосе прозрачности ( = 0.  В полосе затухания ( > 0.

Множитель  по модулю равен 1 и определяет отставание по фазе U2 и I2  от U1 и I1.

Фильтрующие свойства четырехполюсника рассмотрим путем сравнения выражения для коэффициента А четырехполюсника с равным ему выражением гиперболического косинуса от аргумента

.

Для фильтра, собранного по Т-образной схеме, .

Для фильтра, собранного по П-образной схеме, .

Из каких бы реактивных сопротивлений ни был собран фильтр, соотношения  и  всегда будут определяться действительным числом. Действительным будет и число А, и равное ему ch(( + j(). Следовательно,

sh (sin ( = 0,	A = ch (cos (.

Эти два уравнения используют для определения границ полосы прозрачности и характера изменения угла ( в зоне прозрачности, а также характера изменения коэффициента затухания  (  в полосе затухания.

В полосе прозрачности  ( = 0  и  sh 0 = 0,  ch 0 = 1  и  A = cos (.

Так как cos ( может изменяться в пределах от +1 до –1, то крайние значения коэффициента A в полосе прозрачности равны 1. Границы полосы прозрачности определяются частотами  1 и 2. Значения  1 и 2 для фильтров ВЧ и НЧ определяют из уравнения

A() = 1.

Для полосовых и заграждающих фильтров 1 и 2 находят как корни уравнения A() = –1. Уравнение A() = 1 дает возможность определить резонансную частоту  0, находящуюся в интервале частот  1 и 2.

Частоту, являющуюся граничной между полосой прозрачности и полосой затухания, называют частотой среза.

Характер изменения угла ( в функции от    для зоны прозрачности определяют из уравнения

( = arccos A().

Определим  (  и  (  для полосы затухания. В ней при  ( > 0  произведение  sh (sin (  равно нулю в случае при  sin ( = 0, т.е. когда  ( = 0  или  ( = .

При  ( = 0   ch ( = A(),  а при  ( =    ch ( = – A().

По этим выражениям можно построить кривую  ( = f() в полосе затухания. В полосе затухания    находится в фазе или в противофазе с напряжением  .

Следует отметить:

1) с изменением   меняются коэффициенты  B  и  C четырехполюсников и характеристическое сопротивление  . Для того, чтобы фильтр работал на согласованную нагрузку, при изменении частоты необходимо изменять нагрузку;

2) в полосе прозрачности характеристическое сопротивление фильтра всегда имеет активный характер, а в полосе затухания – чисто реактивный.

12.3. Фильтры типа k. Низкочастотные, высокочастотные,

полосовые и заграждающие

Фильтрами нижних частот (ФНЧ) называются фильтры, пропускающие в нагрузку только низкие частоты: от 1 = 0  до  2. Полоса затухания у них находится в интервале от  2  до . Построение ФНЧ и их характеристики показаны на рис. 12.2.

Под фильтрами верхних частот (ФВЧ) понимают фильтры, пропускающие в нагрузку только высокие частоты:  от  1  до  . Полоса затухания у них находится в интервале от  0  до  1. Построение ФВЧ и их характеристики показаны на рис. 12.3.

Для  Т-образного фильтра нижних частот

.			        (12.1)

При   = 1 = 0  . С увеличением частоты  ZC  уменьшается, сначала  мало отличаясь от значения  При    характеристическое сопротивление  ZC = 0.

Для  П-образного фильтра нижних частот

.				   (12.2)

Для  Т-образного фильтра  верхних частот

.				    (12.3)

Характеристическое сопротивление ZС = 0  при  . С увеличением  сопротивление ZС увеличивается и при      .

Если фильтр предназначен для работы на частотах, находящихся внутри полосы прозрачности данного фильтра и относительно далеко отстоящих от значения , при котором  ZС = 0, то сопротивление Zн фильтра НЧ выбирают равным ZС, которое соответствует  = 1 = 0. Для Т-фильтра .

Для фильтров ВЧ обычно нагрузку согласовывают со значением ZC при  . Для Т-фильтра ВЧ  . В полосе затухания ZC оказывается чисто реактивным для всех фильтров. Для определения характера  ZC  в этой зоне определяют характер входного сопротивления фильтра в режиме холостого хода или  короткого замыкания: для фильтров НЧ при очень высокой частоте и для фильтров ВЧ – при низкой частоте. В зоне  затухания  ZC  имеет  индуктивный характер для Т-фильтра НЧ  и П-фильтра ВЧ и емкостный характер для П-фильтра НЧ и Т-фильтра ВЧ.

Полосовые фильтры представляют собой фильтры, пропускающие в нагрузку лишь узкую полосу частот от 1 до 2. Справка от 2  и слева от 1 находятся полосы затухания (рис. 12.4).

Формулы для определения параметров полосового фильтра по заданным частотам f1 и f2  и сопротивлению нагрузки  фильтра  ZC  при .

(12.4)

Под заграждающими фильтрами понимают фильтры, в которых полоса прозрачности как бы разрезана на две одинаковые половины полосой затухания. Слева от 1 и справа от 2  находятся две части полосы прозрачности.

Схема заграждающего фильтра и его характеристики представлены на рис. 12.5.

По схеме k-фильтра можно определить, к какому виду он относится. Если в ветви сопротивлений стоят только индуктивности, то фильтр относится к типу НЧ. Если в ветви сопротивлений – емкость, то это фильтр ВЧ.

Если в ветви сопротивлений находятся последовательно соединенные элементы L и C, то фильтр полосового типа. Если параллельно соединенные элементы L и C, то получится заграждающий фильтр.

Самостоятельная работа

Расчет пассивного четырехполюсника. Фильтры типа М.

[Л 9.1.3, с. 138–146, 315–320]

# Text boxes

1

2

1

2

б)

а)

Рис. 12.1. Т-образная (а) и П-образная (б) схемы фильтров

0

L

L

C

а)

C

C

L

б)

с)

Рис. 12.2. Т-образная (а) и П-образная (б) схемы ФНЧ,

а также их характеристики (с)

0

L

L

C

C

C

L

б)

а)

с)

Рис. 12.3. Т-образная (а) и П-образная (б) схемы ФВЧ,

а также их характеристики (с)

емк.

акт.

инд.

Рис. 12.4. Схема полосового фильтра и его характеристики

а)

б)

в)

акт

акт

инд

емк

г)

## Рис. 12.5. Схема заграждающего фильтра (а), его полоса

прозрачности (б), характер изменения угла (в) и сопротивления (г)