## Slide 1: ТОПЛИВНОЕ ХОЗЯЙСТВО ТЭС
Работу выполнил студент группы Тм-1-13
Саитов Станислав Радикович

## Slide 2
Общая схема
топливного хозяйства ТЭС

## Slide 3: Структурная схема переработки твердого топлива на ТЭС
Взвешивание
Разгрузка
Грубое измельчение
Удаление посторонних предметов
Измельчение до 15-25 мм
Размол в мельницах
Сепарирование от крупных частиц и воздуха
Подача в бункера

## Slide 4
Первым технологическим объектом здесь является путевое хозяйство.

## Slide 5
Прибывающие вагоны с топливом подаются в разгрузочное устройство, оборудованное вагоноопрокидывателями.

## Slide 8
После бункера уголь питателем подается на первый конвейер топливоподачи.

## Slide 9
В разгрузочном устройстве топливо проходит первый этап подготовки, заключающийся в измельчении его до кусков размером 200— 300 мм. Крупные куски угля задерживаются на решетке, закрывающей сверху приемный бункер, и измельчаются с помощью дробильно-фрезерной машины (ДФМ).

## Slide 10
В дробильном корпусе устанавливаются молотковые дробилки, измельчающие уголь до кусков размером 15—25 мм.

## Slide 12
Перед молотковыми дробилками устанавливают подвесной саморазгру-жающийся электромагнитный металлоискатель и металлоотделитель, а после дробилок - шкивный и подвесной ЭМ металлоотделители.

## Slide 13
Из дробильного корпуса уголь подается конвейером в главный корпус к шаровым мельницам угольной пыли.

## Slide 14
Там куски угля перемалываются до пылеобразного состояния.

## Slide 15
Шаровая мельница

## Slide 16
Далее мелькая пыль отделяется от крупной в циклонах, которые обычно находятся на крыше главного цеха

## Slide 17
Крупная пыль возвращается обратно в мельницы, а мелкая продолжает свой путь в сепаратор пыли, где она отделяется от воздуха.

## Slide 18
Полученная мелкая пыль поступает на горизон-тальный конвейер и с него ссыпается в бункера паровых котлов.

## Slide 19
На рассматриваемой схеме показан склад топлива, в котором в качестве перевалочных механизмов использованы скреперы и бульдозеры.

## Slide 20
Кроме указанных механизмов склады оборудуются кранами-перегружателями, роторными погрузчиками и штабелерами.

## Slide 21
Расстояние между объектами топливоподачи определяется из условий необходимой высоты подачи и допустимого угла наклона конвейера к горизонту. Для сортированных углей угол наклона не более 18°.

## Slide 22
Ленточные конвейеры, как правило, размещаются в закрытых галереях, размеры которых выбирают, исходя из обеспечения необходимых проходов.

## Slide 23: СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!