Лекция № 5.

Орудия рыболовства. Активные и пассивные орудия рыболовства.

Существует классификация орудий рыболовства на внутренних водоемах,   предложенная   А.И.Трещевым. Выделяется пять классов орудий рыболовства по принципу их действия: отцеживающие, объячеивающие, ловушки, поводковые, травмирующие. Внутри каждого класса выделяются группы орудий в соответствии со способом лова и конструктивным особенностями. Среди указанных орудия, относящиеся к травмирующим, в промышленном рыболовстве практически не используются, но зато имеют существенное значение в браконьерском лове (который также должен учитываться) и в научных исследованиях.

Способность орудий лова возможно полно отлавливать рыбу с определенной площади водоема в наиболее короткий срок того или иного сезона года при наименьших затратах труда определяет их активность. Орудия лова делятся на активные и пассивные. Активные – отцеживающие, объечеивающие плавные сети, поводковые, травмирующие. Пассивные – ловушки, объечеивающие ставные сети.

Первую группу орудий промышленного рыболовства составляют отцеживающие орудия, имеющие вид сетной стены. Обметав часть водоема, орудие лова затем вытаскивают на берег или на борт судна. Вода процеживается сквозь ячейки, а рыба остается в орудии лова, причем не запутывается и не объячеивается в нем, а остается на полотне или скатывается в специальный мешок (мотню, слив, притон). Объячеивание рыбы в этом случае нежелательно и даже вредно, так как тормозит работу и снижает производительность труда рыбаков. Поэтому сетное полотно для таких орудий лова делают из толстых грубых ниток с более мелкой, чем у сетей, ячеей.

Тралирующие орудия лова. Принцип их действия состоит в том, что орудия лова в виде сетного мешка особой конструкции буксируют по водоему и улавливают встречающуюся на пути рыбу. Тралирующие орудия подразделяются на собственно тралы (бим-трал, донный трал), близнецовые тралы, или сейнерные невода, и мутники, или снюрреводы.

1. Тралы — это орудия, буксируемые с одного судна и раскрывающиеся с помощью распорных досок или щитов. Это наиболее прогрессивные и высокопроизводительные орудия лова, широко применяемые в большинстве зарубежных стран и являющиеся одними из основных орудий мирного рыболовства.

Рис. 1. Тралы: I – бим-трал, II – донный оттер-трал

В последующие годы в результате проведенных научно-исследовательских и экспериментальных работ в конструкцию трала были внесены дальнейшие усовершенствования (введены более эффективные овальные щелевые распорные доски, шаровые металлические и резиновые бобинцы, гидродинамические-кухтыли, фигурные клячовки и др.).

Рис. 2. Общий вид рыболовного трала:1 — сетный мешок трала; 2 и 3 — верхняя и нижняя подборы; 4 — клячовки; 5 — кабели; 6 — распорные доски; 7 — ваеры.

Другим видом тралирующих орудий лова являются  близнецовые тралы.  Их   буксируют   за специальные   канаты   (ваеры, урезы) двумя одинаковыми судами, благодаря чему достигается рабочее положение сетного мешка. Применение двух одинаковых судов  (близнецов) и послужило основанием к  тому, чтобы назвать тралы  близнецовыми, а  способ лова — близнецовым траловым ловом или близнецовым ловом. В  некоторых промысловых районах, например   на Каспийском море, этот способ лова называется сейнерным ловом, а тралы — сейнерными неводами.

Близнецовые тралы не имеют распорных досок.

| Рис. 3. Лов рыбы близнецовым тралом с лодкой. | Рис.4.Одновременная работа 3-х тралов с 3-х судов |
| --- | --- |

2. Невода. По способу лова невода разделяются и а закидные (притоняемые) и обкидные.

Закидными (притоняемые) неводами называют такие, которые выметывают с берега и притоняют (вытаскивают) на берег. Обкидными называют невода, которые выметывают вдали от берега с борта судна и притоняют на борт. К обкидным неводам относятся разнообразные морские и озерные орудия лова. Одни из них — распорные невода — применяются на мелководьях морей и озер, сравнительно примитивны и мало распространены. К наиболее перспективными, высокопроизводительными орудиями морского активного рыболовства относятся кошельковые невода, представляющие собой огромную сетную стену, выметываемую вокруг обнаруженного косяка рыбы. Нижнюю часть невода стягивают наподобие кисета или кошеля, откуда невод и получил название кошелькового. Рыба остается внутри невода, как в чаше. Затем невод выбирают на судно, а рыбу сливают в специальную часть невода (слив, притон), откуда и выбирают улов.

Рис. 5. Кошельковый невод

3. Мутники или снюрреводы, по существу являются промежуточными между тралирующими орудиями и обкидными неводами.  Мутник представляет собой  сетной мешок,  очень похожий на близнецовый трал, но снабженный очень длинными   урезами или ваерами, достигающими у крупных мутников 1500—2000 м. Неводом с урезами,  наподобие обкидного невода, обметывают участок водоема. Затем лебедкой или ходом судна урезы стягивают и, идя по дну, взмучивают воду  (отсюда и название орудия), поднимая ил или песок. Это отпугивает рыбу и заставляет ее отходить к центру обметанного   пространства,   по   которому движется трал. Мутник используют главным образом для лова донной рыбы. Мутники применяют в основном на   Дальнем Востоке.

Рис.6 Мутник.

Мутннковый лов является прототипом близнецового тралового лова и применяется исключительно для лова рыб, находящихся у дна.

4. Бредень похож на волокушу длиной 5-8 м. Есть также сачки для лова рыбы.

Ко второй группе относятся объячеивающие орудия лова, или сети. Принцип действия их основан на том, что орудия лова в виде сетной стены выставляют на пути следования рыбы, которая, пытаясь пройти сквозь эту преграду, застревает в ячейках сети, т. е. объячеивается. При объячеивании нитки ячей иногда попадают под жаберные крышки рыбы, в связи с чем, эти орудия получили также название жаберных сетей.

Если сети в процессе лова стоят неподвижно на одном месте, будучи закреплены тем или иным способом, и улавливают рыбу, пытающуюся пройти сквозь них, то они называются ставными сетями, а лов — сетным ставным ловом.

Если сети в процессе лова плывут по течению реки и улавливают рыбу, идущую им навстречу, то они устроены иначе и называются речными плавными сетями, а лов — речным плавным ловом. Этот вид лова применяется почти на всех крупных реках мира.

Широко применяются сети в открытых морях, где из большого количества сетей составляют длинные порядки, которые дрейфуют под влиянием морских течений, объячеивая встречную рыбу. Такие сети называют морскими плавными или дрифтерными, а лов — морским плавным или дрифтерным. Этот вид лона имеет большое значение в рыболовстве России и всего мира.

Сети бывают жаберными, рамовыми и ряжевыми. По устройству объячеивающие орудия лова делятся на одностенные,  многостенные.

Одностенные сети состоят из одного полотна или, как говорят, из одной стены. Это наиболее распространенный вид сетей. Многостенные сети состоят из двух или трех сетных полотен и называются соответственно двустенными (двустенками) или трехстенными (трехстенки). Рамовыми или рамными называют одностенные сети особой конструкции с веревочным переплетом — рамой,  продетой  сквозь   ячеи   сети.

Способность орудий лова улавливать рыбу называется уловистостыо. Уловистость объячеивающих орудий лова зависит от многих факторов: размера ячеи (шаг), толщины нитки, посадки, окраски сетей и  т.д.

Пассивные орудия рыболовства (ловушки, поводковые и травмирующие орудия лова).

Третью группу орудий промышленного рыболовства составляют стационарные орудия, или ловушки. Это по численности самая крупная и разнообразная группа прибрежных орудий лова. Принцип действия ловушек заключается в том, что орудие лова в виде сетного сооружения особой формы устанавливают на пути хода рыбы. Упираясь в сетную стену, называемую крылом, и пытаясь обойти ее, рыба входит в ловушку, устроенную таким образом, что вход в нее удобен, а выход затруднен.

Основными орудиями этой группы являются ставные невода (открытые сверху) самых разнообразных конструкций, широко распространенные в рыболовстве Японии, США, Канады. В России ставные невода применяют почти во всех рыбопромысловых бассейнах: на Дальнем Востоке, в Каспийском, Азовском, Балтийском и других морях, а также во внутренних водоемах. В некоторых районах (например, на Северном Каспии) ставные невода устанавливают не только у берегов, но и далеко в море.

К группе стационарных орудий лова относятся также различные ловушки закрытые сверху, объединяемые под общим названием вентерей: собственно вентеря, секрета, мережи, рюжи, боттенгарны, нерёды, морды, ванды и т. п. Это большей частью мелкие орудия лова, применяемые во внутренних водоемах и прибрежном морском рыболовстве. Особенно широко их используют при подледном лове. Некоторые из них делают из сетного полотна с жестким каркасом, другие из прутьев, жердей. Их устройство, форма, способы установки чрезвычайно разнообразны и часто объясняются не только условиями работы орудий, но и традициями рыбаков.

К группе ловушек относятся также различные заграждения, стенки, заборы, не являющиеся ловящими орудиями, а лишь перегораживающие рыбе выход из водоема.

Рис. 7.   Установка   вентеря   на  кольях: /—бочка;   2—обруч;   3—кутец;   4—двор;   5— открылок;   6— крыло;   7—усынки.

Четвертая группа орудий рыболовства – поводковые. К ним относятся наживные и ненаживные.  Основным ловящим органом этих орудий является рыболовный крючок. Крючковые орудия делятся на удочки и крючковые снасти. Удочкой называется леса с прикрепленным к ней одним, двумя или несколькими  крючками.

Лов удочкой, или удельный лов, большей частью является спортивным или любительским видом рыболовства, но иногда носит промышленный характер.

Несколько большее значение имеет лов крючковыми снастями. Эти орудия лова состоят из канатов, образующих систему иногда длиной до нескольких километров. К канатам на коротких поводках подвязано большое количество рыболовных крючков, улавливающих рыбу. (Крючковые снасти имели большое значение в рыбном промысле дореволюционной России. В настоящее время они почти повсеместно вытеснены более совершенными орудиями лова и сохранились в небольшом количестве в виде ярусов на Дальнем Востоке для лова донных рыб и в виде различных перемётов, сомовников и других орудий во внутренних водоемах. В последнее время ярусы стали применять для лова тунцов в Атлантике).  Хорошим примером наживных орудий являются удочки.

К не наживным орудиям лова относятся спиннинги.

К пятой группе (травмирующие) орудий промышленного рыболовства относят колющие (остроги и оглушающее ружье) и оглушающие (Взрывные и электролов).

Среди орудий лова этой группы имеются очень важные и прогрессивные орудия и способы лова — лов с помощью электросвета конусными подхватами и рыбонасосами, лов с помощью электротока. Так, лов кильки при подводном освещении стал ведущим видом промысла на Каспийском море. Успешно начинает осваиваться промысел на электросвет ставриды в Черном море и сайры в морях Дальнего Востока.