ТЕСТЫ

по учебной дисциплине «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД»

по 1-2 разделам учебной программы для очной форм обучения

(1-Й УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ)

1.В соответствии с ГОСТ 16593-79 под электроприводом понимается...?

1) Совокупность электромеханических объектов, состоящая из электродвигательного и преобразовательного устройств, предназначенная  для приведения в движение органов рабочей машины и управления этим движением;

2) Электромеханическая система, предназначенная  для приведения в движение электрического двигателя и управления этим движением;

3) Электромеханическая система, состоящая из электродвигательного, преобразовательного, передаточного и управляющего устройств, предназначенная  для приведения в движение органов рабочей машины и управления этим движением;

4) Электромеханическая система, предназначенная  для приведения в движение электрического двигателя и управления этим движением;

2:Указать точку, характеризующую статическую неустойчивость установившегося режима электропривода?

1)А1 и А5;

2)А3;

3)А2;

4)А4;

3.Электрический привод преобразует?

1)Тепловую энергию в электрическую;

2)Механическую энергию в электрическую;

3)Электрическую энергию в тепловую;

4)Электрическую энергию в механическую;

4.Неотъемлемой составной частью электрического привода является?

1)Электрический преобразователь;

2)Усилительно-преобразовательное устройство;

3)Механический преобразователь;

4)Электромеханический преобразователь;

5:Как обозначается на электрических схемах двигатель постоянного тока независимого возбуждения?

1)Схема номер 1;

2)Схема номер 4;

3)Схема номер 3;

4)Схема номер 2;

6:Что отображает эквивалентная модель механической части электропривода, представленная на рисунке?

1)Приведение моментов к валу электрического двигателя;

2)Приведение моментов инерции к валу электрического двигателя;

3)Приведение моментов и моментов инерции к валу электрического двигателя;

4)Приведение моментов и моментов инерции к нагрузке;

7:Какой режим электропривода определяется условием, приведенным в выражении?

1)Динамический;

2)Статический;

3)Переходной;

4)Генераторный;

8:Механические характеристики каких устройств приведены на рисунке?

1)Двигателя постоянного тока независимого возбуждения и экскаватора;

2)Асинхронного двигателя и экскаватора;

3)Асинхронного двигателя и центробежной машины;

4)Двигателя постоянного тока независимого возбуждения и центробежной машины;

9:Какая из приведенных на рисунке механических характеристик является абсолютно жёсткой?

1)Характеристика под номером 2;

2)Характеристика под номером 1;

3)Характеристика под номером 4;

4)Характеристика под номером 3;

10:Какая из приведенных на рисунке механических характеристик является абсолютно мягкой?

1)Характеристика под номером 2; 2)Характеристика под номером 1; 3)Характеристика под номером 4;  4)Характеристика под номером 3;

11:Какая из приведенных на рисунке механических характеристик имеет положительную жёсткость?

1)Характеристика под номером 2;

2)Характеристика под номером 1;

3)Характеристика под номером 4;

24)Характеристика под номером 3;

12:Какая из приведенных на рисунке механических характеристик имеет отрицательную жёсткость?

1)Характеристика под номером 2;

2)Характеристика под номером 1;

3)Характеристика под номером 4;

4)Характеристика под номером 3;

13.Механической характеристикой электрического двигателя называется?

1)Зависимость угловой скорости вращения его ротора от момента сопротивления, создаваемого нагрузкой;

2)Зависимость угловой скорости вращения его ротора от электромагнитного момента, развиваемого двигателем;

3)Зависимость угловой скорости вращения его ротора от суммарного момента инерции;

4)Зависимость угловой скорости вращения его ротора от динамического момента;

14:Что характеризует правая часть приведенного выражения?

1)Момент сопротивления;

2)Электромагнитный момент;

3)Динамический момент;

4)Момент инерции;

15:Что определяют величина и знак выражения, приведенного на рисунке

(при постоянном значении момента инерции - J)?

1)Момент сопротивления;

2)Электромагнитный момент;

3)Скорость;

4)Ускорение;

16:Где могут располагаться механические характеристики, соответствующие активным (движущим и тормозящим) моментам?

1)В I-м и III-м квадрантах;

2)Во всех четырёх квадрантах;

3)Во II-м и IV-м квадрантах;

4)В I-м и II-м квадрантах;

17:Где могут располагаться механические характеристики, соответствующие реактивным (всегда тормозящим) моментам?

1)В I-м и III-м квадрантах;

2)Во всех четырёх квадрантах;

3)Во II-м и IV-м квадрантах;

4)В I-м и II-м квадрантах;

18.Какая из перечисленных функций электропривода является наиболее значимой?

1) Изменение значений его координат (скорости и момента);

2) Изменение значений скорости;

3) Изменение значений момента;

4) Управление его основными координатами - скоростью и моментом, т.е. в их принудительном направленном

изменении в соответствии с требованиями обслуживаемого технологического  процесса;

19:Какая точка на приведенном рисунке определяет координаты установившегося режима электропривода?

1)Точка  С;

2)Точка  В;

3)Точка  А;

4)Точка  Муст;

20: На каком из рисунков изображена статически устойчивая система?

1)На рисунке б);

2)на рисунке а);

3)На рисунках а)  и б);

4)Ни на одном из рисунков;

21: На каком из рисунков показан процесс "регулирование скорости", а не "изменение скорости"?

1)На рисунке б);

2)На рисунках а) и б);

3)Ни на одном из рисунков;

4)На рисунке а);

22:На каком из рисунков показан процесс "изменение скорости", а не "регулирование скорости"?

1)Ни на одном из рисунков;

2)На рисунках а) и б);

3)На рисунке б);

4)На рисунке а);

23.Как называется характеристика электрического двигателя, соответствующая номинальным значениям определяющих ее величин (напряжение, частота, магнитный поток и т.п.)?

1) Регулировочной;

2) Искусственной;

3) Естественной;

4) Искусственной или регулировочной;

24.В каком случае направление регулирования считается  "однозонным"?

1) В том случае, когда искусственные характеристики  располагаются только в I-м квадранте;

2) В том случае, когда искусственные характеристики  располагаются только ниже естественной характеристики или только выше естественной характеристики;

3) В том случае, когда искусственные характеристики  располагаются как выше, так и ниже естественной характеристики;

4) В том случае, когда искусственные характеристики  располагаются только в I-м и II-м квадрантах;

25.В каком случае направление регулирования считается  "двухзонным"?

1) В том случае, когда искусственные характеристики  располагаются только в I-м квадранте;

2) В том случае, когда искусственные характеристики  располагаются только ниже естественной характеристики или только выше естественной характеристики;

3) В том случае, когда искусственные характеристики  располагаются только в I-м и II-м квадрантах;

4) В том случае, когда искусственные характеристики  располагаются как выше, так и ниже естественной характеристики;

26: На каком из рисунков изображена статически неустойчивая система?

1)На рисунке б);

2)на рисунке а);

3)На рисунках а) и б);

4)Ни на одном из рисунков;

27.Как называются характеристики электрического двигателя, не соответствующие номинальным значениям определяющих их величин (напряжение, частота, магнитный поток и т.п.)?

1) Механическими;

2) Скоростными;

3) Естественными;

4) Искусственными (или регулировочными);

28.Какие  показатели качества регулирования координат электропривода считаются основными?

1) •Инерционность, •Безотказность, •Максимальная нагрузка, •Напряжение питающей сети, •Частота питающей сети, •Коэффициент полезного действия;

2) •Направление регулирования, •Диапазон регулирования, •Плавность регулирования, •Допустимая нагрузка на искусственных характеристиках, •Экономичность регулирования, •Затраты на регулирование;

3) •Жёсткость механической характеристики, •Контролепригодность, •Скорость, •Точность, •Электромагнитный момент;

4) •Ускорение, •Динамический момент, •Максимальная нагрузка, •Магнитный поток, •Степень автоматизации процесса регулирования;

29.Какие два основных канала имеет электропривод?

1) Скорости и тока;

2) Электрический и механический;

3) Напряжения и частотный;

4) Силовой и информационный;

30.Какое устройство является связующим звеном между электрической  и механической частями силового канала электропривода?

1)Частотный преобразователь;

2)Электрический преобразователь;

3)Электромеханический преобразователь;

4)Механический преобразователь;

31.Какое устройство в электроприводе является электромеханическим преобразователем?

1)Электрический двигатель;

2)Электрический генератор;

3)Широтно-импульсный преобразователь;

4)Частотный преобразователь;

32.Из каких основных частей состоит силовой канал?

1)Информационной и преобразовательной;

2)Системы электроснабжения и технологической установки;

3)Электрического преобразователя и рабочего органа;

4)Электрической и механической;

33.Состав механической части силового канала электропривода?

1)Механический и информационный преобразователи;

2)Подвижный орган электромеханического преобразователя, механический преобразователь, рабочий орган технологической установки;

3)Широтно-импульсный и частотный преобразователи;

4)Электрический и информационный преобразователь;

34.В реальной механической системе и приведенной (эквивалентной ей) должны быть равны?

1)Моменты инерции;

2)Электромагнитный момент и момент сопротивления;

3)Запасы кинетической энергии;

4)Мощность, развиваемая электрическим двигателем и запасы кинетической энергии;

35* Каким выражением оценивается жёсткость механических характеристик?

3)

1)

2)

4)

36*Каким выражением оценивается диапазон регулирования скорости?

2)

1)

3)

4)

37.Чем определяется допустимая нагрузка двигателя на естественной характеристике?

1)Номинальным значением магнитного потока двигателя;

2)Номинальным значением тока двигателя;

3)Номинальным значением питающего напряжения;

4)Номинальным значением момента двигателя;

38.Чем оценивается экономичность регулирования координат электропривода?

1)Потерями энергии, сопровождающими тот или иной способ регулирования;

2)Затратами, сопровождающими тот или иной способ регулирования;

3)Сроком окупаемости средств для реализации того или иного способа регулирования;

4)Годовым экономическим эффектом от реализации того или иного способа регулирования;

39.Чем оценивается эффективность затрат на реализацию того или иного способа регулирования координат электропривода?

1)Годовым экономическим эффектом от реализации того или иного способа регулирования;

2)Величиной потерь энергии, сопровождающими тот или иной способ регулирования;

3)Сроком окупаемости средств для реализации того или иного способа регулирования;

4)Коэффициентом полезного действия электропривода;

40.Плавное регулирование координат электропривода - это...?

1)Возможность получать искусственные характеристики, имеющие такую же жёсткость, как и естественные;

2)Возможность получать искусственные характеристики, расположенные как угодно близко друг к другу;

3)Возможность иметь лишь несколько фиксированных искусственных характеристик;

4)Возможность повысить стабильность скорости на искусственных характеристиках;

41: Механическая характеристика центробежного устройства?

1)Характеристика по номером 5;

2)Характеристика по номером 6;

3)Характеристика по номером 8;

4)Характеристика по номером 7;