ТЕСТЫ

по учебной дисциплине «Электрический привод»

по 4 разделу учебной программы для очной формы обучения

(3 - Й УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ)

1.Принцип действия асинхронной машины в самом общем виде состоит в следующем?

1) Один из элементов машины - ротор используется для создания  движущегося с определенной скоростью магнитного поля, а в замкнутых проводящих пассивных контурах другого элемента - статора наводятся ЭДС, вызывающие протекание токов и образование сил (моментов) при их взаимодействии с магнитным полем;

2) Один из элементов машины - статор используется для создания  неподвижного магнитного поля, а в замкнутых проводящих пассивных контурах другого элемента - ротора наводятся ЭДС, вызывающие протекание токов и образование сил (моментов) при их взаимодействии с магнитным полем;

3) Один из элементов машины - статор используется для создания  движущегося с определенной скоростью магнитного поля, а в замкнутых проводящих пассивных контурах другого элемента - ротора наводятся ЭДС, вызывающие протекание токов и образование сил (моментов) при их взаимодействии с магнитным полем;

4) Один из элементов машины - ротор используется для создания  неподвижного магнитного поля, а в замкнутых проводящих пассивных контурах другого элемента - статора наводятся ЭДС, вызывающие протекание токов и образование сил (моментов) при их взаимодействии с магнитным полем;

2:Принцип действия какого электрического двигателя отображает рисунок?

1) Синхронного двигателя;

2) Асинхронного двигателя;

3) Двигателя постоянного

тока независимого возбуждения;

4) Двигателя постоянного тока последовательного возбуждения;

3.При математическом описании процессов в асинхронной машине  обязательно учитывается?

1) Все напряжения, токи, потокосцепления - постоянные величины, взаимодействуют движущиеся контуры, взаимное расположение которых изменяется в пространстве;

2) Все напряжения, токи, потокосцепления - переменные величины, взаимодействуют движущиеся контуры, взаимное расположение которых изменяется в пространстве;

3) Все напряжения, токи, потокосцепления - переменные величины, взаимодействуют неподвижные контуры, взаимное расположение которых не изменяется в пространстве;

4) Все напряжения, токи, потокосцепления - постоянные величины, взаимодействуют неподвижные контуры, взаимное расположение которых не изменяется в пространстве;

4.При математическом описании процессов в асинхронной машине  обязательно учитывается?

1) Магнитный поток линейно связан с намагничивающим током;

2) Активные сопротивления роторной цепи не зависят от частоты;

3) Сопротивления всех цепей не зависят от температуры;

4) Магнитный поток нелинейно связан с намагничивающим током, активные сопротивления роторной цепи зависят от частоты, сопротивления всех цепей зависят от температуры;

5*Как определяется модуль вектора результирующей  магнитодвижущей силы в простой модели асинхронного двигателя?

1)

2)

3)

4)

6*В общем случае для асинхронной машины, имеющей Р пар полюсов (Р=1,2,3,...) при частоте питания f1, синхронная угловая скорость (скорость поля) определится выражением?

1)

2)

3)

4)

7*Из какого условия определяется фаза модуля вектора результирующей магнитодвижущей силы при рассмотрении принципа получения движущегося магнитного поля в асинхронном двигателе?

1)

2)

3)

4)

8*Какие значения может принимать синхронная частота вращения асинхронного двигателя при питании от сети f1 = 50Гц, в зависимости от конструкции машины?

1)

2)

3)

4)

9:Приведенное выражение уравновешивает приложенное к статору асинхронного двигателя напряжение и называется?

1) ЭДС вращения;

2) ЭДС самоиндукции;

3) ЭДС взаимной индукции;

4) ЭДС;

10:Идеализированная модель, векторная диаграмма и кривая намагничивания какой электрической машины представлены на рисунке?

1) Синхронной машины;

2) Машины постоянного тока с независимым возбуждением;

3) Асинхронной машины;

4) Машины постоянного тока с последовательным возбуждением;

11*Каким выражением приблизительно оценивается магнитный поток асинхронной машины?(2)

2)

3)

4)

12*При нагружении вала асинхронного двигателя отличие его угловой скорости от угловой скорости вращения поля принято характеризовать скольжением?

1)

2)

3)

4)

13:Приведенное на рисунке выражение определяет?

1) Ток в роторной цепи асинхронного двигателя;

2) Ток в цепи статора асинхронного двигателя;

3) Ток в цепи статора синхронного двигателя;

4) Ток намагничивания асинхронного двигателя;

14:На рисунке приведена?

1) Схема замещения фазы синхронного двигателя;

2) Схема замещения фазы асинхронного двигателя;

3) Эквивалентная схема замещения машины постоянного тока независимого возбуждения;

4) Эквивалентная схема замещения машины постоянного тока последовательного возбуждения;

15:Характеристики какой электрической машины приведены на рисунке?

1) Характеристики синхронной машины;

2) Характеристики синхронного двигателя;

3) Характеристики машины постоянного тока;

4) Характеристики асинхронной машины;

16*На каком из рисунков приведено уравнение механической характеристики асинхронного двигателя?

3)

1)

2)

4)

17*На каком из рисунков приведено уравнение механической характеристики асинхронного двигателя на рабочем участке?

1)

2)

3)

4)

18:Энергетические режимы какого электропривода приведены на рисунке?

1) Синхронного электропривода;

2) Электропривода постоянного тока независимого возбуждения;

3) Электропривода постоянного тока последовательного возбуждения;

4) Асинхронного электропривода;

19:Какие энергетические режимы  электропривода приведены на рисунке?

- Рекуперативное торможение

асинхронного электропривода;

2) Динамическое торможение асинхронного электропривода;

3) Торможение асинхронного электропривода в режиме противовключения с последующим реверсом;

4) Торможение противовключением электропривода постоянного тока;

20.При ненасыщенной машине асинхронной машине?

1) Критическое  скольжение в режиме динамического торможения существенно больше критического скольжения в двигательном режиме;

2) Критическое  скольжение в режиме динамического торможения существенно меньше критического скольжения в двигательном режиме;

3) Критическое  скольжение в режиме динамического торможения равно критическому скольжению в двигательном режиме;

4) Критическое  скольжение в режиме динамического торможения равно нулю;

21*Каким выражением определяется мощность на валу электрического двигателя?

1)

2)

3)

4)

22*Каким выражением определяется электромагнитная мощность асинхронной машины?

1)

2)

3)

4)

23:Чему равна величина электромагнитного вращающего момента асинхронного двигателя при скольжении S=0?

1) Бесконечности;

2) Критическому моменту Мк+;

3) Нулю;

4) Единице;

24:Чему равна величина электромагнитного вращающего момента асинхронного двигателя при скольжении S=1?

1) Нулю;

2) От нуля до критического момента Мк;

3) От нуля до седлового момента Мсед;

4) От нуля до пускового момента Мп;

25:Чему равна величина тока ротора асинхронного двигателя при скольжении S=0?

1) Нулю;

2) Бесконечности;

3) Предельному значению;

4) Не зависит от скольжения;

26:Чему равна величина тока ротора асинхронного двигателя при скольжении S, стремящимся по абсолютной величине к бесконечности?

1) Стремится к нулю;

2) Стремится к бесконечности;

3) Стремится к своему предельному значению;

4) Не зависит от скольжения;

27.Чему равна величина угловой скорости вращения ротора асинхронного двигателя при скольжении S=1?

1) Бесконечности;

2) Угловой скорости вращающегося магнитного поля (синхронной скорости);

3) Нулю;

4) Единице;

28.Чему равна величина угловой скорости вращения ротора асинхронного двигателя при скольжении S=0?

1) Бесконечности;

2) Угловой скорости вращающегося магнитного поля (синхронной скорости);

3) Нулю;

4) Единице;

29*Угловая скорость вращения ротора асинхронного двигателя при рекуперативном торможении?

3)

1)

2)

4)

30*Каким выражением определяется перегрузочная способность асинхронного двигателя при известных значениях: пускового (I1п) и номинального (I1ном) токов; электромагнитного (М), пускового (Мп), критического (Мк) и номинального (Мном) моментов; угловой скорости вращения ротора?

- 3)

2)

4)

31:Схема какого электропривода приведена на рисунке?

1) Электропривода постоянного тока;

2)Вентильно-индукторного электропривода;

3) Частотно-регулируемого асинхронного электропривода;

4) Синхронного электропривода;

32:Схема какого электропривода приведена на рисунке?

1) Электропривода постоянного тока, замкнутого по скорости;

2) Схема асинхронного электропривода с параметрическим регулированием;

3)Вентильно-индукторного электропривода;

4) Синхронного электропривода;

33:Механические характеристики какого электропривода приведена на рисунке?

1) Частотно-регулируемого асинхронного электропривода;

2) Асинхронного электропривода с параметрическим регулированием;

3)Вентильно-индукторного электропривода;

4) Синхронного электропривода;

34*Величина скольжения асинхронного двигателя в режиме динамического торможения?

1)

2)

3)

4)

35: Механические характеристики какого электропривода приведена на рисунке?

1) Асинхронного электропривода с параметрическим регулированием;

2)Вентильно-индукторного электропривода;

3) Синхронного электропривода;

4) Частотно-регулируемого асинхронного электропривода;

36:Естественные  характеристики какого электропривода приведена на рисунке?

1) Асинхронного электропривода с фазным ротором;

2) Электропривода с двигателем постоянного тока;

3) Синхронного электропривода;

4) Асинхронного электропривода с короткозамкнутым ротором;

37:Схема какого электропривода приведена на рисунке?

1) Асинхронного электропривода с короткозамкнутым ротором;

2) Асинхронного электропривода с фазным ротором;

3)Вентильно-индукторного электропривода;

4) Синхронного электропривода;

38:Характеристики какого электропривода приведена на рисунке?

1) Асинхронного электропривода с фазным ротором;

2) Электропривода с двигателем постоянного тока;

3) Синхронного электропривода;

4) Асинхронного электропривода с короткозамкнутым ротором;

39:Каким образом изменится критическое скольжение асинхронного электропривода при параметрическом регулировании его скорости?

1) Увеличится;

2) Остаётся неизменным;

3) Уменьшится;

4) Критического скольжения не существует для данного вида регулирования скорости;

40:Каким образом изменится критический момент асинхронного электропривода при параметрическом регулировании его скорости?

1) Увеличится;

2) Остаётся неизменным;

3) Уменьшится;

4) Критического момента не существует для данного вида регулирования скорости;

41:Каким образом изменится критический момент асинхронного электропривода при частотном регулировании его скорости?

1) Увеличится;

2) Остаётся неизменным при повышении частоты питающего напряжения и возрастает при её уменьшении;

3) Остаётся неизменным при уменьшении частоты питающего напряжения и уменьшается при её повышении;

4) Остаётся неизменным как при уменьшении частоты питающего напряжения так и при её повышении;

42*Величина потерь в роторной цепи асинхронного электропривода при М=const?

1)

2)

3)

4)

43:Схема и характеристики какого электропривода приведены на рисунке?

1) Частотно-регулируемого асинхронного электропривода;

2) Асинхронного электропривода с параметрическим регулированием;

3) Машино-вентильного каскада;

4) Асинхронного электропривода с машиной двойного питания;

44:Схема и характеристики какого электропривода приведены на рисунке?

1) Частотно-регулируемого асинхронного электропривода;

2) Асинхронного электропривода с параметрическим регулированием;

3) Машино-вентильного каскада;

4) Асинхронного электропривода с машиной двойного питания;

45:На рисунке приведена эквивалентная схема замещения и векторная диаграмма (неявнополюсной машины без учёта активного сопротивления обмотки)?

1) Фазы синхронного двигателя;

2) Фазы асинхронного двигателя;

3) Машины постоянного тока независимого возбуждения;

4) Машины постоянного тока последовательного возбуждения;

46:Характеристики какой электрической машины приведены на рисунке?

1) Асинхронной машины с короткозамкнутым ротором;

2) Асинхронной машины с фазным ротором;

3) Машины постоянного тока;

4) Синхронной машины;

47:Величина электромагнитного момента?

1) Асинхронной машины с короткозамкнутым ротором;

2) Асинхронной машины с фазным ротором;

3) Синхронной машины;

4) Машины постоянного тока;

48. Статор  используется для создания вращающегося магнитного поля. Ротор выполнен в виде  электромагнита, питаемого через кольца и щетки от источника постоянного напряжения (или в виде конструкции из постоянных магнитов). Магнит увлекается полем, движется синхронно с ним, связанный “магнитной пружиной”, отставая или опережая  на угол, зависящий от электромагнитного момента?

1) Асинхронная машина с фазным ротором;

2) Синхронная машина;

3) Асинхронная машина с короткозамкнутым ротором;

4) Машина постоянного тока;

49:На рисунке приведена схема?

1)Вентильно-индукторного электропривода;

2)  Машино-вентильного каскада;

3) Постоянного тока независимого возбуждения;

4) Постоянного тока последовательного возбуждения;

50:На  рисунков приведена?

1) Типовая схема асинхронного электропривода с преобразователем напряжения;

2) Типовая схема асинхронного электропривода с машиной двойного питания;

3) Типовая схема асинхронного электропривода с преобразователем частоты;

4) Типовая схема вентильно-индукторного электропривода;

Доцент кафедры ЭПА КГЭУ                         Б. Кузнецов