Практическое занятие № 11.

Рыбопоисковые гидроакустические приборы.

Цель занятия: знакомство с рыбопоисковыми гидроакустическими приборами и принципами их действия.

Рабочее задание.

- Прочитать теоретическую часть работы.

- Ознакомиться с различными видами гидроакустических приборов.

- Ознакомится с принципом их действия.

- Оформить краткий отчет.

- Ответить на контрольные вопросы.

Рыбопромысловая разведка.

Прогнозы численности и запасов, распределения и поведения рыб подразделяют на краткосрочные с заблаговременностыо до года (оперативная разведка) и долгосрочные с заблаговременностью на год и на более дальнюю перспективу (перспективная разведка).

Оперативная разведка. Она определяет местонахождение и мощность промысловых скоплений рыб в районе, где ведется промысел. О результатах поисков оперативная разведка немедленно извещает промысловые суда и наводит их на обнаруженные скопления.

Перспективная разведка. Она выявляет новые объекты и районы промысла, оценивает их перспективное значение. По существу это обстоятельные поисковые рыбохозяйственные исследования. Роль перспективной разведки в выявлении новых промысловых районов очень ответственна. Перспективная разведка сообщает результаты своих работ бассейновым управлениям рыбной промышленности.

Качественная работа оперативной и перспективной рыбопромысловых разведок необходима для обеспечения успешной и результативной деятельности рыболовного флота.

СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗВУКОВЫХ ВОЛН  В МОРЕ

Вода представляет собой среду, обладающую некоторой объемной упругостью. Поэтому в ней так же, как и в других жидкостях и в газах и в частности в воздухе, могут распространяться звуковые волны. Если поместить в воду источник звуковых волн, представляющий собой колеблющееся тело, то в воде, соприкасающейся непосредственно с колеблющейся поверхностью, будет происходить изменение давления. Изменение состояния среды передается последовательно от частицы к частице, и таким образом создается процесс распространения звуковых волн, исходящих от источника. Звуковые волны являются продольными, так как три их распространении частицы совершают колебания по направлению линии их распространения, т. е. вдоль звукового луча.

В каждый данный момент колебания распространяются до какой-то определенной поверхности, которая называется волновой поверхностью, или фронтом волны. Частицы среды, находящиеся на какой-либо одной волновой поверхности, совершают одинаковое (синфазное) движение. Если волна от некоторой точки распространяется в свободной однородной среде, то фронт волны представляет собой сферу, т. е. в этом случае создается сферическая (шаровая) волна. В случае большого удаления от точки возникновения звуковых колебаний фронт волны может считаться плоскостью, а волны плоскими.

Скорость распространения звуковой волны в жидкой среде зависит от свойств этой среды — ее упругости и плотности и выражается формулой:

где: Е—модуль объемной упругости, или величина, обратная сжимаемости среды;

p—плотность среды;_

k—коэффициент сжимаемости жидкости, т. е. относительное изменение ее объема при изменении давления на 1 атм.

Для воды к = 4,7 х 10-11 в системе CGS. Плотность воды при 8°С   р =0,998.

Согласно приведенной формуле скорость звука в воде с = 1440 м/сек, т. е. примерно в 4,5 раз больше, чем в воздухе.

Она не является строго постоянной величиной и зависит от следующих факторов: температуры, содержания солей и газов и статического давления. Из практики известно, что скорость распространения звуковых волн в море изменяется в пределах от 1420 до 1520 м/сек.

С повышением температуры, солености и статического давления скорость звука в воде увеличивается.

На рис. 1 показана зависимость скорости звука от температуры и солености.

Рис. 1. Зависимость скорости звука от температуры и   солености   воды. 5—соленость

Летом обычно по мере увеличения глубин температура воды понижается сначала медленно, затем довольно быстро. На некоторой глубине может образоваться «слой температурного скачка». Соответственно неравномерному изменению температуры плотность воды с глубиной увеличивается также сначала медленно, а затем довольно резко. Таким образом, для слоя температурного скачка характерны не только значительные изменения температуры, но и плотности воды по сравнению с ее верхними слоями.

Звуковые лучи при переходе из одного слоя воды в другой, отличающийся от первого скоростью распространения в нем звука, преломляются. В этом проявляется явление рефракции звуковых лучей в море.

Для рыболокации слой температурного скачка играет отрицательную роль, так как вследствие резкого искривления звуковых лучей при малых углах падения этот слой оказывается мало проницаемым для звука.

В разных морях слой температурного скачка имеет разную толщину — от нескольких метров до десяти я  более.

При распространении звуковой волны в воде происходят сгущения и разрежения частиц воды. При этом звуковая волна создает добавочное (относительно среднего давления воды) изменяющееся давление, которое называется звуковым или акустическим, и измеряется в абсолютных единицах — барах. Бар — давление одной дины на 1 см2. Дина - сила, действующая на массу в 1 г и сообщающая ей ускорение 1 см/сек2.

Частицы воды при прохождении через нее звуковой волны колеблются около положения равновесия с определенной скоростью, которая называется акустической.

Между звуковым давлением р и акустической скоростью v для плоской (звуковой волны имеется важное соотношение:

где:    р — плотность воды; с — скорость звука  в  воде.

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛА РЫБЫ

Большинство гидролокаторов и эхолотов, используемых до настоящего времени для поиска рыбы, создавалось для других целей, поэтому такие важные факторы, как отражательная способность объекта (рыбы) не учитывалась. Теперь же, когда ставится задача создания эффективно и экономично работающих рыболокаторов и рыбных эхолотов, важно всесторонне исследовать отражение ультразвука от рыбы.

Существуют акустические характеристики тела рыбы, к которым относятся определение скорости звука в теле рыбы, волновое сопротивление, зависимость коэффициента отражения тела рыбы от частоты звука. Частота колебаний f (число колебаний в секунду) определяется как отношение звука с к длине волны  λ.

Для воды  f = с / λ = 1500 (м/ сек) /  λ (м).

В результате различных проделанных экспериментов установлено, что скорость распространения звука в теле рыбы близка к скорости звука в воде и составляет 1600 м/сек. Вследствие того, что плотность отдельных однородных образцов, вырезанных из живой рыбы близка к плотности воды, то волновое сопротивление рыбы представляет величину, близкую к волновому сопротивлению воды, а именно pрср=1,63х105. Коэффициент отражения ультразвука для однородной рыбной массы бесконечной протяженности может быть подсчитан по формуле

где:   β∞ — коэффициент отражения ультразвука от однородной рыбной массы бесконечной протяженности;

pв—плотность воды;

св —скорость звука в воде;

pр — плотность рыбы;

ср — скорость звука в теле рыбы.

В результате того, что волновое сопротивление рыбы близко к волновому сопротивлению воды, коэффициент отражения ультразвука от идеальной рыбной массы бесконечной протяженности составляет 0,044 или 4,4%.

Естественно, что если подвергнуть акустическим исследованиям живую рыбу, то мы получим новые, более полные данные. Опыт эксплуатации гидроакустических рыбопоисковых приборов показывает, что от живой плавающей в воде рыбы следует ожидать большего отражения ультразвука, чем от вырезанных однородных по плотности образцов. Живая рыба дает большее отражение вследствие наличия в ее организме газов (в плавательном пузыре, кишечнике и пр.). На практике нельзя не считаться с тем, что рыба, находящаяся в косяке, создает рассеяние звуковых волн, что в конечном итоге приводит к многократному отражению ультразвука и повышению интенсивности результирующего сигнала.

Гидроакустика (эхолоты и гидролокаторы).

Большое значение для поиска скоплений пелагических и придонных рыб применение рыбопоисковой аппаратуры.

Существует рыбопоисковая аппаратура активной локации, когда регистрируется сигнал, отражённый от объекта, и пассивной локации, когда улавливаются акустические сигналы, издаваемые водными организмами.

К активной рыбопоисковой гидроакустической аппаратуре относят эхолоты и гидролокаторы. Они наиболее часто применяются в поиске рыб.

Принцип действия их основан на отражении звуковых волн от рыбных косяков и регистрации эхосигналов в виде записи на гидролокаторе. Эхосигналы могут быть прослушаны в виде звукового воспроизведения в наушниках или репродукторе.

Судовой эхолот — прибор, служащий обычно для измерения глубины моря звуковым способом. При помощи эхолота выявляют наличие косяков в вертикальной плоскости под килем судна, определяют глубину их нахождения, протяженность и толщину, а также их относительную плотность.

Гидролокаторы производят поиск рыбы в горизонтальном направлении. С помощью его можно определить наличие косяка в стороне от судна и расстояние до него.

Полученные при помощи эхолота и гидролокатора данные позволяют оценить объем и состав рыбных скоплений, с большой эффективностью облавливать их дрифтерными сетями, разноглубинными тралами и кошельковыми неводами.

К пассивной рыбопоисковой гидроакустической аппаратуре относятся шумопеленгаторы и шумоиндикаторы, которые используются в основном при рыбохозяйственных исследованиях для изучения звуков и звуковой активности водных организмов, например при создании рыбозаградителей.

ПОИСК  РЫБЫ ЭХОЛОТОМ

Разведка рыбы требует больших знании о водоеме и биологии рыбы. Специфика каждого водоема, особенность в распределении и поведении рыб разных видов и разница в, применяемых способах лова не позволяет рекомендовать какой-либо единый метод поиска рыбы эхолотом. Можно указать лишь несколько общих положений, соблюдение которых принесет пользу везде, где для разведки рыбы используется эхолот.

Прежде всего тому, кто ведет поиск, нужно изучить объект по литературным данным, ознакомиться с эхолотными записями, полученными для данного объекта на других судах, и учесть имеющийся в этом отношении опыт. Кроме того, во время поиска необходимо принимать во внимание гидрометеорологическую обстановку, распределение корма и биологическое состояние рыбы, пути ее миграции, знать особенности района (рельеф дна, основные течения и т. д.).

При необходимости выяснить распределение рыбы в определенном районе следует начать с общего обследования - района, пройдя по нему несколькими галсами. Располагать галсы следует под углом к изобатам и изотермам. Учитывая регулярные суточные вертикальные перемещения, свойственные многим промысловым рыбам, иногда по уже сделанному галсу, на котором рыба не была обнаружена, например в толще воды, следует пройти еще раз в другое время суток с тем, чтобы проследить перемещение рыбного скопления по вертикали и в разные часы суток.

Получив общее представление о распределении рыбы в районе, следует перейти к подробному обследованию отдельных участков, а именно: уточнить глубины, где есть рыба, оконтурить скопления (т. е. определить их границы, для чего надо пройти по данному участку близко расположенными один к другому галсами или пересечь скопление несколько раз в разных направлениях), произвести контрольные ловы, чтобы определить видовой состав рыбы, а также размерный ассортимент рыб данного вида и получить представление о возможной величине уловов. Чтобы знать изменения распределении рыбы в процессе ведения промысла и постоянно «держать» промысловые суда на скоплениях рыбы, следует периодически проводить гидроакустическую разведку в районе работы добывающего флота.

Эффективность поисковой работы намного повышается при правильно поставленном учете результатов поиска. Для этого необходимо вести эксплутационный журнал эхолота и планшет гидроакустического поиска. Образец ведения планшета показан на рис. 1.

На планшет наносят путь корабля (с указанием числа произведенных тралений и других видов лова, якорных стоянок и т. п., а также дат и времени,  соответствующих    моментам поворотов, изменению хода и т. д.) и следующие основные данные показаний эхолота:

а)   на каком усилении работал эхолот;

б)   что записано (косяки, скопления, отдельные рыбы);

в)   в каких горизонтах находится рыба (в придонном слое, 5—8 м над дном, в горизонте 15—25 м и т. д.);

г)   количественная оценка показаний — сколько косяков приходится на единицу пути, сравнительная плотность, преобладающий размер косяков, размер скоплений;

д)   характер грунта и рельеф дна;

е) величина и состав уловов (по возможности) и какая рыба (нерестовая или посленерестовая, мелкая, крупная и т. д.).

Рис. 1. Планшет гидроакустического поиска.

Все перечисленные данные наносят условными значками (косяки в толще воды, косяки у дна, скопления и т. п.), цифрами (количество косяков, их размер, горизонт) и в виде отдельных записей, характеризующих распределение рыбы (плотность косяков, характер грунта, особенности распределения и поведения рыбы и т. д.).

Планшет следует заполнять непосредственно во время работы (параллельно с прокладкой курса), чтобы иметь возможность сразу же разбираться в картине распределения рыбы и оперативно строить поисковую работу (куда идти, как продолжать поиск, как следить за отдельными скоплениями, какие места отметить буями для промысловых судов и т. п.).

Ведение планшета не представляет никаких существенных трудностей и доступно каждому штурману, но при этом требуются большое внимание и точность нанесения данных, характеризующих распределение рыбы.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ  СКОРОСТИ  И  НАПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ  КОСЯКА

ПРИ ПОМОЩИ ГИДРОЛОКАТОРА

Гидролокатор, позволяющий определять пеленг (направление) и расстояние до обнаруженного косяка, может быть использован для определения  элементов  движения  косяка, а  именно: направления и скорости его движения. Для этого на судне, кроме гидролокатора, непременно должен быть и радиолокатор.

Методика определения скорости и направления движения косяка состоит в следующем  (рис. 2).

На судне, находящемся в дрейфе, в момент t1 гидролокатором производится первый замер пеленга П1 и дистанции D1 до движущегося косяка. В этот момент сбрасывают буй, желательно с радиолокационным отражателем, и включают радиолокатор. Полученные пеленг и дистанцию прокладывают на планшете, что дает точку  K1 первоначального положения косяка относительно судна.

Рис. 2. Схема определения скорости и направления движения косяка путем прокладки на планшете.

Через некоторый промежуток времени в момент  t2  берут второй замер пеленга П2 и дистанции D2; одновременно радиолокатором измеряют пеленг Пр и дистанцию Dp до сброшенного   буя.

Нужно помнить, что движущийся косяк может уйти из зоны действия гидролокатора, и поэтому медлить со вторым замером не следует.

Радиолокационные пеленг и дистанцию прокладывают из точки первоначального местонахождения судна и получают на планшете новую точку, обозначающую местоположение судна в момент t2. Из этой новой точки прокладывают гидроакустические пеленг П2 и дистанцию D2 и получают точку К2 положения косяка в момент t2. Соединяя точки К1 и К2, получают путь, пройденный косяком за промежуток времени t2 - t1. Скорость движения косяка  Vk  будет равна:

Направление движения косяка снимается с планшета при помощи транспортира.

Наличие буя, который обнаруживается радиолокатором, необходимо для учета дрейфа судна под влиянием ветра. Дрейф буя по сравнению с дрейфом судна ничтожен, и его не учитывают. Обычно течение на точность расчета не влияет, так как судно, косяк и буй перемещаются течением с одинаковой переносной скоростью (в редких случаях скорость и направление поверхностного течения и течения в горизонте расположения косяка отличаются значительно).

Для большей точности, особенно в случае протяженного косяка, гидроакустик должен по возможности пеленговать определенную точку косяка (середину, наиболее плотную часть или боковую кромку косяка).

Использование эхолота для предварительной

оценки запаса рыб.

Наиболее оперативным методом предварительной опенки запасов рыб является гидроакустическая съемка с использованием эхолота различных типов. Дешифровка эхограмм путем применения каких-либо орудий лова может дать хороший дополнительный материал для уточнения основного расчета по определению абсолютной численности рыб. Оценка численности рыб только по данным гидроакустической съемки имеет существенные недостатки:

- невозможность определения видового состава стада рыб;

- ненадежность оценки плотности скоплений рыб на глубинах до 5 м и рыб, находящихся непосредственно у дна.

В этой связи вся информация, полученная при гидроакустической съемке, должна быть тщательно проанализирована и максимально проверена контрольными ловами. При работе эхолотом на разреженных концентрациях число отметок от рыбы на эхолотной бумаге может быть подсчитано вручную и средняя плотность скопления определится по формуле:

где   N - число отметок на эхолотной бумаге за время t , ч;

h. - глубина водоема, м

V - скорость судна, м/ч;

- угол излучения вибратора (берется из паспорта эхолота).

На более плотных концентрациях, где подсчет отметок вручную требует больших затрат времени, целесообразно применение микро-ЭВМ по методике СеврыбНИИпроекта,

Но мнению специалистов, занимающихся вопросами оценки численности рыб в водоемах, весьма перспективно использование комплексного подхода в решении этой задачи, то есть использовать гидроакустическую технику в сочетании с контрольными ловами в привязках к типичным биотопам водоема.

Контрольные вопросы.

- Назовите виды рыбопромысловой разведки.

- Что такое оперативная разведка?

- Что такое перспективная разведка?

- Как распространяются звуковые волны в воде?

- Какие гидроакустические приборы существуют?

- Принцип действия активной локации.

- Принцип действия активной локации.

- Что такое планшет и для чего он необходим?

- Как составляют планшет?

- Как определяют скорость и направления движения косяка рыбы при помощи гидролокатора?