## Slide 1
Возобновляемые источники энергии
Лекция 5.2: Солнечные установки и их классификация

## Slide 2: Солнечные установки и их классификация
Преобразование солнечной энергии может осуществляться двумя способами :
1. фототермическим (преобразование световой энергии в тепловую, а затем, при необходимости, в электрическую);
2. фотоэлектрическим (прямое преобразование световой энергии в электрическую).

## Slide 3: Солнечные установки, преобразующие энергию солнца в тепловую энергию
Солнечный коллектор – это устройство (гелиоустановка) для поглощения энергии солнечного излучения и преобразования ее в тепловую энергию. В отличие от солнечных батарей, производящих непосредственно электричество, солнечный коллектор производит нагрев материала-теплоносителя и обычно применяется для нужд горячего водоснабжения и отопления помещений.
ГЕЛИОКОЛЛЕКТОРЫ |  |  |  |  |  |  | 
Жидкостные |  | Вакуумные трубчатые |  |  | Фокусирующий | Воздушный | Солнечный
Плоские | Проточные | С прямой теплопередачей воде | С прямой теплопередачей воде и встроенным теплообменником | С термотрубками |  |  | 

## Slide 4: ПЛОСКИЕ ГЕЛИОКОЛЛЕКТОРЫ
Плоский коллектор - это солнечный коллектор с поглощающей панелью плоской конфигурации и плоской прозрачной изоляцией. Обычно плоский коллектор представляет собой теплоизолированный металлический ящик со стеклянной либо пластмассовой крышкой, в который помещена окрашенная в черный цвет пластина абсорбера (теплопоглотителя). Застекление может быть прозрачным либо матовым.
Принцип работы плоского солнечного коллектора : солнечные лучи почти полностью проходят через верхнее защитное стекло. От этих лучей нагревается абсорбер (теплопоглотитель), к которому припаяны теплообменные трубки.
Тепло излучается, но наружу почти не выходит: прозрачное для солнечных лучей стекло тепло не пропускает. В качестве светопрозрачного покрытия, которое достаточно хорошо пропускает солнечную радиацию, используют специальное стекло с низким содержанием железа (в остеклении зданий - концентрация железа намного больше) или прозрачный пластик.
Таким образом, тепловая энергия не рассеивается, а сохраняется внутри панели. От по ним теплоносителю. В качестве теплоносителя может служить вода, смесь воды с антифризом
или специальный раствор соли. Теплоноситель должен удовлетворять следующим требованиям: иметь относительно высокий коэффициент теплоемкости, низкий коэффициент вязкости, быть нетоксичным, не быть коррозийным для трубопроводов системы.

## Slide 5: ПЛОСКИЕ ГЕЛИОКОЛЛЕКТОРЫ
Преимущества | Недостатки
универсальность; высокая эффективность; высокая надежность; неприхотливость; возможность всесезонного эффективного использования; отличное соотношение цена/производительность для южных широт и теплого климата; длительный эффективный срок эксплуатации | снижение КПД (по сравнению с вакуумными коллекторами) с увеличением разницы температур в период - с малым количеством солнечного излучения; высокие теплопотери; низкая работоспособность в холодное время года; сложность монтажа, связанная с необходимостью доставки на крышу собранного коллектора;

## Slide 6: ПРОТОЧНЫЙ ГЕЛИОКОЛЛЕКТОР
Проточный коллектор - солнечный коллектор, в котором нагрев теплоносителя осуществляется при движении его через коллектор. Проточный солнечный коллектор представляет собой систему, в которой вода протекает по параллельным трубкам, закрепленным на поглощающей панели.
Основными элементами плоского проточного солнечного коллектора являются: корпус, где расположена поглощающая панель 1 с каналами для теплоносителя; прозрачная теплоизоляция 2, снижающая потери в окружающую среду через верхнюю поверхность коллектора; непрозрачная тепловая изоляция 3, снижающая потери в окружающую среду через днище коллектора и его боковые грани

## Slide 7: ВАКУУМНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
Вакуумированный (вакуумный) трубчатый солнечный коллектор - это солнечный коллектор, поглощающая панель которого находится в вакуумированном пространстве, ограниченном трубчатой прозрачной изоляцией.
В основе конструкции вакуумного солнечного коллектора заложена трубчатая система изоляции медного абсорбера. Каждая медная трубка вставлена в запаянный по концам стеклянный сосуд цилиндрической формы и имеет свою собственную изоляцию, причѐм, теплоизолирующим материалом в таком коллекторе служит вакуум. Он совсем не проводит тепло, поэтому полностью исключает потери на конвекцию и теплопроводность и, таким образом, сводит общие тепловые потери коллектора к минимуму. Это позволяет обеспечить высокий и стабильный КПД коллектора даже при слабом рассеянном солнечном излучении в облачный день, а также при отрицательной температуре наружного воздуха. Поэтому вакуумные солнечные коллекторы производят в среднем на 30–40 % больше тепловой энергии в течение года по сравнению с другими типами коллекторов.

## Slide 8: ВАКУУМНЫЕ ТРУБЧАТЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
Солнечная энергия улавливается через систему вакуумных трубок коллектора.
Конструкция их похожа на термос: в трубку из ударопрочного стекла, способного выдержать удары града большого диаметра, вставлена трубка меньшего диаметра. Между ними вакуум, который представляет совершенную термоизоляцию. Внутренняя трубка покрыта специальным селективным слоем, который максимально поглощает солнечную энергию, а вакуум препятствует потерям тепла. В центре этой конструкций находится медная запаянная
трубка, которая содержит небольшой объем легкокипящей жидкости. Она и служит нагревательным элементом солнечного коллектора.
Вакуумная трубка солнечного коллектора

## Slide 9: Вакуумные трубчатые коллекторы с прямой теплопередачей воде
В таком коллекторе вакуумные трубки соединены с накопительным баком. Из контура теплообменника вода течёт прямо в трубки, нагревается и возвращается обратно. Такие системы называют термосифонными.
К преимуществам этих систем относится непосредственная передача тепла воде без участия других элементов. Термосифонные системы работают на принципе явления естественной конвекции, когда теплая вода стремится вверх. В термосифонных системах бак должен быть расположен выше коллектора. Когда вода в трубках коллектора нагревается, она становится легче и естественно поднимается в верхнюю часть бака. Более прохладная вода в баке течет вниз в трубки, таким образом обеспечивается циркуляция во всей системе.
В этих системах бак объединен с коллектором и не рассчитан на магистральное давление, поэтому термосифонные системы нужно использовать либо с подачей воды из расположенной выше емкости, либо через уменьшающие давление редукторы. Такая система имеет минимальное гидравлическое сопротивление.

## Slide 10
Такой коллектор имеет все преимущества и особенности предыдущего типа коллекторов. Отличием является наличие встроенного в бак эффективного теплообменника, что позволяет подсоединить коллектор с баком к напорной сети водоснабжения. При этом в трубках по-прежнему практически нет давления.
Одним из преимуществ также является возможность заполнения водонагревательного контура незамерзающей жидкостью, что позволяет использовать его и при небольших минусовых температурах.
Другим преимуществом является то, что в коллекторе не откладываются соли жесткости и другие загрязнения, так как объем теплоносителя один и тот же, а расходуемая вода проходит только по внутреннему медному теплообменнику.
Вакуумные трубчатые коллекторы с прямой теплопередачей воде

## Slide 11: Вакуумный коллектор с термотрубками
Главным элементом солнечных коллекторов данной конструкции является термотрубка - закрытая медная труба с небольшим содержанием легкокипящей жидкости.
Работа высокотехнологичных вакуумных трубок основана на простом принципе тепловой трубки, которая представляет собой полый медный стержень, запаянный с обоих концов, с расширением в верхней части. Внутри него находится нетоксичная жидкость (иноргатик).
При нагревании жидкости до температуры кипения она закипает и в парообразном состоянии поднимается в верхнюю часть – наконечник (конденсатор), температура на котором может достигать 250–380 °С. И там конденсируется, отдавая тепло. Конденсат стекает по стенкам трубки вниз и процесс повторяется.
Тепловая трубка вставляется в стеклянную трубу и фиксируется между двумя алюминиевыми ребрами. Форма ребер такова, что площадь их контакта с тепловой трубкой и внутренней поверхностью вакуумной трубы максимальна. Такая модель ребер обеспечивает максимальную передачу тепла к медной тепловой трубке, а потом теплоносителю в проточном теплообменнике. Внутренняя полость тепловой трубки – вакуумирована, поэтому эта жидкость испаряется даже при температуре около 30 °С.

## Slide 12: Вакуумный коллектор с термотрубками
Преимущество вакуумных коллекторов перед плоскими наиболее очевидно при большей разнице температур теплоносителя в коллекторе и окружающей среды.
Кроме того, следует отметить преимущества монтажа вакуумных коллекторов:
- Коллектор монтируется по частям.
- Монтаж трубопроводов и проверка системы проводится до установки вакуумных трубок.
- Монтаж или замена отдельного элемента не влияет на работу системы в целом.
Схема работы тепловой трубки

## Slide 13: Фокусирующий коллектор
Фокусирующий коллектор - это солнечный коллектор, использующий концентраторы для сосредоточения солнечной энергии на теплоприемнике.
Различают следующие виды концентраторов:
Параболоцилиндрический концентратор - зеркальный концентратор солнечного излучения, форма которого образована параболой, перемещающейся параллельно самой себе.
Параболоидный концентратор - зеркальный концентратор солнечного излучения, форма которого образуется при вращении параболы относительно своей оси.
Зеркальный фацетный концентратор - зеркальный концентратор солнечного излучения, состоящий из отдельных зеркал плоской или криволинейной формы, образующих общую отражающую поверхность

## Slide 14: Воздушный коллектор
Воздушный коллектор – это солнечный коллектор, служащий для нагрева воздуха (коллектор для отопления, поддержания производственных технологических процессов, реализации солнечных сушилок).
Главное отличие воздушных коллекторов от жидкостных заключается в теплоносителе, роль которого играет обычный атмосферный воздух. По сути, такой коллектор представляет собой плоскую ребристую панель (нередко – перфорированную) или систему труб из теплопроводящего металла (иногда используется пластик). В таком коллекторе воздух нагревается за счет непосредственного контакта с металлом, а ребристость необходима для увеличения теплоотдачи.
Для повышения эффективности таких систем их часто интегрируют в стены зданий еще на этапе проектирования.
1 - абсорбер с воздушными каналами; 2 - светопрозрачное покрытие; 3 - корпус; 4 - теплоизоляция; 5 – теплоноситель
3
4
5

## Slide 15: Солнечный коллектор открытого типа
Открытые солнечные коллекторы представляют собой одну лишь поглощающую панель (без корпуса), которая обычно изготавливается из пластика или резины, стойких к ультрафиолетовому излучению. Эти коллекторы используются в одноконтурных системах для нагрева воды в бассейнах. Применяются, в основном, в странах с теплым климатом и большим количеством ясных солнечных дней. В солнечном коллекторе открытого типа его поверхность не покрывается стеклом.
Преимущества открытого коллектора:
самый высокий потенциально возможный КПД системы;
простота;
надежность;
легкий монтаж;
малый вес;
относительно низкая стоимость.
Недостатки:
значительное снижение КПД с увеличением разницы температур;
большая зависимость от погодных факторов (облачности, ветра и т. д.);
ограниченное применение (используется только для бассейнов);
большая чувствительность к минусовым температурам;
применяется только для0 нагрева воды бассейнов и летних душевых;
малый эффективный срок эксплуатации.

## Slide 16: ГЕЛИОСИСТЕМЫ
Классификация гелиосистем по назначению

## Slide 17: Преимущества и недостатки гелиосистем с естественной циркуляцией
Преимущества гелиосистем с естественной циркуляцией:
доступность, экономичность, простота монтажа и эксплуатации. Создание системы отопления с естественной циркуляцией не требует использования насосов или дополнительного оборудования, источников питания, поскольку гидростатический напор возникает самопроизвольно во время движения теплоносителя;
непрерывность циркуляции теплоносителя. Это обусловлено тем, что постоянно происходит изменение температуры и плотности теплоносителя. При этом благодаря такой цикличности происходит равномерное распределение тепла всеми отопительными элементами, входящими в отопление дома с естественной циркуляцией;
простота конструкции системы.
Недостатки гелиосистем с естественной циркуляцией:
низкая эффективность работы системы (особенно в облачные дни, вплоть до полного отсутствия полезной работы), т. к. для того чтобы началось полезное движение теплоносителя, должна быть достаточно большая разница температур;
высокие тепловые потери из-за низкой скорости движения теплоносителя (воды);
нестабильная работа коллекторов (существует риск, что при определенных условиях прекратится движение теплоносителя, либо несколько коллекторов не будут участвовать полезной работе);
возможность частого возникновения опасного перегрева бака, вследствие того, что данная система не управляется;
необходимость размещения массивного бака-аккумулятора выше верхней точки гелиоколлекторов (например, на крыше);
в ночное время может возникнуть обратная циркуляция. Для ее предотвращения необходимо предусмотреть обратный клапан;
при установке бака-аккумулятора на открытом воздухе могут возникнуть большие потери тепла, бак подвергается усиленной коррозии, а также существует риск замерзания бака и патрубков в зимний период.

## Slide 18: Преимущества и недостатки гелиосистем с принудительной циркуляцией
Преимущества гелиосистем с принудительной циркуляцией:
в результате принудительной циркуляции теплоносителя, система работает на 30 % эффективнее системы с естественной циркуляцией;
бак-аккумулятор можно устанавливать в любом удобном месте;
возможность эффективной работы круглогодично;
система быстро настраивается на оптимальный режим работы;
легко и удобно контролируется работа системы;
система является более безопасной, так как контроллер отображает и блокирует опасные режимы работы.
Недостатки гелиосистем с принудительной циркуляцией:
необходимость установки дополнительного оборудования (насосного модуля и контроллера);
дополнительное, но незначительное потребление электроэнергии циркуляционным насосом.

## Slide 19: Одноконтурные гелиосистемы с естественной циркуляцией
Достоинства одноконтурных систем:
простота конструкции, обслуживания и эксплуатации;
возможность получения самого высокого (на сегодняшний день) КПД системы в целом.
Недостатки одноконтурных систем:
высокие требования к качеству воды (желательны низкая жесткость и высокая степень ее очистки), так как на стенках каналов солнечного коллектора оседают соли, каналы могут засориться намываемой грязью, это приводит к значительному ухудшению эффективности или даже к полному выходу коллектора из строя (если вовремя не прочистить каналы, что в ряде случаев бывает очень затруднительно);
повышенная коррозия из-за наличия растворенного в воде воздуха;
сезонность работы (невозможность нормальной работы системы при отрицательных температурах вследствие опасности разрыва труб замерзшей водой);
непродолжительный эффективный срок эксплуатации (практически не более 3-5 лет).
Схема одноконтурной гелиосистемы с естественной циркуляцией теплоносителя

## Slide 20: Одноконтурные гелиосистемы с принудительной циркуляцией теплоносителя
1 - солнечный коллектор; 2 - бак аккумулятор; 3 - насосная станция; 4 - контроллер
Схема одноконтурной гелиосистемы с принудительной циркуляцией теплоносителя

## Slide 21: Двухконтурная гелиосистема с естественной циркуляцией теплоносителя
Достоинства двухконтурных систем:
повышенная надежность работы (солнечные коллекторы всегда в хорошем состоянии, так как в них исключены причины осаждения солей и грязевых отложений);
безопасность работы при отрицательных температурах;
не требуют дополнительного обслуживания;
более длительный (чем у одноконтурных систем) гарантированный эффективный срок эксплуатации (от 10 до 50 лет).
Недостатки двухконтурных систем:
незначительное снижение эффективности работы, по сравнению с одноконтурными системами вследствие наличия дополнительных тепловых потерь в коллекторах и трубопроводе, а также из-за необходимости применения теплообменника (около 2-5 %);
если применяется незамерзающий теплоноситель, то также незначительно ухудшается эффективность системы из-за более низкой его теплопроводности (по сравнению с водой);
необходимость периодической замены теплоносителя (проверка состояния выполняется каждые 6-7 лет с возможной заменой)
1 - коллектор; 2 - бак аккумулятор; 3 - теплообменник Схема двухконтурной гелиосистемы с естественной циркуляцией теплоносителя

## Slide 22: Двухконтурная гелиосистема с принудительной циркуляцией теплоносителя
Схема двухконтурной гелиосистемы с принудительной циркуляцией теплоносителя

## Slide 23: Солнечный пруд
Солнечный соляной пруд - это неглубокий (2-4 м) бассейн с крутым рассолом в нижней его части, у которого в нижнем придонном слое температура под действием солнечной радиации достигает 100 °С и даже выше. На 1 м площади пруда требуется 500-1000 кг поваренной соли, её можно заменить хлоридом магния.
Преимущества солнечных соляных прудов перед другими солнечными установками: относительная дешевизна, утилизация большого количества солнечной энергии благодаря высокой теплоемкости, простота в изготовлении.
В летний период солнечный соляной пруд может быть использован для горячего водоснабжения. В зимний период придонные слои могут прогреваться до 10-15 °С, что позволяет его использовать для отопления зданий с применением тепловых насосов парокомпрессионного типа
1 - пресная вода; 2 - изолирующий слой с увеличивающейся книзу концентрацией рассола; 3 - слой горячего рассола

## Slide 24: Солнечные опреснители
Солнечные опреснители - это устройства для опреснения воды (методом термодистилляции) с использованием энергии солнечного излучения. Применяется в местностях, где дефицит пресной воды сочетается с достаточными запасами соленой.
Типы солнечных установок для опреснения морской воды и обессоливания минерализованной воды:
1. Опреснители бассейнового типа, в которых солнечная энергия используется непосредственно для испарения воды в процессе дистилляции. В качестве дополнительного источника энергии может использоваться, например, нагретая охлаждающая вода.
2. Установки с процессами увлажнения воздуха и конденсации паров и многократным использованием солнечной энергии в многоступенчатых или параллельно включенных расширителях-испарителях, при этом перенос водяных паров осуществляется вследствие конвекции воздуха.
3. Установки, в которых источником энергии служит солнечная радиация, но принцип работы их подобен обычным топливным опреснительным установкам, причем движение рабочей жидкости и водяных паров осуществляется с помощью насоса и вакуум-насоса
1- бассейн с морской водой; 2 - прозрачная крышка бассейна; 3 - желоб для сбора конденсата

## Slide 25: Солнечные печи для пищеприготовления
Солнечные печи для пищеприготовления - это устройства для использования солнечного света в процессе приготовления пищи без использования топлива или электроэнергии [37].
В зависимости от типа конструкции, можно выделить два основных вида солнечных печей:
Коробочная солнечная печь - применяется для небыстрого приготовления пищи в большом количестве.
Солнечная печь с зеркалом-концентратором - служит для приготовления малого объема еды в течение короткого времени. Главный недостаток такой печи состоит в регулярном поворачивании зеркальной поверхности к солнцу, что может явиться причиной ожогов слизистых глаз и рук

## Slide 26: Промышленные солнечные печи
Промышленные солнечные печи - это солнечные печи, используемые в промышленности для обеспечения технологических процессов (плавка металлов, высокотемпературного пластика и др.)
Солнечная печь в Узбекистане