## Slide 1
Тема: Чрезвычайные ситуации техногенного происхождения
Цель занятия: ознакомиться с ЧС техногенного происхождения
Учебные вопросы:
1. Источники ЧС техногенного характера.
2. Основное поражающие факторы ЧС техногенного характера.
3. Виды системы безопасности объекта защиты.

## Slide 4
1. Источники ЧС техногенного характера.
Источниками ЧС являются следующие опасные происшествия:
1) транспортные аварии (катастрофы) – крушения и аварии грузовых и пассажирских поездов; аварии грузовых и пассажирских судов; авиационные катастрофы; крупные автомобильные катастрофы; аварии на магистральных трубопроводах, внутрипромысловых нефтепроводах;
2) пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и технологическом оборудовании промышленных объектов; в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения; в шахтах, подземных и горных выработках и др.;
3) аварии с выбросом ОХВ при их производстве; переработке; хранении; транспортировке; образовании и распространении в процессе химических реакций, начавшихся в результате аварии, и т.д.;
4) аварии с выбросом радиоактивных веществ на АЭС, атомных энергетических установках производственного и исследовательского назначения с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ; аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ на предприятиях ядерного топливного цикла; аварии транспортных средств и космических аппаратов с ядерными установками или грузом радиоактивных веществ на борту; аварии при промышленных или испытательных ядерных взрывах с выбросом (угрозой выброса) радиоактивных веществ; аварии с ядерными боеприпасами в местах их эксплуатации;

## Slide 5
5) аварии с выбросом биологически опасных веществ на предприятиях, научно-исследовательских учреждениях и др.;
6) внезапное обрушение зданий и сооружений производственных; жилого, социально-бытового и культурного назначения; являющихся элементами транспортных коммуникаций;
7) аварии в топливно-энергетическом комплексе и в гражданской (неатомной) энергетике – на производстве, на трассе трубопровода и т.д.;
8) аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения – в канализационных системах с массовым выбросом загрязняющих веществ; на тепловых сетях в холодное время года; на электроэнергетических системах с долговременным перерывом в электроснабжении и т.д.;
9) аварии на очистных сооружениях – сточных вод промышленных предприятий; промышленных газов;
10) гидродинамические аварии – прорывы плотин (дамб, шлюзов, перемычек и т.д.) с образованием волн прорыва и катастрофических затоплений; прорывы с образованием прорывного паводка; порывы, повлекшие смыв плодородных почв или отложение наносов на обширных территориях.

## Slide 6
2. Основное поражающие факторы ЧС техногенного характера.
Рассмотрим основное поражающее воздействие ЧС техногенного характера.
Взрывы и пожары. Пожары зданий и сооружений производственного, жилого, социально-бытового и культурного назначения остаются самым распространенным бедствием. Зачастую пожары являются причиной гибели значительного числа людей и больших материальных ущербов. В России наиболее часто пожары происходят на предприятиях химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности, а также на объектах жилого и социально-бытового назначения. При этом основное количество пожаров (до 85%) приходится на склады товарно-материальных ценностей, предприятий торговли и сферы услуг.
Взрываться могут взрывчатые вещества (ВВ), газовоздушные (ГВС) и пылевоздушные смеси (ПВС). При этом ВВ и ГВС взрываются как в закрытых помещениях, так и на открытой местности. ПВС взрываются, как правило, в закрытых помещениях (в цехах, на складах).
Газовоздушные смеси возникают при утечке газов или паров легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) в технологических линиях, хранилищах или при их разрушении. Они могут образовываться также в емкостях после их освобождения (слива), в резервуарах, газгольдерах, танкерах для транспортировки нефтепродуктов и т.д. Взрывы горючих смесей с воздухом с тяжелыми последствиями происходят на шахтах, в быту.

## Slide 8
Основными поражающими факторами взрыва являются воздушная ударная волна и осколочные поля.
Воздушная ударная волна – это сильное сжатие воздуха, распространяющееся во все стороны от центра взрыва с большой, часто сверхзвуковой, скоростью. Передней границей воздушной ударной волны является ее фронт. Ее основным параметром считают избыточное давление на фронте (ΔΡф), намного превышающее атмосферное. Осколочные поля это разлетающиеся фрагменты разорвавшихся боеприпасов, емкостей. Их основными параметрами являются количество и энергия осколков.
Поражающими факторами пожара являются тепловое излучение (параметр – величина теплового потока) и токсичные продукты горения (параметр – их концентрация).

## Slide 12
По физиологическому действию на организм ОХВ делят на шесть групп:
1) с преимущественно удушающим действием (хлор, фосген);
2) преимущественно общеядовитым действием (цианистый водород, оксид углерода);
3) обладающие удушающим и общеядовитым действием (акрилонитрил, сернистый ангидрид, фтористый водород);
4) нейротропного действия, нарушающие генерацию и передачу нервных импульсов (сероуглерод, фосфорорганические соединения);
5) обладающие удушающим и нейротропным действием (аммиак, гептил);
6) метаболического действия, нарушающие обмен веществ в организме (окись этилена, диоксин, дихлорэтан).
Поражающим фактором аварии с выбросом (выливом) ОХВ как источника ЧС техногенного характера является его токсическое действие на организм человека, а параметром – токсичность (ядовитость).

## Slide 17
Чрезвычайные ситуации при авариях с выбросом РВ в основном связаны с обширным заражением (загрязнением) местности и расположенных на ней объектов этими веществами. На следе распространения радиоактивного облака, образовавшегося при аварии на АЭС, выделяют пять зон радиоактивного заражения:
• М – зона радиационной опасности (на карты, планы, схемы наносится красным цветом);
• А – зона умеренного заражения (наносится синим цветом);
• Б – зона сильного заражения (наносится зеленым цветом);
• В – зона опасного заражения (наносится коричневым цветом);
• Г – зона чрезвычайно опасного заражения (наносится черным цветом).
Зоны заражения (загрязнений) характеризуются дозой облучения за первый год после аварии и мощностью дозы излучения на границах зон на 1 ч после аварии

## Slide 18
3. Виды системы безопасности объекта защиты.
Системы безопасности по объектам защиты делятся на следующие основные виды:
1) система личной и коллективной безопасности человека в процессе его жизнедеятельности;
2) система охраны природной среды (биосферы);
3) система государственной безопасности;
4) система глобальной безопасности.
До недавнего времени усилия многих стран по уменьшению опасности стихийных бедствий были направлены на ликвидацию последствий природных явлений, оказание помощи пострадавшим, организацию спасательных работ, предоставление материальных, технических и медицинских услуг, поставку продуктов питания и т.д.
Однако необратимый рост числа катастрофических событий и связанного с ними ущерба выдвигает в качестве приоритетной новую задачу – предупреждение природных катастроф.

## Slide 19
Следует отметить, что в большинстве случаев природные опасности не поддаются регулированию. Человек не может приостановить или изменить ход эволюционных трансформаций и управлять такими явлениями, как землетрясения, извержения вулканов, изменение климата и др. Человек может только прогнозировать развитие природных явлений и в некоторых случаях оказывать влияние на их динамику. Некоторые природные опасности (наводнения, эрозия, оползни, сели) теоретически являются управляемыми, но практическая реализация этой возможности на региональном, тем более глобальном уровне не представляется возможной.
В наибольшей степени поддаются управлению техногенно-природные опасности, поскольку они создаются самим человеком и являются управляемыми через регулирование хозяйственной деятельности людей.

## Slide 21
Контрольные вопросы по лекции:
1. Источники ЧС техногенного характера.
2. Взрывы и пожары.
3. Аварии с выбросом (выливом) опасных химических веществ.
4. Аварии с выбросом радиоактивных веществ.
5. Основные причины роста количества и масштаба ЧС техногенного характера.
6. Виды системы безопасности объекта защиты.