Практика № 1

ОПИСАНИЕ СХЕМ ЗАМЕЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ МАТРИЦ СОЕДИНЕНИЯ. РАБОТА С МАТРИЦАМИ

(2 часа)

При анализе режимов работы сложнозамкнутых сетей и при составлении алгоритмов их расчетов на ЭВМ удобно использовать матричные методы расчетов. Они основаны на применении алгебры матриц и элементов теории графов. При этом используется аналитическое представление схемы или направленный граф сети.

Первая матрица M – матрица соединений в узлах. Это таблица, каждая строка которой отвечает одному из узлов схемы, за исключением балансирующего, а каждый столбец – одной из ее ветвей. В клетках проставляется «0», если ветвь не связана с узлом, которому соответствует строка. Если ветвь связана с узлом, то в клетке ставится «+1» или «-1».

«+1» – если узел является началом ветви;

«-1» – если ветвь входит в узел.

Вторая матрица инциденций N – матрица соединений в контурах. Это таблица, строки которой отвечают независимым контурам направленного графа схемы, а столбцы – ветвям. Если та или иная ветвь входит в контур, то на пересечении соответствующих строки и столбца ставится «+1» или «-1».

«+1» – если направление ветви совпадает с направлением обхода контура.

Если ветвь не входит в контур, то в матрице N на пересечении строки и столбца записывается «0».

Пример 1.

Описать следующую схему с помощью матриц инциденций

Решение:

,

.

Пример 2. Записать матрицу сопротивлений для сети, схема замещения которой изображена на рисунке 1 . Взаимные сопротивления между ветвями отсутствуют, т. е. Zij = 0, а сопротивления ветвей численно равны порядковому номеру ветви: Z11 = l;  Z22 = 2;  Z33 = 3;  Z44==4;  Z55 = 5.

Рис. 1

Решение:

Матрица сопротивлений

Пример 3. Записать матрицу сопротивлений для сети, схема замещения которой изображена на рис. 2 (где знаком «(» отмечено направление тока ветви). Схема имеет, кроме собственных, также и взаимные сопротивления между ветвями 1 и 2, 2 и.4, 4 и 5. Для удобства чтения матрицы  численные значения сопротивлений связаны с номерами ветвей: Z12 = Z21 = 0,12; Z24 = Z42 = 0,24; Z45 = Z54 = 0,45.

Рис. 2

Решение:

В данном случае

Пример 4. Вычислить произведение двух матриц:

Решение:

Важно заметить следующую особенность: умножение матриц не обладает переместительным свойством. Если, например, матрицы-множители А и В — квадратные, одинакового порядка, то в общем случае произведения АВ и ВА приводят к различным результатам:

AB ( BA

Поэтому   различают   умножение  матрицы   А   на  матрицу  В слева —

C = BA

и справа —

D = AB

Этой особенностью алгебра матриц уже несколько отличается от элементарной алгебры и требует дополнительного внимания в процессе преобразований. Больше того,- эта особенность приводит к существенным ограничениям в процессе преобразований, так как матрицы-множители должны быть расположены в определенной последовательности, которая в общем случае не может быть произвольно изменена.

ВЫЧИСЛЕНИЕ ОБРАТНЫХ МАТРИЦ

Обратная матрица сравнительно просто вычисляется только для матриц невысокого порядка. В частности, для матрицы второго порядка

обратная матрица

,

где

.

Если известна приближенная обратная матрица  и исходная матрица , то более точная обратная матрица

.                                          (1)

Дальнейшее уточнение обратной матрицы получается путем многократного применения этой формулы.

Пример 5. Исходная матрица

Требуется найти матрицу, обратную к исходной,

Решение:

Приближенная диагональная матрица

.

Приближенная (диагональная) обратная матрица

.

После первого уточнения по формуле (1) получается

.

После второго уточнения матрица

.

Третье уточнение приводит к практически приемлемому ответу:

.

Действительно, умножение полученной обратной матрицы на исходную дает

.

т.е. почти единичную матрицу.

Если произвести четвертое уточнение, то получается  обратная матрица

.

Эта матрица мало отличается от предыдущей. Поэтому для практических целей во многих случаях достаточно ограничиться третьим уточнением.