Практические занятия № 2 и № 3.

СОСТАВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНЫХ УРАВНЕНИЙ УСТАНОВИВШЕГОСЯ РЕЖИМА. ИТЕРАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ

(4 часа)

Линейные уравнения узловых напряжений (при задании токов в узлах) для сети переменного тока из (n+1)-го узла могут быть записаны в следующем виде:

где  – полная комплексная матрица узловых проводимостей порядка (n+1);  – вектор токов в узлах (n+1)-го порядка;  – вектор-столбец напряжений узлов (n+1)-го порядка.

Уравнения решаются обычно следующим образом. Один из узлов системы, например (n+1)-й, принимается за базовый по напряжению и балансирующий по току. В общем случае такими узлами могут быть два разных узла. Напряжение в этом узле  предполагается известным, а ток  – неизвестным и равным сумме токов остальных n узлов. Токи в остальных n узлах заданы, а напряжения неизвестны.

В результате отбрасывания (n+1)-го уравнения в вырожденной системе перейдем к системе уравнений узловых напряжений n-го порядка:

,

где  – неполная матрица узловых проводимостей порядка n;  – вектор разности напряжений узлов;  – вектор-столбец токов в узлах порядка n; n – единичный вектор-столбец.

Система уравнений узловых напряжений часто записывается в виде, когда известные слагаемые в левой части переносятся вправо, т.е.

где  – вектор-столбец, k-й элемент которого равен .

Для перехода от комплексных уравнений узловых напряжений к системе действительных уравнений необходимо выразить каждый комплексный элемент матрицы  и вектор-столбец  и  через его действительную и мнимую составляющие. Тогда систему уравнений узловых напряжений для цепи переменного тока можно записать в матричной форме в следующем виде:

К итерационным относятся методы, с помощью которых решение системы линейных алгебраических уравнений получается как предел последовательных приближений, вычисляемых посредством единообразных операций.

Для сети переменного тока только с индуктивными связями при Jr = 0 и Urб = 0 уравнения узловых напряжений являются системой действительных уравнений порядка n. В этом случае напряжение k-го узла на (i+1)-м шаге по методу простой итерации определяется по выражению

.

Это выражение для простой итерации можно записать в матричном виде:

,

где элементы матрицы  и вектора  выражаются следующим образом:

(*)

Если каждое узловое напряжение в (i+1)-м шаге  мало отличается от соответствующего узлового напряжения в предыдущем шаге , то то часто считают, что итерационный процесс сошелся. В этом случае условие сходимости состоит в том, чтобы все поправки по напряжению  стали меньше наперед заданной величины (, т.е.

.

Если это условие не выполняется, то значение  принимается в качестве нового приближения, и итерационный процесс продолжается. Обычно более обоснованным критерием окончания итерационного процесса являются значения небалансов тока в узлах:

,

причем для индуктивностей

.

Если итерационный процесс сошелся, то все небалансы тока должны быть меньше заданной величины, т.е.

Для неоднородной сети переменного тока напряжения в узлах определяются по комплексному выражению:

.

Простую итерацию можно описать комплексным матричным выражением, аналогичным приведенному выше:

Сходимость итерационного процесса вначале контролируется по действительной и мнимой составляющим поправок  и , а затем по действительной и мнимой составляющим небалансов тока  и .

Пример 1.(3.14).Определить  напряжение в узлах, решив методом простой итерации уравнения узловых напряжений для сети, схема замещения которой приведена на рисунке, используя данные: электрическая сеть 110 кВ, Схема содержит три узла, из которых 1 и 2-нагрузочные, а узел 3-генераторный (рис. 1).

Рис. 1. Схема замещения сети с индуктивными связями из трех узлов

Упрощенно полагаем, что ветви на землю отсутствуют, а сопротивление связи между узлами чисто индуктивное. Значение этих сопротивлений в относительных единицах (при базовой мощности Sб =50 МВА и базовом напряжении Uб =115 кВ) равны: х12 =0.0813; х13=х23 =0.220.

Решение: Линейные уравнения узловых напряжений записываются

или

,

.

Если учесть, что ; ; ,

получаем

,

где

,

или по другому

(1)

Первое уравнение (1)решим относительно U1 , второе –относительно- U2.  Получим систему, эквивалентную (1):

U1 =0,7302U2 + 0;                                                                                     (2)

U2 =0,7302U1 – 0,0594.

В матричном виде система (2) запишется следующим образом:

Принимаем начальное значение вектор-столбца узловых напряжений:

Определим первое приближение:

Вектор-столбец небалансов тока в первом шаге итерационного процесса определяется по выражению:

Определим второе приближение:

Вектор-столбец небалансов тока во втором шаге равен:

Полученные новые значения неизвестных снова подставляем в правую часть (2) и т.д.

Дальнейший расчет произведен на ЭВМ. Результаты расчета итерационного процесса при заданной точности по напряжениям ε=±10-7 Uном = 0,00001 кВ приведены  таблице 1. Расчет сошелся за 14 итераций при точности ε=±10-5 Uном = 0,001 кВ.

Таблица 1.

Результаты расчетов примера 1

| № итерации | U1 , кВ | U2 , кВ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | -0,0594 |
| 2 | -0,0433 | -0,0954 |
| 3 | -0,0433 | -0,0910 |
| ….. | ….. | ….. |
| 14 | -0,0917 | -0,1256 |
| …. | ….. | …. |
| 28 | -0,0928 | -0,1271 |
| 29 | -0,0928 | -0,1271 |

Пример 2. (3.15) Определить напряжения в узлах, решив методом простой итерации уравнения узловых напряжений для сети, схема замещения которой приведена на рисунке. Дано: электрическая сеть 110 кВ, схема замещения которой приведена на рисунке 2. Схема содержит 4 узла, 1 и 2 из которых –нагрузочные, а узлы 3,4-генераторные, сопротивления ветвей считаются чисто индуктивными. Значения этих сопротивлений равны: х12=20 Ом, х13=30 Ом, х23=15 Ом, х14=10 Ом, х24=16 Ом. В качестве балансирующего и базового узла выбран генераторный узел 4.

Рис. 2. Схема замещения сети с индуктивными связями из 4-х узлов

Решение:

Система уравнений узловых напряжений может быть представлена как

При условиях ; ; ; , узловые уравнения можно записать в виде

Систему приведем к виду, удобному для итерации.

Разрешим последнюю систему относительно неизвестных U1, U2, U3:

(1)

В матричном виде данная система соответствует  , где

;  .

Подставим в  (1) значения проводимостей и получим

(2)

Решим систему (2). Примем начальные приближения узловых напряжений

и определим первое приближение:

Полученные новые значения узловых напряжений снова подставим в правую часть (2) и т.д.

Дальнейший расчет произведен на ЭВМ. Результаты расчета итерационного процесса при заданной точности по напряжениям Uном = 0,0001 кВ приведены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты расчетов примера 2

| № итераций | U1, кВ | U2, кВ | U3, кВ |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 10 |
| 1 | 1,8167 | 3,7221 | 10,0000 |
| 2 | 2,8320 | 4,2290 | 13,0876 |
| 3 | 3,5312 | 5,6615 | 13,7638 |
| ….. | ….. | …. | ….. |
| 23 | 5,1714 | 7,7225 | 16,8724 |
| ….. | ….. | …. | …. |
| 29 | 5,1724 | 7,7238 | 16,8741 |
| 30 | 5,1724 | 7,7239 | 16,8742 |

При точности Uном=0,0001 кВ расчет сошелся за 23 итераций.

Пример 3 (3.16). Определим напряжения в узлах, решив методом простой итерации уравнения узловых напряжений для сети, схема замещения которой приведена на рис. 3.4., используя данные примера 3.3: схема содержит 2 узла:1-нагрузочный, а 2-генераторный, сопротивление линии Z21 =(10+J20) Ом, в качестве балансирующего и базового принят узел 2, , ток нагрузки

Рис.1. Схема замещения сети с активно-индуктивной связью

Решение.

Собственная проводимость узла 1 равна проводимости ветви 2-1:

.

Неизвестное напряжение узла 1 обозначим:

Для сети из двух узлов узловое уравнение имеет вид:

.

Для данного случая Y1б = -Y11. Тогда уравнение можно записать:

.

Система действительных уравнений для данного примера имеет вид:

,

или

(1)

или по другому

(2)

Итерационный процесс сходится быстрее, если элементы, расположенные на главной диагонали матрицы коэффициентов, больше по модулю остальных элементов строки. Поэтому для ускорения сходимости итерационного процесса систему запишем в виде:

(3)

Систему (3) приведем к виду (*) – теоретическая часть:

(4)

Примем начальное приближение действительной и мнимой составляющих узлового напряжения

Первое приближение

Определим небаланс тока на первом шаге:

Определим второе приближение:

Небаланс токов во втором шаге:

Полученные новые значения узловых напряжений снова подставляем в первую часть (4) и т.д.

Дальнейший расчет произведен на ЭВМ. Результаты расчета итерационного процесса при заданной точности по напряжениям ε = ±10-5 Uном=0,001 кВ приведены в таблице 3

Таблица 3

Результаты расчетов примера 3

| № Итерации | Uа1 , кВ | Ur1 , кВ |
| --- | --- | --- |
| 0 | 110 | 0 |
| 1 | 109,7525 | -7,9975 |
| 2 | 105,7538 | -7,8738 |
| 3 | 105,8156 | -5,8744 |
| …. | …… | ….. |
| 7 | 106,6037 | -6,2994 |
| 8 | 106,6028 | -6,2994 |