Практика № 4

НЕЛИНЕЙНЫЕ УРАВНЕНИЯ УЗЛОВЫХ НАПРЯЖЕНИЙ

(2 часа)

Нелинейные уравнения узловых напряжений описывают установившийся режим электрической системы при задании нелинейных источников тока. В схеме замещения электрической системы нелинейным источникам тока соответствуют генераторы с заданной мощностью либо нагрузки потребителей, заданные статической характеристикой или постоянной мощностью. При заданной мощности нагрузки потребителя или генератора узловой ток задается в следующем виде:

;

где  – сопряженная заданная мощность трех фаз k-го узла;  – сопряженный комплекс междуфазного напряжения k-го узла;  – нелинейный ток, зависящий от напряжения.

Если мощность нагрузки потребителя задана статической характеристикой, то нелинейный ток источника определяется следующим выражением:

;

где ,  – статические характеристики активной и реактивной нагрузок k-го узла.

Метод Гаусса можно использовать на каждом шаге итерационного процесса, считая систему уравнений узловых напряжений линейной на данном шаге. Таким образом, (i+1)-й шаг итерационного процесса состоит из вычисления элементов вектор-столбца в правой части системы , где k-й элемент этого вектор-столбца

,

и решение системы линейных уравнений

.

В каждом шаге итерационного процесса по Гауссу обычно решается не комплексная система, а система действительных уравнений

(*)

Пример 1 (3.33). Выполнить два шага по методу Гаусса для уравнений узловых напряжений в форме баланса токов при переменных Ua, Ur для сети на рис.1, используя следующие данные: схема содержит два узла:1-нагрузочный, а 2-генераторный.сопротивление линии . В  качестве балансирующего и базового принят узел 2, . Трехфазная мощность нагрузки в узле 1, равной  .

Рис.1. Схема замещения сети с активно-индуктивной связью

Решение: Собственная проводимость узла 1 равна проводимости ветви 2-1:

.

Установившийся режим заданной сети описывается одним комплексным уравнением:

,

или в виде баланса активных и реактивных токов

С учетом того, что Urб = 0, систему можно переписать в следующем виде:

Подставим в систему значения

(1)

Первый шаг. Начальные приближения, кВ: Подставим их в правые части системы (*) и получим

(2)

Первый шаг соответствует решению линейных уравнений узловых напряжений по методу Гаусса. В результате решения этой системы получим следующие значения активной и реактивной составляющих напряжения в первом шаге:

(3)

Второй шаг. Подставим найденные значения (3) в правые части (1) и получим линейную систему уравнений узловых напряжений:

(4)

Решим (4) по Гауссу:

(5)

Из (3.105) последовательно определим значения неизвестных во втором шаге:

(6)

Расчет установившегося режима сети на рис.1 на ЭВМ сошелся с точностью по напряжениям ε = 0,001 кВ за пять шагов. Значения неизвестных на каждом шаге приведены в таблице 1:

Таблица 1.

Результаты расчетов примера 1

| № итерации | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 106,6030 | 105,9820 | 105,9440 | 105,9380 | 105,9388 |
|  | -6,2990 | -5,9660 | -6,0270 | -6,0240 | -6,0240 |

Пример 2 (3.34). Выполним два итерационных шага по методу Гаусса для уравнений узловых напряжений в форме баланса токов при переменных Ua , Ur для системы на рис.2, использую следующие данные: 1,2 –генераторные узлы, 3-нагрузочный, сопротивления линий следующие: . Узел 1 балансирующий и базовый, его напряжение ,

Заданные трехфазные мощности в узлах 2 и 3, соответственно равных, МВА:

Рис.2. Схема замещения сети из трех узлов с активно-индуктивными связями

Решение:

По заданным сопротивлениям ветвей вычисляем их проводимости, См. по формулам:

.

.

Матрица  для трехузловой сети

где

.

Для схемы на рис. 2 матрица проводимостей

.

Вектор  – вектор-столбец, k-й элемент которого равен, .

Для данной схемы с учетом задания напряжения в базовом узле Uб = 115 кВ

.

Установившийся режим данной сети описывается системой двух комплексных уравнений

или при разделении на действительные и мнимые части (при , ).

Подставим в эту систему значения проводимостей и мощностей в узлах:

(7)

Первый шаг.

Начальные приближения, кВ

Подставим их в правые части уравнений (7) и получим

(8)

Приведем систему уравнений (8) к эквивалентной с треугольной матрицей:

(9)

Из системы (9)  последовательно определяем значения  кВ:

(10)

Первый шаг решения нелинейной системы уравнений (3.107) закончен. Результаты расчетов примера 3.8 и первого шага примера 3.34 совпадают.

Второй шаг.

Подставим (3.110) в правые части (3.107) и получим линейную систему уравнений узловых напряжений во втором шаге:

(11)

(12)

Приведем систему (3.112) к эквивалентной с треугольной матрицей:

(13)

Из системы (3.113) последовательно определим значения кВ:

(14)

Второй итерационный шаг решения нелинейной системы уравнений (7) закончен. Расчет установившегося режима сети на рис.2 на ЭВМ сошелся с точностью по напряжениям ε = 0,001 кВ за пять шагов. Значения неизвестных на каждом шаге приведены в таблице 2:

Таблица 2.

Результаты расчетов примера 2

| № итерации | Ur2 ,кВ | Ur3 , кВ | Uа2 , кВ | Uа3 , кВ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,2612 | -4,3361 | 115,7184 | 109,9981 |
| 2 | 0,2766 | -4,1019 | 115,4138 | 109,6616 |
| 3 | 0,2697 | -4,1296 | 115,4181 | 109,6534 |
| 4 | 0,2708 | -4,1277 | 115,4167 | 109,6499 |
| 5 | 0,2708 | -4,1277 | 115,4167 | 109,6499 |