Лабораторная работа № 3 (4 часа)

“Исследование несимметричного установившегося режима работы трехфазной электрической сети с односторонним питанием”

- Электрическая схема соединений

- Перечень аппаратуры

- Описание электрической схемы соединений

- Указания по проведению эксперимента

Перечень аппаратуры

| Обозначение | Наименование | Тип | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | Трехфазный источник питания | 201.2 | 400 В ~; 16 А |
| А1,А9 | Трехфазная трансформаторная группа | 347.1 | 3 х 80 В(А; 242, 235, 230, 126, 220, 133, 127 В/ 230 В (звезда) |
| А3 | Модель линии электропередачи | 313.2 | 400 В ~; 3 ( 0.5 А |
| А5 | Активная нагрузка | 306.1 | 220/380 В; 50 Гц 3(50 Вт; |
| А6 | Индуктивная нагрузка | 324.2 | 220/380 В; 50 Гц 3х40 ВАр |
| А7 | Емкостная нагрузка | 317.2 | 220/380 В; 50 Гц 3х40 ВАр |
| А8 | Коммутатор измерителя мощностей | 349 | 5 положений |
| Р1 | Измеритель мощностей | 507.2 | 15; 60; 150; 300; 600 В,0,05; 0,1; 0,2; 0,5 А. |
| Р2 | Блок мультиметров | 508.2 | 3 мультиметра 0…1000 В ; 0…10 А ; 0…20 МОм |

Описание электрической схемы соединений

Источник G1 моделирует питающую электрическую систему.

Трансформаторы в блоке А1 соединены в трехфазную группу Y-о / Y-о и моделируют трансформатор, связывающий электрическую систему с сетью.

Трансформаторы в блоке А9 соединены в трехфазную группу Y-о / Δ и моделируют понижающий трансформатор.

Модель А3 линии электропередачи моделирует трехфазную линию электропередачи.

Нагрузки А5…А7 моделируют трехфазные активную, индуктивную и емкостные нагрузки.

Коммутатор А8 позволяет без переборки схемы производить измерение потоков активной и реактивной мощностей измерителем Р1 в трех фазах комплексной нагрузки.

Блок мультиметров Р2 позволяет без переборки схемы одновременно производить измерение напряжения трех фаз комплексной нагрузки.

Указания по проведению эксперимента

- Убедитесь, что устройства, используемые в эксперименте, отключены от сети электропитания.

- Соедините гнезда защитного заземления "" устройств, используемых в эксперименте, с гнездом "РЕ" источника G1.

- Соедините аппаратуру в соответствии с электрической схемой соединений.

- Установите переключателем желаемое значение напряжений вторичных обмоток трансформаторов блоков А1, А9.

- Установите переключателями желаемые параметры модели А3 линии электропередачи.

- Установите переключателями желаемые параметры (одинаковые или разные в фазах) нагрузок А5…А7.

- Включите выключатели «СЕТЬ» измерителя мощностей Р1 и блока мультиметров Р2.

- Включите источник G1. О наличии напряжений на его выходе должны сигнализировать светящиеся лампочки.

- С помощью мультиметров, включенных как вольтметры, блока Р2 измеряйте напряжения фаз комплексной нагрузки.

- Меняя положение переключателя коммутатора А8, с помощью измерителя  Р1 определяйте величины активной и реактивной мощностей, потребляемые фазами комплексной нагрузки.

- По завершении эксперимента отключите источник G1 и выключатели «СЕТЬ» измерителя мощностей Р1 и блока мультиметров Р2.