### РАСЧЕТНОЕ ЗАДАНИЕ

по курсу «Оптимизация в электроэнергетических системах»

ТЕМА "ОПТИМАЛЬНАЯ РАБОТА РАЙОННОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ"

Исходные данные:

1.	Электроснабжение потребителей электроэнергии в четырех узлах нагрузки осуществляется от подстанции "А" энергосистемы. Географическое расположение подстанции "А" и пунктов дано на рис. 1. Каждая клетка имеет размеры 10(10 км.

Рис. 1. Географическое расположение источника мощности "А"

и узлов нагрузки

2.	Номинальное напряжение узлов 1 и 2 – 110 кВ; узлов А, 3 и 4 – 220 кВ.

3.	Сведения о потребителях электроэнергии по узлам нагрузки приведены в табл. 1.

4.	Марки проводов ЛЭП между узловыми точками выдаются индивидуально.

5.	Связь между линиями 110 и 220 кВ осуществляется автотрансформаторами АТДЦТН-250000/220/110-75У1, которые имеют следующие справочные данные: Pк(ВН-СН) = 520 кВт; Uк(ВН-НН)% = 32.

Рассчитать значение ЭДС  между узлами 3 и 1 (то есть, коэффициент трансформации первого автотрансформатора) из условия минимума активных потерь в сети. Коэффициент трансформации второго автотрансформатора считать неизменным и равным 2.

Таблица 1.

Мощность нагрузок и коэффициенты мощности в узловых точках.

| Вариант | Узел 1 | Узел 2 | Узел 3 | Узел 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P, [МВт] | cos( | P, [МВт] | cos( | P, [МВт] | cos( | P, [МВт] | cos( |
| 1 | 15 | 0,70 | 20 | 0,80 | 30 | 0,75 | 40 | 0,80 |
| 2 | 18 | 0,72 | 22 | 0,82 | 32 | 0,80 | 45 | 0,70 |
| 3 | 20 | 0,74 | 24 | 0,84 | 34 | 0,85 | 50 | 0,72 |
| 4 | 22 | 0,76 | 26 | 0,85 | 36 | 0,70 | 52 | 0,74 |
| 5 | 24 | 0,78 | 28 | 0,70 | 38 | 0,75 | 54 | 0,76 |
| 6 | 26 | 0,80 | 30 | 0,72 | 40 | 0,80 | 56 | 0,78 |
| 7 | 28 | 0,82 | 32 | 0,74 | 45 | 0,85 | 58 | 0,80 |
| 8 | 30 | 0,84 | 34 | 0,76 | 50 | 0,70 | 60 | 0,82 |
| 9 | 32 | 0,85 | 36 | 0,78 | 52 | 0,75 | 30 | 0,84 |
| 10 | 34 | 0,70 | 38 | 0,80 | 54 | 0,80 | 35 | 0,85 |
| 11 | 36 | 0,72 | 40 | 0,82 | 56 | 0,85 | 40 | 0,70 |
| 12 | 38 | 0,74 | 15 | 0,84 | 58 | 0,70 | 45 | 0,72 |
| 13 | 40 | 0,76 | 18 | 0,85 | 60 | 0,75 | 50 | 0,74 |
| 14 | 15 | 0,78 | 20 | 0,70 | 30 | 0,80 | 52 | 0,76 |
| 15 | 18 | 0,80 | 22 | 0,72 | 32 | 0,85 | 54 | 0,78 |
| 16 | 20 | 0,82 | 24 | 0,74 | 34 | 0,70 | 56 | 0,80 |
| 17 | 22 | 0,84 | 26 | 0,76 | 36 | 0,75 | 58 | 0,82 |
| 18 | 24 | 0,85 | 28 | 0,78 | 38 | 0,80 | 60 | 0,84 |
| 19 | 26 | 0,70 | 30 | 0,80 | 40 | 0,85 | 30 | 0,85 |
| 20 | 28 | 0,72 | 32 | 0,82 | 45 | 0,70 | 35 | 0,70 |
| 21 | 30 | 0,74 | 34 | 0,84 | 50 | 0,75 | 40 | 0,72 |
| 22 | 32 | 0,76 | 36 | 0,85 | 52 | 0,80 | 42 | 0,74 |
| 23 | 34 | 0,78 | 38 | 0,70 | 54 | 0,85 | 45 | 0,76 |
| 24 | 36 | 0,80 | 40 | 0,72 | 56 | 0,70 | 50 | 0,78 |
| 25 | 38 | 0,82 | 20 | 0,74 | 58 | 0,75 | 52 | 0,80 |

Оформленная работа должна содержать: полученное задание, исследуемую систему и ее схему замещения с указанием всех расчетных параметров системы, необходимые вычисления с комментариями и результатами расчетов в виде таблиц и графиков.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ

РАСЧЕТНОГО ЗАДАНИЯ

Суммарные потери активной мощности в сети  включают в себя следующие составляющие:

,                                (1)

где  - потери активной мощности в автотрансформаторах;

- потери активной мощности в линиях, соединяющих узловые точки i и j.

Для расчета  необходимо предварительно определить значения напряжений в узловых точках. Режим системы будет зависеть от значения коэффициента трансформации n1 1-го автотрансформатора. Номинальное значение n равно 2. Согласно каталожным данным РПН используемого автотрансформатора может дискретно регулировать n в пределах  %.

Расчет узловых напряжений необходимо провести для всех возможных значений n и в каждом случае определить величину . Наименьшему значению  будет соответствовать искомое значение n.

Для расчета всю систему необходимо привести к одному номинальному напряжению 220 кВ. Далее строится схема замещения линии, в которую включаются активные и реактивные значения сопротивлений автотрансформаторов. Отличие коэффициента трансформации n от номинального значения учитывается включением в схему замещения ЭДС . Расчет линии осуществляется методом узловых потенциалов. В матричном виде система уравнений имеет вид:

.                                              (2)

В решаемой задаче в качестве балансирующего узла принимается узел А, и величина . Для четырех узлов линии входящие в уравнение (2) составляющие имеют следующий вид:

,      ,      ,      ,

где  комплексные величины.

В рассматриваемой схеме замещения имеются нелинейные источники тока – нагрузки потребителей, заданные постоянной мощностью. При этом составляющая узлового тока задается в следующем виде:

,

где  = const – сопряженная заданная мощность трех фаз k-го узла;

- сопряженный комплекс междуфазного напряжения k-го узла.

В узлы 3 и 1 входит составляющая тока .

Расчеты выполняются с использованием программы "OPTIMA32.exe", устанавливаемой на ПЭВМ. Все вычисления могут быть выполнены в дисплейном классе кафедры ЭСиС. По желанию студента ему может быть передана программа для выполнения индивидуальных расчетов, для чего следует в установленном порядке переписать программу на свою дискету. Исходные данные после их ввода хранятся в файле "DATA.IBR". Результаты расчетов записываются в файл "report.doc", который должен быть отдельно запрошен для вывода результатов на экран или для их печати.

# МЕТОДОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

# по курсу «Оптимизация в электроэнергетических системах»

| N раздела | Вопросы раздела для самостоятельной проработки | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 9 СЕМЕСТР |
| 1 | Формула потерь в сетях, допущения. Оптимизация размещения средств компенсации реактивной мощности. | 10 |
| 2 | Маневренные характеристики ТЭС. Построение эквивалентных характеристик станции методом динамического программирования. | 10 |
| 3 | Библиотека эквивалентных характеристик ТЭС | 10 |
| 4 | Оптимальное планирование ремонтов энергетического оборудования. Планирование и учет ремонтных работ в АСУ | 5 |
| 5 | Оптимизация проектных решений в распределительных электрических сетях. Оптимизация структуры и размещения электростанций, оптимизация конфигурации электрической сети. Аварии в электроэнергетических системах зарубежных стран. | 20 |
| 6 | Регулирование напряжения с помощью трансформаторов с устройствами РПН | 5 |

# Рекомендуемая для изучения литература с указанием разделов:

| N раздела | Рекомендуемая литература | Раздел |
| --- | --- | --- |
| 1 | Герасименко А.А. Передача и распределение электрической энергии: Учебное пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. – Ростов-н/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2006. – 720 с. | Гл. 9.1 Гл. 13.3 |
| 2 | Веников В.А. Оптимизация режимов электростанций и энергосистем. М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с. | Гл. 7.2, 7.5 |
| 3 | Веников В.А. Оптимизация режимов электростанций и энергосистем. М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с. | Гл. 8.6 |
| 4 | Веников В.А. Оптимизация режимов электростанций и энергосистем. М.: Энергоатомиздат, 1990. – 352 с. | Гл. 9.7 – 9.8 |
| 5 | Герасименко А.А. Передача и распределение электрической энергии: Учебное пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. – Ростов-н/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2006. – 720 с. Анализ развития крупных системных аварий. Беляев А.Н., Горюнов Ю.П., Смирнов А.А., Смоловик С.В. – СПб: СПбГПУ, 2005 – 57 с. | Гл. 13.5 Гл. 3 – 5 |
| 6 | Герасименко А.А. Передача и распределение электрической энергии: Учебное пособие / А.А. Герасименко, В.Т. Федин. – Ростов-н/Д.: Феникс; Красноярск: Издательские проекты, 2006. – 720 с. | Гл. 10.7 |

# Text boxes

A

2

3

1

4