## Slide 1: Архитектура и организация ЭВМ
Хабибрахманова Алсу Ильгамовна

## Slide 2: План занятия
1. Характеристика, классификация, структура и функционирование ЭВМ.
Структура и функционирование ЭВМ
Принципы работы компьютера
Классификация и характеристики ЭВМ
2. Архитектура компьютера.
3. Центральные устройства.
4. Внешние устройства.
5. Характеристики и конструкция IBM-совместимого персонального
компьютера

## Slide 3: Характеристика, классификация, структура и функционирование ЭВМ

## Slide 4: Структура и функционирование ЭВМ
Компьютер
Память (Запоминающее устройство ЗУ)
Процессор
Устройство управления (УУ)
Арифметико-логическое устройство (АЛУ)
Устройство ввода
Устройство вывода

## Slide 5: Общая схема компьютера

## Slide 6
Запоминание информации
Выдача информации по запросу в другие устройства машины
Прием информации из других устройств
Функции памяти

## Slide 7
Обработка данных по заданной программе путем выполнения арифметических и логических операций
Программное управление работой устройств компьютера
Функции профессора

## Slide 8
Регистр
- это совокупность триггеров, связанных друг с другом определенным
образом общей системой управления.

## Slide 9: Типы регистров
Сумматор
Счетчик команд
автоматическая выборка программы из последовательных ячеек памяти
Регистр команд
хранения кода команды на период времени, необходимый для ее выполнения
суммирование двоичных чисел;

## Slide 10: Принципы работы компьютера
В основу построения подавляющего большинства компьютеров положены
следующие общие принципы, формулированные в 1945 г. американским
ученым Джоном фон Нейманом.

## Slide 11: Принцип программного управления
Программа состоит из набора команд, выполняющихся процессором автоматически в определенной последовательности.

## Slide 12: Принцип однородности памяти
Программы и данные хранятся в одной и той же памяти, поэтому компьютер не различает, что хранится в данной ячейке памяти – число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными.

## Slide 13: Принцип адресности
Структурно основная память состоит из
перенумерованных ячеек. Процессору в произвольный момент времени доступна
любая ячейка.

## Slide 14: Классификация и характеристики ЭВМ
Классификация по назначению:
Большие ЭВМ;
Мини-ЭВМ;
Микро-ЭВМ;
Персональные компьютеры (ПК).
Классификация по уровню специализации (универсальные, специализированные),
Классификация по типоразмерам (настольные, портативные, карманные),
Классификация по совместимости,
Классификация по типу используемого процессора.

## Slide 15
Карманные ПК.
Блокнотные ПК.
ПК в сфере домашнего хозяйства.
Базовые настольные ПК.
Сетевые ПК.
Высокопроизводительные настольные ПК, рабочие станции и серверы начального уровня.
Многопроцессорные рабочие станции и серверы высокого уровня.
Суперкомпьютеры.
Классификация по типоразмерам

## Slide 16: Карманные ПК
В комплекте с сотовым телефоном, специальным факс-модемом и мобильным принтером они могут представлять собой полноценный мобильный офис

## Slide 17: Блокнотные ПК (notebook)

## Slide 18: Базовые настольные ПК
Для решения задач автоматизации управления предприятиями, автоматизации учебного процесса, индивидуальной работы пользователя.

## Slide 19: Высокопроизводительные настольные ПК (мэйнфреймы)
Это многопользовательские вычислительные системы, имеющие центральный блок с большой вычислительной мощностью и значительными информационными ресурсами, к которому присоединяется большое число рабочих мест с минимальной оснащенностью (видеотерминал, клавиатура, мышь).

## Slide 20: Многопроцессорные рабочие станции и серверы высокого уровня
На сервер начального уровня устанавливают один или два процессора. Сервер начального уровня может поддерживать небольшую локальную сеть (до 40 пользователей). Серверы высокого уровня имеют обычно от двух до восьми процессоров, не менее двух источников питания. Серверы содержат большие объемы оперативной (до 4-х Гб) и дисковой памяти (6Тб и более).
1

## Slide 21: Суперкомпьютеры
Применяются для решения задач в области метеорологии, аэродинамики, сейсмологии, различных военных исследованиях, в атомной и ядерной физике, физике плазмы, математическом моделировании сложных систем. Производительность суперкомпьютеров измеряется в триллионах операций в секунду.

## Slide 22: Архитектура компьютера

## Slide 23: Cтруктура и архитектура компьютера
Архитектурой компьютера называется его описание на некотором общем уровне, включающее описание пользовательских возможностей программирования, системы команд, системы адресации, организации памяти и т.д.
Архитектура определяет принципы действия информационные связи и взаимное соединение основных логических узлов компьютера: процессора, оперативного ЗУ, внешних ЗУ и периферийных устройств. Общность архитектуры разных компьютеров обеспечивает их совместимость с точки зрения пользователя.
Структура компьютера — это совокупность его функциональных элементов и связей между ними. Элементами могут быть самые различные устройства — от основных логических узлов компьютера до простейших схем.
Структура компьютера графически представляется в виде структурных схем, с помощью которых можно дать описание компьютера на любом уровне детализации.

## Slide 24: Архитектурные решения
Классическая архитектура (архитектура фон Неймана);
Многопроцессорная архитектура;
Многомашинная вычислительная система;
Архитектура с параллельными процессорами.

## Slide 25: Общая структура персонального компьютер

## Slide 26: Архитектура многопроцессорного компьютера

## Slide 27: Архитектура с параллельными процессорами

## Slide 28: Принцип открытой архитектуры компьютера («IBM-совместимый»)
Регламентируются и стандартизируются только описание принципа действия компьютера и его конфигурация (определенная совокупность аппаратных средств и соединений между ними).
Интерфейс – это средство сопряжения двух устройств, в котором все физические и логические параметры согласуются между собой.

## Slide 29: Согласование периферийного устройства и компьютера
Контроллеры и адаптеры – это набор электронных схем, которыми снабжаются устройства компьютера с целью совместимости их интерфейсов. Контроллеры, кроме этого, осуществляют непосредственное управление периферийными устройствами по запросам микропроцессора.
Порты устройств – это электронные схемы, содержащие один или несколько регистров ввода-вывода и позволяющие подключать периферийные устройства компьютера к внешним шинам микропроцессора.

## Slide 30
Специализированные порты (разъемы)
Клавиатура
Монитор
Последовательный порт
медленно действующие
достаточно удаленные устройства, такие, как мышь и модем
Параллельный порт
«быстрые» устройства – принтер и сканер
Игровой порт
Джойстик

## Slide 31: Центральные устройства

## Slide 33: Внешние устройства

## Slide 34: Накопители на жёстких магнитных дисках( HDD)
Жесткий диск – основное устройство для долговременного хранения
больших объемов данных и программ.

## Slide 36: Контроллер жесткого диска

## Slide 37
Параметры жесткого диска
Емкость
Производительность

## Slide 38: Накопители на гибких магнитных дисках(FDD);
Одним из самых старых устройств для хранения информации на персональном компьютере является флоппи-дисковод или, сокращенно, FDD (Floppy Disk Drive). Данное устройство, широко применявшееся в течение 1970-х-2000-х гг., теперь нечасто можно встретить в современных компьютерах. Тем не менее, в ряде случаев все же можно увидеть установленный в старом ПК флоппи-дисковод. Кроме того, иногда используются и внешние дисководы для дискет, подключаемые к компьютеру через порты ввода-вывода.

## Slide 39: Накопители на компакт-дисках(CD)
CD-ROM — компакт-диск (CD), предназначенный для хране­ния в цифровом виде предварительно записанной на него инфор­мации и считывания ее с помощью специального устройства, называемого CD-ROM-driver, — дисковода для чтения компакт-дисков.
К числу задач, для решения которых предназначается устрой­ство CD-ROM, можно отнести: установку и обновление программ­ного обеспечения; поиск информации в базах данных; запуск и работу с игровыми и образовательными программами; просмотр видеофильмов; прослушивание музыкальных CD.

## Slide 40: Накопители на магнито-оптических компакт дисках
Магнитоопти́ческий диск (MO, также допускается написание магни́тно-опти́ческий диск) — носитель информации, сочетающий свойства оптических и магнитных накопителей.
Для чтения информации используется оптическая система, для записи — одновременно оптическая и магнитная.

## Slide 41: Накопители на магнитной ленте (стримеры)
Стри́мер (от англ. streamer), также ле́нточный накопи́тель — запоминающее устройство на принципе магнитной записи на ленточном носителе, с последовательным доступом к данным, по принципу действия аналогичен бытовому магнитофону.
Основное назначение: запись и воспроизведение информации, архивация и резервное копирование данных.

## Slide 42: СРС
Современные внешние накопители данных

## Slide 44: Клавиатура
Клавишное устройство управления персональным компьютером. Служит для ввода алфавитно-цифровых (знаковых) данных, а также команд управления

## Slide 45: Принцип действия клавиатуры

## Slide 46: Раскладка клавиатуры Шоулза

## Slide 47: Раскладка клавиатуры Дворак

## Slide 48: Раскладка клавиатуры Colemak

## Slide 49: Раскладка клавиатуры Шоулза

## Slide 50: Мышь
Устройство управления манипулятор-ного типа

## Slide 51
Регулируемые параметры мыши
Чувствительность
Функции левой и правой кнопок
Чувствительность к двойному нажатию

## Slide 52: Видеокарта (видеоадаптер) и видеоускорение

## Slide 53: Стандарты видеоадатеров:
MDA (Монохромный)
CGA (4 цвета)
EGA (16 цветов)
VGA (256 цветов)
SVGA (до 16,7 млн цветов с возможностью произвольного выбора разрешения экрана из стандартных значений)

## Slide 54: Разрешение экрана 1280х1024 (прикладные и развлекательные программы) 1024х768 (работа с текстом и в интернет)

## Slide 55: Цветовое разрешение (глубина цвета)
Р – необходимый объем памяти видеоадаптера;
m – горизонтальное разрешение экрана (точек);
n – вертикальное разрешение экрана (точек);
b – разрядность кодирования цвета (бит).

## Slide 56: Типы видеоускорителей: 1. ускорители плоской графики (2D); 2. ускорители трехмерной графики (3D)

## Slide 57: Видеотерминал (монитор)
Монитор – устройство визуального представления данных

## Slide 58: Основные потребительские параметры монитора
Тип
Размер
Максимальная частота регенрации
Класс защиты

## Slide 59
ЭЛТ-монитор (электронно-лучевой трубки)
ЖК-монитор (плоские жидкокристаллические)

## Slide 60: Принтеры
Печатающие устройства, позволяющие получать копии материалов на бумаге или прозрачном носителе.
Различают:
Матричные,
Лазерные,
Светодиодные,
Струйные.

## Slide 61: Матричные принтеры

## Slide 62: Принцип работы матричного принтера

## Slide 63: Лазерные принтеры

## Slide 64: Принцип работы лазерного принтера

## Slide 65: Основные параметры лазерных принтеров:
разрешающая способность, dpi(dots per inch – точек на дюйм);
производительность (страниц в минуту);
формат используемой бумаги;
объем собственной оперативной памяти.

## Slide 66: Светодиодные принтеры

## Slide 67: Струйные принтеры

## Slide 68: Принцип работы струйного принтера

## Slide 69: Характеристики и конструкция IBM-совместимого персонального компьютера
1. Материнская плата
2. Слоты расширения (шинные интерфейсы материнской платы)
3. Оперативная память
4. Процессор
5. Микросхема ПЗУ и система BIOS
6. Энергонезависимая память CMOS
7. Функции микропроцессорного комплекта (чипсета)
8. Звуковая карта

## Slide 70: Материнская плата
Основная плата ПК.
На ней размещаются:
Процессор
Чипсет
Шины
ПЗУ
Разъемы (слоты)

## Slide 71: Слоты расширения (шинные интерфейсы материнской платы)
Связь между всеми собственными и подключаемыми устройствами
материнской платы выполняют ее шины и логические устройства, размещенные
в микросхемах микропроцессорного комплекта (чипсета).

## Slide 72: Промышленный стандарт ISA (Industry Standard Architecture).
1 - 8-разрядный слотами
2 - 16-разрядный слотами.

## Slide 73: Расширение стандарта ISA стандарт EISA (Extended ISA)

## Slide 74: Локальная шина стандарта VESA (VESA Local Bus)

## Slide 75: Интерфейс PCI (Peripheral Component Interconnect – стандарт подключения внешних компонентов)
Для связи с основной шиной компьютера (ISA/EISA) используются
специальные интерфейсные преобразователи – мосты PCI (PCI Bridge). В
современных компьютерах функции моста PCI выполняют микросхемы микропроцессорного
комплекта (чипсета).
Режим plug-and-play

## Slide 76: FSB - для связи процессора и памяти, начиная с процессора Intel Pentium Pro, используется специальная шина, получившая название Front Side Bus (FSB)

## Slide 77: AGP - отдельная шина для видеоадаптеров, получившая название AGP (Advanced Graphic Port – усовершенствованный графический порт).

## Slide 78: PCMCIA (Personal Computer Memory Card International Association – стандарт международной ассоциации производителей плат памяти для персональных компьютеров).

## Slide 79: USB (Universal Serial Bus – универсальная последовательная магистраль)

## Slide 80: Оперативная память
(оперативное запоминающее устройство, ОЗУ) – набор микросхем, предназначенных для временного хранения данных, когда компьютер включен.

## Slide 81: Ячейки динамической памяти (DRAM)

## Slide 82: Ячейки статической памяти (SRAM)

## Slide 83: Модули оперативной памяти
однорядные (SIMM-модули)
двухрядные (DIMM-модули)
Объемы 4, 8, 16, 32 Мбайт
Объемы 16, 32, 64, 128 Мбайт
Время доступа 50-70 нс
Время доступа 7-10 нс

## Slide 84: Процессор
основная микросхема, выполняющая большинство математических и логических операций.

## Slide 85: С остальными устройствами компьютера, и в первую очередь с оперативной памятью, процессор связан несколькими группами проводников, называемых шинами.
шина данных
адресная шина
командная шина.

## Slide 86: Система команд процессора
Процессоры с расширенной системой команд – CISC-процессорами (Complex Instruction Set Computing);
Процессоры с сокращенной системой команд (RISC – Reduced Instruction Set Computing)
универсальных вычислительных системах
специализированных вычислительных системах или устройствах, ориентированных на выполнение единообразных операций.

## Slide 87: Основные параметры процессоров
рабочее напряжение,
разрядность,
рабочая тактовая частота,
коэффициент внутреннего умножения тактовой частоты,
размер кэш-памяти.

## Slide 88: Микросхема ПЗУ и система BIOS

## Slide 89: Энергонезависимая память CMOS

## Slide 90: Функции микропроцессорного комплекта (чипсета)
«Северный мост» обычно управляет взаимосвязью процессора, оперативной памяти и порта AGP.
«Южный мост» называют также функциональным контроллером. Он выполняет функции контроллера жестких и гибких дисков, функции контроллера шины PCI, моста ISA– PCI, контроллера клавиатуры, мыши, шины USB и т. п.

## Slide 91: Звуковая карта