## Slide 1: СЕТИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ
Хабибрахманова Алсу ильгамовна

## Slide 2: План занятий
Понятие о сетях ЭВМ
Локальные сети
Глобальные сети

## Slide 3: Понятие о сетях ЭВМ
специальное аппаратное обеспечение (сетевое оборудование)
специальное программное обеспечение (сетевые программные средства)
Компьютерная сеть

## Slide 4: Модель OSI (модель взаимодействия открытых систем – Model of Open System Interconnections)
Она создана на основе технических предложений Международного института стандартов ISO (International Standards Organization).

## Slide 5
Протоколы
аппаратные протоколы
программные протоколы
характер аппаратного
взаимодействия компонентов сети
характер взаимодействия
программ и данных
интерфейсы
программы поддержки протоколов

## Slide 6: Компьютерные сети
◦Локальные (LAN – Local Area Network)
Глобальные (LAN – Local Area Network)

## Slide 7: Локальные сети
Локальная вычислительная сеть (ЛВС) – это совокупность компьютеров и других средств вычислительной техники (активного сетевого оборудования, принтеров, сканеров и т. п.), объединенных с помощью кабелей и сетевых адаптеров и работающих под управлением сетевой операционной системы.

## Slide 8: ЛВС с выделенным сервером
быстродействие процессора;
скорость доступа к файлам, размещенным на жестком диске;
емкость жесткого диска;
объем оперативной памяти;
уровень надежности сервера;
степень защищенности данных.
При выборе компьютера на роль файлового сервера
необходимо учитывать следующие факторы

## Slide 9: Одноранговые ЛВС

## Slide 10: Архитектура ЛВС
шинная
кольцевая
звездообразная

## Slide 11: Шинная архитектура

## Slide 12: Звездообразная архитектура

## Slide 13: Кольцевая структура

## Slide 14: Связь между компьютерами ЛВС физически осуществляется на основе одной из двух схем:
обнаружения коллизий (стандарты Ethernet, Fast Ethernet и Gigabit
Ethernet)
передачи маркера (стандарт Token Ring.)

## Slide 17: Сетевое оборудование

## Slide 18: Концентратор

## Slide 19: Коммутатор

## Slide 20: Сетевая карта
исправность сетевого соединения;
режим работы: полу или полнодуплексный;
скорость передачи данных 10 или 100 Мбит/с;
идет передача данных или нет.

## Slide 21: Средства обеспечения надежности
ИБП (источники бесперебойного питания) – это устройство, основным элементом которого является аккумуляторная батарея.

## Slide 22: Глобальные сети
Для связи между собой нескольких локальных сетей, работающих по разным протоколам, служат специальные средства, называемые шлюзами.

## Slide 23
Шлюз
Аппаратный
Специальный компьютер (шлюзовый сервер)
Программный
Компьютерная программа

## Slide 24: Сетевая безопасность

## Slide 25: Для работы в Интернете необходимо:
физически подключить компьютер к одному из узлов Всемирной сети;
получить IP-адрес на постоянной или временной основе;
установить и настроить программное обеспечение – программы-клиенты тех служб Интернета, услугами которых предполагается пользоваться.

## Slide 26
Организации, предоставляющие возможность подключения к своему узлу и выделяющие IP-адреса, называются поставщиками услуг Интернета (используется также термин провайдер).

## Slide 27
Физическое подключение
выделенное
коммутируемое

## Slide 28
коммутируемое соединение

## Slide 29: Принципы построения, архитектура глобальной сети

## Slide 30: Условные обозначения
S (switch) — коммутаторы (центр коммутации пакетов),
К – компьютеры,
R (router) — маршрутизаторы,
MUX (multiplexor) – мультиплексор,
UNI (User-Network Interface) – интерфейс пользователь-сеть,
NNI (Network-Network Interface) – интерфейс сеть-сеть.
Кроме того, офисная АТС обозначена аббревиатурой РВХ, а маленькими черными квадратиками – устройства DCE.

## Slide 31
Понятие и модели протоколов обмена информацией,семиуровневая модель

## Slide 32
1. На прикладном уровне с помощью специальных приложений пользователь создает документ (сообщение, рисунок и т. п.).
2. На уровне представления операционная система компьютера фиксирует, где находятся созданные данные (в оперативной памяти, в файле на жестком диске и т. п.) и обеспечивает взаимодействие со следующим уровнем. Здесь данные упаковываются в блоки.
3. На сеансовом уровне компьютер пользователя взаимодействует с локальной или глобальной сетью. Протоколы этого уровня проверяют права пользователя на «выход в эфир» и передают документ к протоколам транспортного уровня. Данные запаковываются во фрагмент.
4. На транспортном уровне документ преобразуется в ту форму, в которой положено передавать данные в используемой сети. Например, он может нарезаться на небольшие пакеты стандартного размера.
5. Сетевой уровень определяет маршрут движения данных в сети. Так, например, если на транспортном уровне данные были «нарезаны» на пакеты, то на сетевом уровне каждый пакет должен получить адрес, по которому он должен быть доставлен независимо от прочих пакетов. Здесь данные с 4 уровня запаковываются в кадр.
6. Уровень соединения необходим для того, чтобы промодулировать сигналы, циркулирующие на физическом уровне, в соответствии с данными, полученными с сетевого уровня. Например, в компьютере эти функции выполняет сетевая карта или модем.
7. Реальная передача данных происходит на физическом уровне.

## Slide 33: Основные протоколы
Днем рождения Интернета в современном понимании этого слова стала дата стандартизация протокола связи TCP/IP, лежащего в основе Всемирной сети по нынешний день.
Протокол TCP – протокол транспортного уровня. Он управляет тем, как происходит передача информации.
Протокол IP – адресный. Он принадлежит сетевому уровню и определяет, куда происходит передача.

## Slide 34
Протокол TCP. Согласно протоколу TCP, отправляемые данные “нарезаются” на небольшие пакеты, после чего каждый пакет маркируется таким образом, чтобы в нем были данные, необходимые для правильной сборки документа на компьютере получателя.
Протокол IP. IP (Internet Protocol) – адресный протокол. Его суть состоит в том, что у каждого участника Всемирной сети должен быть свой уникальный адрес (IP-адрес). Без этого нельзя говорить о точной доставке ТСР-пакетов на нужное рабочее место. Этот адрес выражается очень просто – четырьмя байтами, например: 195.38.46.11. Структуру IP-адреса организована так, что каждый компьютер, через который проходит какой-либо ТСР-пакет, может по этим четырем числам определить, кому из ближайших “соседей” надо переслать пакет, чтобы он оказался “ближе” к получателю. В результате конечного числа перебросок ТСР-пакет достигает адресата.

## Slide 35: Модемы
Модем – устройство для передачи компьютерных данных на большие расстояния по телефонным линиям связи.
Модем обеспечивает преобразование цифровых сигналов компьютера в переменный ток частоты звукового диапазона – этот процесс называется модуляцией, а также обратное преобразование, которое называется демодуляцией.

## Slide 36: Линии связи. Спутниковые и оптоволоконные каналы связи
проводные (воздушные);
кабельные (медные и волоконно-оптические);
радиоканалы наземной и спутниковой связи.

## Slide 37
Проводные (воздушные) линии связи представляют собой провода без каких-либо изолирующих или экранирующих оплеток, проложенные между столбами и висящие в воздухе

## Slide 38
Кабель состоит из проводников, заключенных в несколько слоев изоляции: электрической, электромагнитной, механической, а также, возможно, климатической. Кроме того, кабель может быть оснащен разъемами, позволяющими быстро выполнять присоединение к нему различного оборудования.

## Slide 39: Радиоканалы наземной и спутниковой связи

## Slide 40: Службы Интернета
Терминальный режим. Исторически одной из ранних является служба удаленного управления компьютером Telnet. Подключившись к удаленному компьютеру по протоколу этой службы, можно управлять его работой. Такое управление еще называют консольным или терминальным.

## Slide 41
Электронная почта (E-Mail). Эта служба также является одной из наиболее ранних. Ее обеспечением в Интернете занимаются специальные почтовые серверы. Почтовая служба основана на двух прикладных протоколах: SMTP и РОРЗ. По первому происходит отправка корреспонденции с компьютера на сервер, а по второму – прием поступивших сообщений.

## Slide 42
Списки рассылки (Mail list). Обычная электронная почта предполагает наличие двух партнеров по переписке. Если же партнеров нет, то достаточно большой поток почтовой информации в свой адрес можно обеспечить, подписавшись на списки рассылки.

## Slide 43
Служба телеконференций (Usenet). Служба телеконференций похожа на циркулярную рассылку электронной почты, в ходе которой одно сообщение отправляется не одному корреспонденту, а большой группе (такие группы называются телеконференциями или группами новостей).

## Slide 44
Служба WWW. World Wide Web («Всемирная паутина») – это гипертекстовая информационно-поисковая система в Internet.
В основе WWW лежит протокол передачи гипертекстовых сообщений HTTP (Hypertext Transfer Protocol), а сами страницы форматируются с помощью специального гипертекстового языка описания документов HTML (Hypertext Markup Language).

## Slide 45
Служба имен доменов (DNS). Адрес любого компьютера или любой локальной сети в Интернете может быть выражен четырьмя байтами, например,
195.28.132.97
Так как человеку неудобно работать с числовым представлением IP-адреса, то числовое имя может быть заменено символическим, например
www.abcdef.com

## Slide 46
Служба передачи файлов (FTP). Служба FTP имеет свои серверы в мировой сети, на которых хранятся архивы данных. Со стороны клиента для работы с серверами FTP может быть установлено специальное программное обеспечение, хотя в большинстве случаев браузеры www обладают встроенными возможностями для работы и по протоколу FTP. Протокол FTP работает одновременно с двумя TCP-соединениями между сервером и клиентом.

## Slide 47
IRC. Служба IRC (Internet Relay Chat) предназначена для прямого общения нескольких человек в режиме реального времени. Иногда службу IRC называют чат-конференциями или просто чатом.