ЛЕКЦИЯ №15

Уравнения трансформатора в дифференциальной форме:

(3.16)

В комплексной форме записи:

(3.17)

Первичные и вторичные обмотки имеют магнитную связь. На практике при расчетах удобнее заменить эту магнитную связь на электрическую.

.		(3.18)

Последние уравнения являются контурными для следующей схемы (рис. 3.8).

Эта схема может рассматриваться в качестве схемы замещения трансформатора без ферромагнитного сердечника. В схеме замещения, в отличие от предыдущей, первичная и вторичная цепи трансформатора связаны не индуктивно, а электрически. Входящие в эту схему разности L1 – M и L2 – M имеют физический смысл только при одинаковом числе витков W1 и W2. В этом случае они представляют собой индуктивности рассеяния Ls1 и Ls2 обмоток трансформатора.

Для изображения таким образом трансформатора с разным чисел витков обмоток осуществляют приведение трансформатора. Приведение заключается в том, что напряжение U2 и ток I2 заменяются величинами, приведенными к первичной обмотке: напряжение U2 умножается на  n, а ток I2 делится на  n, где n = W1/W2 – отношение чисел витков, называемое коэффициентом  трансформации. Внесем изменения в (3.17)

(3.19)

Схема замещения приведенного трансформатора представлена на рис. 3.9.

Уравнения (3.19) можно преобразовать к такому виду, чтобы они стали контурными для схемы на рис. 3.9:

(3.20)

Приведенная схема замещения трансформатора содержит индуктивность  в поперечной ветви, которую называют ветвью намагничивания. Намагничивающая сила, определяющая общий магнитный поток, который пронизывает обмотки W1 и W2, при встречном направлении токов равна

.			    (3.21)

Ток , проходящий через ветвь намагничивания, называется намагничивающим током трансформатора. Построим векторную диаграмму приведенного трансформатора (рис. 3.10).

При построении диаграммы в качестве исходного вектора принят приведенный вторичный ток. Падение напряжения от приведенного вторичного тока I2/n в приведенном вторичном сопротивлении R2n2 и индуктивном сопротивлении рассеяния (Ls2 n2 вторичной обмотки складываются с приведенным вторичным напряжением nU2, которое опережает ток I0/n на угол (2. Полученное напряжение равно падению напряжения в индуктивном сопротивлении ветви намагничивания j(nM(I1 – I2/n). Ток намагничивания отстает от напряжения на угол 900.  Первичный  ток  находится как геометрическая сумма токов I2/n и (I1 – I2/n). Падения напряжения от тока I1 в R1 и (Ls1 геометрически складываются с напряжением на ветви намагничивания, образуя первичное напряжение.

Так как вторичные электрические величины U2 и I2 в последней схеме приведены к первичной обмотке, то данная схема приведенного трансформатора не эквивалентна исходной. Эквивалентной будет так называемая схема идеального трансформатора, у которого при любых условиях отношение U1/U2 равно отношению I2/I1 = n. Идеальный трансформатор не имеет потерь энергии и при разомкнутой вторичной обмотке ток через его первичную обмотку не проходит. Реально таких трансформаторов нет, но по свойствам к нему близок трансформатор с коэффициентом связи примерно равным единице и со столь большим числом витков, что сопротивление  практически равно бесконечности.

3.7. Входное сопротивление трансформатора

Если нагрузка Zн присоединена к источнику через трансформатор, то

.

Вторичный ток

.

Сопротивление на входных зажимах трансформатора

.

Третье слагаемое в правой части последнего уравнения представляет собой комплексное сопротивление, вносимое из вторичной цепи в первичную. Эквивалентная схема замещения показана на рис. 3.11.

В зависимости от характера сопротивления нагрузки мнимая часть вносимого сопротивления может быть больше или меньше нуля.

В случае идеального трансформатора

.

Идеальный трансформатор изменяет сопротивление нагрузки пропорционально n2 без изменения его угла. Это свойство используется, когда необходимо выровнять сопротивление источника и нагрузки (для увеличения мощности источника)

,

где Z1вх – требуемая величина сопротивления.

Пример записи уравнений для трансформатора.

# Text boxes

М

Рис. 3.8. Схема замещения трансформатора

Рис. 3.9. Схема замещения приведенного трансформатора

+ 1

Рис. 3.10. Векторная диаграмма приведенного трансформатора

Рис. 3.11. Эквивалентная схема трансформатора