ЛЕКЦИЯ №13

3.2. Полярности индуктивно связанных катушек

Определим ЭДС взаимной индукции.

Положительные направления тока и создаваемого им потока согласуются всегда по правилу правого винта. Условимся, положительные направления токов i1 и i2 в двух индуктивно связанных катушках считать согласными, если положительные направления создаваемых ими магнитных потоков самоиндукции и взаимной индукции совпадают.

На рис. 3.1а, б показано согласное включение двух катушек. Зажимы катушек, относительно которых токи i1 и i2 направлены одинаково, называются одноименными или однополярными. Два одноименных зажима обозначаются точками.

Одноименные зажимы индуктивно связанных катушек характерны тем, что при одинаковом направлении токов i1 и i2 относительно этих зажимов магнитные потоки самоиндукции и взаимной индукции в каждой катушке складываются. Поэтому при вычерчивании электрических схем достаточно наметить на схеме одноименные зажимы индуктивно связанных катушек.

ЭДС взаимной индукции при согласном включении

(3.4)

На рис. 3.2а показано согласное, а на рис. 3.2б – встречное включение катушек.

Одноименные зажимы двух индуктивно связанных катушек обладают той особенностью, что подведение к одной из них тока, возрастающего по величине, вызывает возрастание потенциала на одноименном зажиме второй катушки. На этом правиле основан один из методов нахождения одноименных зажимов индуктивно связанных катушек.

Одна из катушек включается в цепь постоянного напряжения, а к другой присоединяется вольтметр постоянного тока. Если в момент замыкания цепи источника стрелка вольтметра отклоняется в сторону положительных показаний, то одноименные зажимы катушек определены верно.

При встречном включении катушек (рис. 3.2б) ЭДС взаимоиндукции равны

(3.5)

Рассмотрим последовательное соединение двух индуктивно связанных катушек (рис. 3.4).

При согласном направлении токов (рис. 3.4а) ЭДС взаимной индукции  и , совпадающие по направлению с токами, могут быть заменены падениями напряжения  uM1 = –eM1 и  uM2 = –eM2. Если учесть, что i1 = i2 = i, то суммарное напряжение цепи будет

.			        (3.6)

Две катушки можно заменить одной с активным сопротивлением (R1 + R2) и индуктивностью (L1 + L2 + 2M). Наличие взаимной индукции при согласном включении катушек, соединенных последовательно, увеличивает индуктивность цепи.

При встречном направлении токов

.			      (3.7)

Наличие взаимной индукции при встречном включении катушек уменьшает индуктивность цепи.

3.3. Комплексная форма расчета цепи с взаимной индукцией

Представим ток в комплексной форме записи:

.

Комплексное действующее значение ЭДС взаимной индукции и падения

напряжения от этой ЭДС

.					  (3.8)

Величина (M называется комплексным сопротивлением взаимной индукции.

Комплексные напряжения

(3.9)

Индуктивные сопротивления цепи при согласном и встречном включении

(3.10)

Взаимная индуктивность

.				     (3.11)

На рис. 3.5 представлены топографические диаграммы напряжений при согласном и встречном включении катушек.

Расчет разветвленной электрической цепи при наличии взаимной индуктивности может быть проведен одним из известных методов с учетом падений напряжений в сопротивлениях взаимной индуктивности.

Пример составления уравнений по законам Кирхгофа для схемы со взаимной индукцией.

# Text boxes

1

2

а)

б)

Рис. 3.1. Согласное включение катушек

а)

б)

Рис. 3.2. Согласное (а) и встречное (б) включение катушек

V

+

–

+

–

Рис. 3.3. Схема определения полярности катушек

M

а)

M

б)

Рис. 3.4. Согласное и встречное последовательное

включение катушек

I

I

а)							б)

Рис. 3.5. Топографические диаграммы напряжений при

согласном (а) и встречном включении катушек