## Slide 1: Приборы размерного контроля

## Slide 2: Преобразователь линейных перемещений БД13
Преобразователь линейных перемещений БД13 предназначен для контроля размеров посредством преобразования линейных перемещений в пропорциональный электрический сигнал. Преобразователь линейных перемещений БД13 может быть использован в приборах операционного и приемочного контроля в условиях механических цехов машиностроительных заводов, в т.ч. с электронными блоками фирмы "Marposs", "Tesa" и др. Индуктивный, дифференциальный, трансформаторного типа.
Свободный ход наконечника, мм, не менее 0,5
Контактное усилие при минимальном выходном напряжении, Н 0,7 + 0,2
Нелинейность характеристики на участке ±0,2 мм, % 1

## Slide 3: Преобразователь линейных перемещений А33
Преобразователь линейных перемещений А33 предназначен для преобразования линейных перемещений в пропорциональный электрический сигнал. Преобразователь линейных перемещений А33 применяется в электронных приборах контроля диаметров отверстий, валов, для контроля положения поверхностей и других линейных размеров деталей машин, в т.ч. с электронными блоками фирмы "Marposs", "Tesa" и др. Индуктивный, дифференциальный, трансформаторного типа. Цилиндрическая конструкция с наружным присоединительным размером 8h7.
Нелинейность характеристики на участке ±1,0 мм, % < 1,5
Рабочий ход измерительного наконечника, мм ± 1,0

## Slide 4: Преобразователь линейных перемещений ЦД2
Преобразователь линейных перемещений ЦД2 предназначен для преобразования линейных перемещений в пропорциональный электрический сигнал. Преобразователь линейных перемещений ЦД2 применяется в приборах линейно-угловых измерений. Индуктивный, дифференциальный, трансформаторного типа. Цилиндрическая конструкция с наружным присоединительным размером 8h7.
Нелинейность характеристики на участке ±2,5 мм, % < 1,0
Рабочий ход измерительного наконечника, мм 8,0

## Slide 5: Преобразователь линейных перемещений ЦД10
Преобразователь линейных перемещений ЦД10 предназначен для преобразования линейных перемещений в пропорциональный электрический сигнал. Преобразователь линейных перемещений ЦД10 применяется в электронных приборах контроля диаметров отверстий, валов, для контроля положения поверхностей и других линейных размеров деталей машин, в т.ч. с эл. блоками фирмы "Marposs", "Tesa" и др. Индуктивный, дифференциальный. Цилиндрическая конструкция с наружным присоединительным размером 8h7.
Нелинейность характеристики на участке ±1,0 мм, % < 1,0
Рабочий ход измерительного наконечника, мм 8,0

## Slide 6: Преобразователь линейных перемещений ЦД107
Преобразователь линейных перемещений ЦД107 предназначен для преобразования линейных перемещений в пропорциональный электрический сигнал. Повышенная точность перемещений при боковых нагрузках. Преобразователь линейных перемещений ЦД107 применяется в электронных приборах контроля диаметров, отверстий, валов, для контроля углового положения поверхностей и других линейных размеров деталей машин, в т.ч. с электронными блоками фирмы "Marposs", "Tesa" и др. Индуктивный, дифференциальный, трансформаторного типа. Цилиндрическая конструкция с наружным присоединительным размером 16h7.
Нелинейность характеристики на участке ±1,0 мм, % 1,0
Рабочий ход измерительного наконечника, мм 2,0

## Slide 7: Унифицированный электронный блок для приборов приемочного контроля А35М
Унифицированный электронный блок для приборов приемочного контроля А35М предназначен для приемочного контроля изделий после промежуточных и финишных операций механообработки. Возможно подключение двух индуктивных преобразователей. Унифицированный электронный блок для приборов приемочного контроля А35М обеспечивает выдачу результатов измерения на цифровой индикатор и дискретную шкалу. Осуществляет сортировку на группы, с указанием номера группы сортировки. Формирует команды разбраковки.

## Slide 8: Блок электронный ЛП12
Блок электронный ЛП12 предназначены для прецизионного контроля размеров деталей в машиностроительном производстве. Используются совместно с пробками и скобами (ЦД3, ЦД4), с преобразователями линейных перемещений (БД13, А33, ЦД2 и др.) Возможно комбинирование одного электронный блока ЛП12 с несколькими контактными устройствами через переходник-коммутатор.

## Slide 9: Блок электронный микропроцессорный ЦП30Ц
Блок электронный микропроцессорный ЦП30Ц предназначен для линейно-угловых измерений. Возможно подключение одного или двух индуктивных преобразователей. Имеет программируемые функции: установка цены деления, установка диапазона измерения, установка масштаба (передаточного отношения измерительного рычага), установка знака (полярности) показаний преобразователя, что обеспечивает алгебраическую функцию суммирования.

## Slide 10: Пробка электронная ЦД3М
Пробка электронная ЦД3М предназначена для контроля диаметров глухих, сквозных и глубоких отверстий в механообрабатывающем производстве взамен контрольных калибров. Пробка электронная ЦД3М обеспечивает контроль внутренних диаметров деталей с запоминанием размера; выдачу результата измерения на цифровой индикатор; индикацию разбраковки деталей; совместимость с ПЭВМ.

## Slide 11: Пробка электронная ЦД3
Пробка электронная ЦД3 применяется в механообрабатывающем производстве с различными электронными блоками для контроля внутренних диаметров деталей.

## Slide 12: Скоба электронная ЦД4
Скоба электронная ЦД4 применяется в механообрабатывающем производстве с различными электронными блоками для контроля наружных диаметров деталей типа "ось", "вал".

## Slide 13: Электронная пробка ЦП75
Электронная пробка ЦП75 предназначена для контроля диаметра труб и цилин-дров. Используется с электронными блоками.

## Slide 14: Прибор для контроля диаметра, отклонений от прямолинейности, и отклонения угла внутренней винтовой линии ЦП86
Прибор контроля внутреннего диаметра, прямолинейности оси и угла подъема шпоночного паза труб, предназначен для отклонения от номинального значения внутреннего диаметра, отклонения от прямолинейности оси на базе 700 мм и угла подъема шпоночного паза по внутренней поверхности труб стеклопластиковых диаметром 220 мм и 300 мм, длиной до 7 м.

## Slide 15: Прибор контроя шариковой беговой дорожки ЦП60
Прибор контроя шариковой беговой дорожки ЦП60 предназначен для контроля беговой дорожки и блоков тензодатчиков, наружных обойм подшипников.

## Slide 16: Прибор контроля угла "трапеции" и высоты поршневого кольца ЦП107
Прибор контроля угла "трапеции" и высоты поршневого кольца ЦП107.
Метод измерения Относительный, контактный
Способ преобразования линейных перемещений в электрический сигнал Индуктивный
Диапазон измерения по индикатору прибора, мин ± 99
Цена деления, мин 1
Предел допускаемой погрешности прибора при измерении угла, мин 5

## Slide 17: Установка автоматизированного приемного контроля параметров коленчатых валов УК-1
Установка автоматизированного приемного контроля параметров коленчатых валов УК-1 предназначен для контроля диаметров в двух сечениях, отклонения овальности, конусообразности, биения коренных шеек и торцевого биения фланца.

## Slide 18: Прибор контроля вала распределительного ЛА-7
Прибор контроля вала распределительного ЛА-7 предназначен для контроля детали типа вал распределительный по следующим параметрам: диаметр опорной шейки в 2-х сечениях; радиальное биение опорной шейки; торцевое биение привалочной поверхности опорной шейки относительно базовой оси; отклонение от округлости опорных шеек; отклонение от цилиндричности опорных шеек.

## Slide 19: Скоба электронная для контроля осевого зазора подшипников ЦД4.80.00.000-06
Прибор предназначен для измерения и допускового контроля осевого зазора подшипников качения в условиях машиностроительных и ремонтных предприятий.
Область применения прибора – приемочный контроль подшипников после изготовления или ремонта.

## Slide 20: Скоба электронная для контроля радиального зазора подшипников ЦД4.80.00.000-07
Прибор предназначен для измерения и допускового контроля радиального внутреннего зазора подшипников качения в условиях машиностроительных и ремонтных предприятий.
Область применения прибора – приемочный контроль подшипников после изготовления или ремонта.