| Номер варианта в соответствии со списком группы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,1 | 0,2 | 0,19 | 1 | 0,85 | 0,264 | 0,39 |
| 2 | 1,2 | 0,25 | 0,17 | 1 | 0,87 | 0,3 | 0,4 |
| 3 | 1,5 | 0,13 | 0,15 | 1 | 0,88 | 0,27 | 0,42 |
| 4 | 1,3 | 0,14 | 0,16 | 1 | 0,85 | 0,264 | 0,38 |
| 5 | 1,4 | 0,15 | 0,2 | 1 | 0,89 | 0,321 | 0,2 |
| 6 | 1,6 | 0,22 | 0,18 | 1 | 0,85 | 0,264 | 0,37 |
| 7 | 1,7 | 0,2 | 0,19 | 1 | 0,88 | 0,33 | 0,4 |
| 8 | 1,8 | 0,15 | 0,25 | 1 | 0,89 | 0,264 | 0,35 |
| 9 | 1,9 | 0,17 | 0,3 | 1 | 0,9 | 0,35 | 0,4 |
| 10 | 1,1 | 0,13 | 0,15 | 1 | 0,85 | 0,264 | 0,38 |
| 11 | 1,2 | 0,22 | 0,17 | 1 | 0,84 | 0,2 | 0,33 |
| 12 | 1,3 | 0,14 | 0,19 | 1 | 0,83 | 0,365 | 0,42 |
| 13 | 1,64 | 0,11 | 0,156 | 1 | 0,89 | 0,4 | 0,37 |
| 14 | 1,55 | 0,12 | 0,167 | 1 | 0,85 | 0,3 | 0,3 |
| 15 | 1,7 | 0,2 | 0,18 | 1 | 0,87 | 0,265 | 0,37 |
| 16 | 1,44 | 0,13 | 0,3 | 1 | 0.84 | 0,277 | 0,35 |
| 17 | 1,2 | 0,17 | 0,19 | 1 | 0,89 | 0,265 | 0,38 |
| 18 | 1,3 | 0,18 | 0,17 | 1 | 0,86 | 0,264 | 0,33 |
| 19 | 1,45 | 0,22 | 0,09 | 1 | 0,85 | 0,3 | 0,39 |
| 20 | 1,9 | 0,15 | 0,16 | 1 | 0,85 | 0,264 | 0,4 |
| 21 | 1,1 | 0,1 | 0,17 | 1 | 0,87 | 0,28 | 0,38 |

Задание на контрольную работу.

Из приведённой ниже таблицы взять данные для расчёта. Далее в соответствии с примером рассчитать предел передаваемой мощности и коэффициент запаса устойчивости системы в следующих случаях:

- при отсутствии АРВ;

- при АРВ пропорционального действия;

- при АРВ сильного действия.

Результаты расчёта оформить в отдельной тонкой тетради в клетку с указанием Ф.И.О., группы и номером варианта. Расшифровать понятия предела передаваемой мощности и коэффициента запаса статической устойчивости в письменной форме.

Контрольная работа. (Пример расчёта)

Станция работает через электропередачу на систему, мощность которой значительно больше мощности станции (рис. 1). Параметры электропередачи и исходного режима следующие: ; ; ; ; ; ; .

Рисунок 1

Рассчитать предел передаваемой мощности и коэффициент запаса устойчивости системы в следующих случаях:

- при отсутствии АРВ;

- при АРВ пропорционального действия;

- при АРВ сильного действия.

Решение.

1. При отсутствии АРВ схема замещения рассматриваемой системы будет иметь вид, представленный на рис 2.

Рисунок 2

В этом случае предел передаваемой мощности определяются, исходя из условия постоянства синхронной э. д. с. :

Напряжение на шинах приемной системы:

Полный угол электропередачи:

Характеристика мощности при наличии в схеме замещения лишь индуктивных сопротивлений имеет вид:

| , | (1) |
| --- | --- |

где .

В исходном режиме при

Результат вычислений совпадает с заданной активной мощностью генераторной станции, следовательно, параметры исходного режима рассчитаны верно.

Предел передаваемой мощности электропередачи имеет место при полном угле электропередачи :

Коэффициент запаса статической устойчивости в соответствии с равен

2. При установке на генераторах АРВ пропорционального типа предел передаваемой мощности и предел устойчивости определяется, исходя из постоянства э. д. с. за переходным сопротивлением  (см. рис. 3).

Рисунок 3

Найдем э. д. с. :

Полный угол электропередачи в случае АРВ пропорционального действия равен: .

В исходном режиме:

,

где .

.

Предел передаваемой мощности:

Коэффициент запаса статической устойчивости:

3. Автоматические регуляторы сильного действия в зависимости от их настройки могут обеспечить постоянство напряжения либо на выводах генераторов, либо в начале линии. Определим (рис. 4) предел устойчивости, принимая .

Рисунок 4

Напряжение на выводах генераторов равно:

Полный угол электропередачи в этом случае:

.

В исходном режиме:

Сопоставляя результаты расчетов, видим, что АРВ пропорционального типа по сравнению со случаем отсутствия регулирования возбуждения увеличивает запас устойчивости на 90%, а АРВ сильного действия еще на 223%. Повышение пределов передаваемой мощности обусловлено тем, что АРВ полностью (АРВ сильного действия) или частично (АРВ пропорционального типа) исключает влияние собственных сопротивлений генераторов на предел передаваемой мощности и предел устойчивости.