МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

| Основные нормы взаимозаменяемости РЕЗЬБА ТРУБНАЯ КОНИЧЕСКАЯ Basic norms of interchangeability. Pipe taper thread | ГОСТ 6211-81 |
| --- | --- |

Дата введения 01.01.83

Настоящий стандарт распространяется на трубную коническую резьбу с конусностью 1:16, применяемую в конических резьбовых соединениях, а также в соединениях наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой с профилем по ГОСТ 6357 и устанавливает профиль, основные размеры и допуски конической резьбы, а также допуски внутренней трубной цилиндрической резьбы, соединяемой с наружной конической.

# 1. ПРОФИЛЬ

1.1. Номинальный профиль трубной конической резьбы (наружной и внутренней) и размеры его элементов должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1.

Конусность ; =33448; ; d - наружный диаметр наружной конической резьбы; d1 - внутренний диаметр наружной конической резьбы; d2 - средний диаметр наружной конической резьбы; D - наружный диаметр внутренней конической резьбы; D1 - внутренний диаметр внутренней конической резьбы; D2 - средний диаметр внутренней конической резьбы; Р - шаг резьбы;  - угол конуса; /2- угол уклона; H - высота исходного треугольника; H1 - рабочая высота профиля; R - радиус закругления вершины и впадины резьбы; С - срез вершин и впадин резьбы. Черт. 1

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

| Шаг Р | Число шагов z на длине 25,4 мм | H = 0,960237P | H1 = 0,640327P | С = 0,159955Р | R = 0,137278Р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,907 | 28 | 0,870935 | 0,580777 | 0,145079 | 0,124511 |
| 1,337 | 19 | 1,283837 | 0,856117 | 0,213860 | 0,183541 |
| 1,814 | 14 | 1,741870 | 1,161553 | 0,290158 | 0,249022 |
| 2,309 | 11 | 2,217187 | 1,478515 | 0,369336 | 0,316975 |

Примечание. Числовые значения шагов определены из соотношения Р = 25,4/z с округлением до 3-го знака после запятой и приняты в качестве исходных при расчете основных элементов профиля.

1.2. Размеры элементов профиля внутренней цилиндрической резьбы - по ГОСТ 6357.

# 2. ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

2.1. Обозначение размера резьбы, шаги и номинальные значения основных размеров конической (наружной и внутренней) резьбы должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

Допускается применять более короткие длины резьб.

l1 - рабочая длина резьбы; l2 - длина наружной резьбы от торца до основной плоскости.

Черт. 2

Таблица 2

Размеры в миллиметрах

| Обозначение размера резьбы | Шаг Р | Диаметры резьбы в основной плоскости | Длина резьбы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | d = D | d2 = D2 | d1 = D1 | l1 | l2 |
| 1/16 | 0,907 | 7,723 | 7,142 | 6,561 | 6,5 | 4,0 |
| 1/8 |  | 9,728 | 9,147 | 8,566 |  |  |
| 1/4 | 1,337 | 13,157 | 12,301 | 11,445 | 9,7 | 6,0 |
| 3/8 |  | 16,662 | 15,806 | 14,950 | 10,1 | 6,4 |
| 1/2 | 1,814 | 20,955 | 19,793 | 18,631 | 13,2 | 8,2 |
| 3/4 |  | 26,441 | 25,279 | 24,117 | 14,5 | 9,5 |
| 1 | 2,309 | 33,249 | 31,770 | 30,291 | 16,8 | 10,4 |
| 11/4 |  | 41,910 | 40,431 | 38,952 | 19,1 | 12,7 |
| 11/2 |  | 47,803 | 46,324 | 44,845 |  |  |
| 2 |  | 59,614 | 58,135 | 56,656 | 23,4 | 15,9 |
| 21/2 |  | 75,184 | 73,705 | 72,226 | 26,7 | 17,5 |
| 3 |  | 87,884 | 86,405 | 84,926 | 29,8 | 20,6 |
| 31/2 |  | 100,330 | 98,851 | 97,372 | 31,4 | 22,2 |
| 4 |  | 113,030 | 111,551 | 110,072 | 35,8 | 25,4 |
| 5 |  | 138,430 | 136,951 | 135,472 | 40,1 | 28,6 |
| 6 |  | 163,830 | 162,351 | 160,872 |  |  |

2.2. Числовые значения диаметров d2 и d1 вычисляют по следующим формулам

d2 = D2 = d - 0,640327 P,                                                                                  (1)

d1 = D1 = d - 1,280654 P.                                                                                  (2)

Числовые значения диаметра d установлены эмпирически.

2.3. Разность действительных размеров l1 - l2 должна быть не менее разности номинальных размеров l1 и l2, указанных в табл. 2.

2.4. Длина внутренней конической резьбы должна быть не менее 0,8 (l1 - D1l2), где D1l2 - в соответствии с табл. 3.

Таблица 3

Размеры в миллиметрах

| Обозначение размера резьбы | Смещение основной плоскости резьбы | Предельные отклонения диаметра D2 внутренней цилиндрической резьбы |
| --- | --- | --- |
|  | 1l2 | 2l2 |  |
| 1/16 | 0,9 | 1,1 | 0,071 |
| 1/8 |  |  |  |
| 1/4 | 1,3 | 1,7 | 0,104 |
| 3/8 |  |  |  |
| 1/2 | 1,8 | 2,3 | 0,142 |
| 3/4 |  |  |  |
| 1 | 2,3 | 2,9 | 0,180 |
| 11/4 |  |  |  |
| 11/2 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 21/2 | 3,5 | 3,5 | 0,217 |
| 3 |  |  |  |
| 31/2 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Примечание. Предельные отклонения 1l2 и ±2l2 не распространяются на резьбы с длинами, меньшими указанных в табл. 2.

2.5. Обозначение размеров резьбы, шаги и номинальные значения наружного, среднего и внутреннего диаметров внутренней цилиндрической резьбы должны соответствовать указанным на черт. 3 и в табл. 2.

Черт. 3

2.6. Конструкция деталей с внутренней резьбой (конической и цилиндрической) должна обеспечивать ввинчивание наружной конической резьбы на глубину не менее l1 + 1l2.

# 3. ДОПУСКИ

3.1. Осевое смещение основной плоскости 1l2 наружной и 2l2 внутренней резьб (черт. 4) относительно номинального расположения не должно превышать значений, указанных в табл. 3.

Смещение основной плоскости является суммарным, включающим отклонения среднего диаметра, шага, угла наклона боковой стороны профиля и угла конуса.

3.2. Предельные отклонения среднего диаметра внутренней цилиндрической резьбы должны соответствовать указанным в табл. 3.

Черт. 4

Примечание. В основной плоскости средний диаметр имеет номинальное значение.

3.3. Допускается соединение наружной конической резьбы с внутренней цилиндрической резьбой класса точности А по ГОСТ 6357.

3.4. Рекомендуемые предельные отклонения отдельных параметров резьбы приведены в справочном приложении.

# 4. ОБОЗНАЧЕНИЯ

4.1. В условное обозначение резьбы должны входить: буквы (R - для конической наружной резьбы, Rc - для конической внутренней резьбы, Rp - для цилиндрической внутренней резьбы) и обозначение размера резьбы.

Условное обозначение для левой резьбы дополняется буквами LH.

Примеры обозначения резьбы:

- наружная трубная коническая резьба 11/2:

R 11/2

- внутренняя трубная коническая резьба 11/2:

Rc 11/2

- внутренняя трубная цилиндрическая резьба 11/2:

RP 11/2

- левая резьба:

R 11/2 LH;

Rc 11/2 LH;

RP 11/2 LH.

4.2. Резьбовое соединение обозначается дробью, например,  или Rc/R, в числителе которой указывается буквенное обозначение внутренней резьбы, а в знаменателе - наружной резьбы, и размером резьбы.

Примеры обозначения резьбового соединения:

- трубная коническая резьба (внутренняя и наружная);

- внутренняя трубная цилиндрическая резьба (с допусками по настоящему стандарту) и наружная трубная коническая резьба:

- внутренняя трубная цилиндрическая резьба класса точности А по ГОСТ 6357 и наружная трубная коническая резьба:

# ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

# ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ РЕЗЬБЫ

1. Настоящее приложение содержит информацию о предельных отклонениях отдельных параметров резьбы, которые являются исходными при проектировании резьбообразующего инструмента и расчете резьбовых калибров и не подлежат обязательному контролю, если это не установлено особо.

2. Предельные отклонения среза вершин и впадин (размера С), угла наклона боковой стороны профиля , шага Р и угла конуса  (разность средних диаметров на длине l2) конической резьбы приведены на черт. 1 и в таблице.

es - верхнее отклонение среза вершины и впадины наружной резьбы; ES - верхнее отклонение среза вершины и впадины внутренней резьбы; ei - нижнее отклонение среза вершины и впадины наружной резьбы; EI - нижнее отклонение среза вершины и впадины внутренней резьбы; Т - допуск угла наклона боковой стороны профиля резьбы. Черт. 1

Размеры в миллиметрах

| Обозначение размера резьбы | Предельные отклонения | Разность средних диаметров резьбы на длине l2 |
| --- | --- | --- |
|  | среза С | угла /2 | шага Р на длине |  |
|  |  |  |  | Номин. | Предельные отклонения |
|  | вершины | впадины |  | l2 | l1 |  |  |
|  | es = ES | ei = EI | es = ES | ei = EI |  | TP |  | наружной резьбы | внутренней резьбы |
| 1/16; | +0,05 | 0 | +0,025 | -0,025 | 40 | 0,04 | 0,07 | 0,250 | +0,028 | +0,014 |
| 1/8 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,014 | -0,028 |
| 1/4 |  |  |  |  | 35 |  |  | 0,375 | +0,042 | +0,021 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,021 | -0,042 |
| 3/8 |  |  |  |  |  |  |  | 0,400 | +0,044 | +0,022 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,022 | -0,044 |
| 1/2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,512 | +0,058 | +0,028 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,028 | -0,058 |
| 3/4 |  |  |  |  |  |  |  | 0,594 | +0,066 | +0,034 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,034 | -0,066 |
| 1 |  |  |  |  | 25 |  |  | 0,650 | +0,073 | +0,036 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,036 | -0,073 |
| 11/4; |  |  |  |  |  |  |  | 0,794 | +0,089 | +0,045 |
| 11/2 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,045 | -0,090 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  | 0,994 | +0,111 | +0,056 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,056 | -0,111 |
| 21/2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,094 | +0,122 | +0,062 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,062 | -0,122 |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  | 1,288 | +0,144 | +0,073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,073 | -0,144 |
| 31/2 |  |  |  |  |  |  |  | 1,388 | +0,155 | +0,078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,078 | -0,155 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  | 1,588 | +0,177 | +0,089 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,089 | 0,177 |
| 5; |  |  |  |  |  |  |  | 1,788 | +0,200 | +0,101 |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,101 | -0,200 |

Примечание. Значение Тр относится к расстояниям между витками резьбы. Действительное отклонение может быть со знаком минус или плюс.

3. Предельные отклонения среза вершин и впадин (размера ) внутренней цилиндрической резьбы (черт. 2) не должны превышать:

- среза вершин +0,05 мм (ES = +0,05 мм, ЕI = 0);

- среза впадин ± 0,025 мм (ES = +0,025 мм, ЕI = -0,025 мм)

Черт. 2

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 30.12.81 № 5789.

3. ВЗАМЕН ГОСТ 6211-69

4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1159-78

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |
| --- | --- |
| ГОСТ 6357-81 | Вводная часть, 1.2, 3.3, 4.2 |