## Slide 1
ОЦЕНКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
РИСКОВ

## Slide 2: Система управления охраной труда -
часть общей системы управления (менеджмента) организации, обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью организации
Notes: Каждый работодатель вне зависимости от формы собственности, размера предприятия и вида экономической деятельности должен провести процедуру оценки и управления профессиональными рисками. Поскольку работодатель обязан обеспечить создание и функционирование системы управления охраной труда, а оценка рисков – один из основных элементов системы. Это указано в статьях 209 и 212 ТК и пунктах 29, 33–39 типового положения о СУОТ, утвержденного приказом Минтруда от 19.08.2016 № 438н (далее – Положение).

## Slide 11
Какие должны быть документы
по оценке рисков
Регламент (или Порядок) процедуры оценки рисков (прописывается в положении организации о СУОТ).
Реестр опасностей (формируется после выявления опасностей) Это указано в пункте 34 Положения. В этот документ вносится информация о возможных опасностях на рабочем месте, вероятность их возникновения и меры, принятые для уменьшения опасностей. Опасности указываются в порядке уменьшения уровня риска (п. 36 Положения).
План мероприятий по корректировке рисков, в нем указываются меры, которые должны быть приняты для устранения или уменьшения рисков, указывается ответственный за каждый конкретным пунктом плана, сроки его выполнения, при необходимости – источники финансирования.
Отчет о профессиональных рисках ( в нем указываются результаты проведения оценки рисков и всех его промежуточных и итоговых процедур

## Slide 12
Процесс управления рисками
состоит из трех этапов (п.33):
идентификация (выявление) опасностей;
оценка уровней рисков;
разработка мероприятий по снижению либо контролю уровней рисков.
Процедура оценки рисков в законодательстве не прописана. Поэтому оценку рисков предприятия проводят самостоятельно.
Для выявления, идентификации и оценки рисков можно нанять стороннюю экспертную организацию или провести процедуру своими силами. Если в организации приняли решение провести оценку рисков своими силами, то можно разработать собственный алгоритм процедуры либо воспользоваться
алгоритмом из четырех шагов.

## Slide 13
Алгоритм выявления, идентификации и оценки рисков
Шаг 2. Выявите (идентифицируйте) опасности.
Идентификация или выявление опасностей, которые могут причинить ущерб жизни или здоровью работников, – первый и основной этап процесса управления рисками (п.35).
Шаг 3. Оцените уровень профрисков.
Риск определяют как сочетание вероятности причинения ущерба и тяжести ущерба.
Оценку уровней рисков проводят для их ранжирования и определения приоритетности мер по снижению уровней наиболее высоких рисков, мер контроля
менее значимых рисков, а также методов оценки принятых мер и их эффективности.
Шаг 4. Проведите корректировку оценки рисков.
По результатам оценки рисков составьте их перечень.
Чтобы уменьшить риски, устраните или уменьшите факторы опасности.
Для этого проведите мероприятия по снижению уровня риска в указанном порядке:
исключите опасную или вредную факторы (вид работы, процедуру, материалы, оборудование и т. п.;
замените опасный или вредный фактор;
внедрите технические методы ограничения риска воздействия опасностей на работников;
внедрите административные методы ограничения риска воздействия опасностей на работников;
обеспечьте работников СИЗ.
Составьте план по управлению и контролю рисков. Управлению подлежат все оцененные риски вне зависимости от их уровня.
Шаг 1. Создайте комиссию (3-7 чел.) по оценке рисков.
Оценку рисков может проводить специалист по ОТ или служба ОТ.
Notes: Методы оценки уровня профессиональных рисков работодатель определяет с учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых операций. Допускают использование разных методов оценки уровня профессиональных рисков для разных процессов и операций (п. 36, 37 Положения).
Выбрать подходящий для себя метод, можно, например, в приложении В к ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011 или ГОСТ 12.0.230.4-2018.

## Slide 14
Вероятность (Вр) | Баллы | Подверженность (Пд) | Баллы | Последствия (Пс) | Баллы
Ожидаемо, это случится | 10 | Постоянно (чаще 1 раза в день или более 50% времени смены) | 10 | Катастрофы, много жертв | 100
Очень вероятно | 6 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Разрушения, есть жертвы | 40
Нехарактерно, но возможно | 3 | От случая к случаю (еженедельно – до 6 раз в неделю) | 3 | Очень тяжелые, один смертельный случай | 15
Невероятно | 1 | Иногда (ежемесячно – до 3 раз в месяц) | 2 | Потеря трудоспособн., инвалидность, профзаболевания | 7
Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Редко (ежегодно – до 11 раз в год) | 1 | Случаи временной нетрудоспособности | 3
Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Легкая травма, достаточно оказания первой помощи | 1
Таблица. Определение ИПР по методу Файна – Кинни

## Slide 15
Индекс профриска | Уровень риска | Срочность мероприятий по профилактике
0–20 | Небольшой риск | Меры не требуются
21–70 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание
71–200 | Серьезный риск | Требуются меры по снижению степени риска в установленные сроки
201–400 | Высокий риск | Требуются неотложные меры, усовершенствования
Более 400 | Крайне высокий риск | Немедленное прекращение деятельности
Таблица. Определение срочности мероприятий
в зависимости от уровня риска

## Slide 16
Ответственность
за непроведение оценки рисков
За непроведение оценки рисков могут выдать предупреждение или наложить штраф по части 1 статьи 5.27.1 КоАП.
Сумма штрафа составит:
для должностных лиц – от 2000 до 5000 руб.;
для ИП – от 2000 до 5000 руб.;
для юрлиц – от 50 000 до 80 000 руб.