## Slide 1
Классификация систем вентиляции
По способу организации воздухообмена
Общеобменная вентиляция. Происходит разбавление вредностей во всем объеме помещения за счет притока свежего воздуха, который, проходя по помещению, ассимилирует выделяющиеся вредности и затем выбрасывается наружу.
Локализующая вентиляция обеспечивает улавливание вредностей в местах их выделения и удаление наружу через местные отсосы. При этом исключается распространение вредностей по помещению. Локализующая вентиляция широко применяется на промышленных предприятиях.
Местная вентиляция (воздушный душ, воздушный оазис) применяется для поддержания необходимых условий воздушной среды только на рабочих местах.
Воздушный душ - это струя воздуха с нужными параметрами, накрывающая рабочее место.
Воздушный оазис - это часть помещения, в котором за счет местного притока свежего воздуха обеспечиваются благоприятные параметры воздушной среды при наличии неблагоприятных условий в остальном объеме помещения.

## Slide 2
По способу перемещения удаляемого или подаваемого воздуха
Естественная вентиляция может быть:
а) организованная - воздухообмен осуществляется за счет разности давлений (плотностей) внутреннего и наружного воздуха.
Искусственная (механическая) вентиляция осуществляется с помощью вытяжных (удаляют загрязненный воздух в атмосферу) или приточных вентиляторов (нагнетают чистый воздух в помещения).
На промышленных предприятиях применяются следующие виды установок:
вытяжные, предназначенные для удаления из цеха пыли и газов;
приточные, обеспечивающие подачу в цеха свежего воздуха взамен удаленного вытяжной вентиляцией (в зимнее время этот воздух проходит через калориферы и подогревается до определенной температуры);
отопительно-циркуляционные, применяемые в относительно чистых цехах, с небольшим выделением вредностей;
б) неорганизованная - через неплотности в ограждениях (щели, открывание дверей и т.п.).

## Slide 3
Мероприятия по сокращению расхода электроэнергии.
Сокращения расхода электроэнергии на вентиляционные установки можно добиться:
заменой старых вентиляторов новыми, более экономичными; внедрением экономичных способов регулирования производительности вентиляторов;
блокировкой вентиляторов тепловых завес с устройствами открывания и закрывания ворот;
отключением вентиляционных установок во время перерывов в работе цехов;
устранением эксплуатационных дефектов и отклонений от проекта: внедрением автоматического управления вентиляционными установками.
тепловые завесы, широко применяемые на промышленных предприятиях для сокращения количества холодного воздуха, поступающего в цех при открывании ворот, и его подогрева;
производственные, предназначенные для подачи воздуха на проведение технологического процесса.