## Slide 1
Тема 3 Энергетическое обследование (энегоаудит). Подготовка и оформление энергетического паспорта организации

## Slide 2: Вопросы к рассмотрению
Законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие проведение энергетического обследования, их состояние и развитие.
Цели и задачи проведения энергоаудита.
Категории организаций, для которых обязательно проведение энергоаудита.
Методология проведения энергетических обследований.
Основные этапы проведения энергоаудита
Изменения в системе проведения энергетического обследования: переход от энергопаспортов к энергодекларациям.

## Slide 3: Основные понятия, используемые в настоящем разделе
Энергосбережение - реализация организационных, правовых, технических, технологических, экономических и иных мер, направленных на уменьшение объема используемых энергетических ресурсов при сохранении соответствующего полезного эффекта от их использования (в том числе объема произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг).
Энергетическая эффективность - характеристики, отражающие отношение полезного эффекта от использования энергетических ресурсов к затратам энергетических ресурсов, произведенным в целях получения такого эффекта, применительно к продукции, технологическому процессу, юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю.
Класс энергетической эффективности - характеристика продукции, отражающая ее энергетическую эффективность.

## Slide 4: Основные понятия, используемые в настоящем разделе
Энергетическое обследование - сбор и обработка информации об использовании энергетических ресурсов в целях получения достоверной информации об объеме используемых энергетических ресурсов, о показателях энергетической эффективности, выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности с отражением полученных результатов в энергетическом паспорте.
Энергосервисный договор (контракт) - договор (контракт), предметом которого является осуществление исполнителем действий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов заказчиком.

## Slide 5: Законодательные и нормативно-правовые акты, регулирующие проведение энергетического обследования
Федеральный закон № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23.11.2009 г.
Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. № 18 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов".
Постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. № 19 «Об утверждении положения о требованиях, предъявляемых к сбору, обработке, систематизации, анализу и использованию данных энергетических паспортов, составленных по результатам обязательных и добровольных энергетических обследований».
Приказ № 182 Министерства энергетики РФ «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» от 19.04.2010 г.
ГОСТы, СНИП, СП и др.

## Slide 6: Цель энергетического обследования
получение данных об объеме расходуемых энергетических ресурсов
получение данных о приборах учета расхода энергоресурсов
определение класса энергетической эффективности
определение потенциала энергосбережения и увеличения энергоэффективности
разработка мер по энергосбережению и повышению энергоэффективности

## Slide 7: Объекты проведения энергетического обследования
Обязательное энергетическое обследование:
энергетическое обследование административных зданий;
энергоаудит сооружений и промышленных объектов;
энергетическое обследование многоквартирных домов;
энергоаудит жилых и общественных зданий.
Добровольное энергетическое обследование:
энергетическое обследование культовых зданий и сооружений;
энергоаудит объектов культурного наследия;
энергетическое обследование временных построек со сроком службы менее двух лет;
энергоаудит дачи, садового дома, объектов индивидуального жилищного строительства;
энергетическое обследование вспомогательных сооружений;
энергоаудит здания с общей площадью менее 50 м²;
энергетическое обследование ветхих, аварийных, подлежащих сносу или капитальному ремонту строений.

## Slide 8: Методология проведения энергетических обследований
Этап 1 (подготовительный)
Этап 2 (первичный энергоаудит)
Этап 3 (полный энергоаудит)
Этап 5: Разработка конкретной программы по энергосбережению
Этап 4: Оформление энергетического паспорта объектов
Этап 6: Мониторинг

## Slide 9: Структура (формы) энергетического паспорта
1. Титульный лист.
2. Общие сведения об объекте энергетического обследования.
3. Сведения об оснащенности приборами учета.
4. Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях.
5. Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях.
6. Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях.
7. Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях.
8. Сведения по балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях.
9. Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии.

## Slide 10: Структура (формы) энергетического паспорта (продолжение)
Показатели использования электрической энергии на цели освещения.
Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами.
Краткая характеристика объекта (зданий, строений и сооружений).
Сведения о показателях энергетической эффективности.
С 14 по 19 формы – сведения для электросетевого хозяйства.
Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов.
Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

## Slide 11: Основные формы энергетического паспорта
Наименование | Единица измер. | Предшествующие годы * |  |  | Отчетный базовый год
1. Номенклатура основной продукции |  |  | 110000 | 110000 | 110000
2. Объем производства работ, услуг | Тыс.руб. |  | 30415,26 | 26026,69 | 29135,90
…7. Потребление энергетических ресурсов, всего | Тыс. т.у.т |  | 0,28384 | 0,30102 | 0,25448
8. Потребление энергетических ресурсов по номенклатуре основной продукции, всего *** | Тыс. т.у.т |  | 0,28384 | 0,30102 | 0,25448
11. Энергоемкость производства продукции (работ, услуг), всего | Тыс. т у.т./ тыс. руб. |  | 0,0001523 | 0,0001369 | 0,0001155
Всего 15 пунктов |  |  |  |  | 
Форма 1 энергетического паспорта.
Общие сведения об объекте энергетического обследования. Пример

## Slide 12: Форма 4. Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях
Объем потребления энергоресурсов и его изменениях |  |  | 
 | 2011 год | 2012 год | 2013 (базовый) год
Электрической энергии | 195,22 | 195,52 | 220,74
Тепловой энергии | 1466,11 | 1572,44 | 1200,75
Твердого топлива |  |  | 
Жидкого топлива |  |  | 
Моторного топлива всего, |  |  | 
в том числе: |  |  | 
бензина |  |  | 
дизельного топлива |  |  | 
газа |  |  | 
Природного газа (кроме моторного топлива) |  |  | 
Воды | 5,182 | 4,281 | 4,211
Основные формы энергетического паспорта

## Slide 13: Форма 20. Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии ресурсов
Расчетные показатели предлагаемых к реализации энергосберегающих мероприятий |  |  |  |  | 
Наименование мероприятий по видам энергоресурсов | Затраты, тыс.руб., план | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  | Средний срок окупаемости, лет, план
 |  | В натуральном выражении | Ед. измерения | В стои-мостном выражении, тыс.руб. | 
По электрической энергии | 6,02 | 2471 | кВт | 8,154 | 0,7
Установка энергосберегающих ламп | 6,02 | 2471 | кВт | 8,154 | 0,7
По тепловой энергии |  |  |  |  | 
Повышение термосопротивления стен | 9655,85 | 594,02 | Гкал | 875,24 | 12,4
Повышение термосопротивления перекрытия над проездом | 1025,43 | 44,73 | Гкал | 65,91 | 15,6
Установка энергосберегающих оконных заполнений | 2847,13 | 96,97 | Гкал | 142,88 | 19,9
Основные формы энергетического паспорта

## Slide 14: Переход от энергопаспортов к энергодекларациям
В рамках совершенствования системы инструментов повышения энергетической эффективности в Российской Федерации в настоящее время разрабатывается методика перехода от заполнения энергетических паспортов к заполнению деклараций об объеме совокупных затрат потребления энергетических ресурсов организацией.
Декларация об объеме совокупных затрат потребления энергетических ресурсов заполняется отдельно по каждому зданию, строению и сооружению.

## Slide 15: Структура энергодекларации
Сведения об организации.
Утвержденная программа энергосбережения организации.
Сведения об объекте.
Сведения о системах энергопотребления.
Сведения об использовании вторичных ресурсов, альтернативных топлив и возобновляемых источников энергии.
Информация по внедрению энергосберегающих мероприятий в базовом году и планированию в текущем году.