## Slide 1: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011

## Slide 2: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
1. Основанием для определения величины изображенного изделия и его элементов служат размерные числа, указанные в графическом документе.
2. Общее количество размеров на чертеже должно быть минимальным, но достаточным для изготовления и контроля изделия
3. Размеры, не подлежащие выполнению по данному чертежу и указываемые для большего удобства пользования чертежом, называются справочными и отмечаются знаком «*»
1. Основные требования:

## Slide 3: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
К справочным размерам относятся:
а. Один из размеров замкнутой размерной линии.
1. Основные требования:

## Slide 4: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
б. Размеры, перенесенные с чертежей-заготовок
1. Основные требования:

## Slide 5: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
в. Размеры, определяющие положение элементов детали, подлежащих обработке по другой детали
1. Основные требования:

## Slide 6: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
г. Размеры на сборочном чертеже, по которым определяют предельные отклонения отдельных элементов конструкции, например ход поршня.
д. Размеры на сборочном чертеже, перенесенные с чертежей деталей и используемые в качестве установочных или присоединительных
е. Габаритные размеры на сборочном чертеже, перенесенные с чертежей деталей или являются суммой размеров нескольких деталей.
3
1. Основные требования:

## Slide 7: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
4. Не допускается повторять размеры одного и того же элемента на разных изображениях, в технических требованиях, основной надписи и спецификации
5. Линейные размеры на чертежах и в спецификациях указываются в миллиметрах , без обозначения единицы измерения
6. Угловые размеры указывают в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения, например
1. Основные требования:

## Slide 8: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
7. При расположении элементов предмета (отверстий, пазов, зубьев и т.п.) на одной оси или на одной окружности размеры, определяющие их взаимное положение, наносят следующими способами:
а) от общей базы (поверхности, оси)
1. Основные требования:

## Slide 9: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
б) установлением размеров нескольких групп элементов от нескольких основных баз
1. Основные требования:

## Slide 10: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
в) установлением размеров между смежными элементами (цепочкой)
1. Основные требования:

## Slide 11: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
8. Размеры на чертежах не допускается наносить в виде замкнутой цепи, за исключением случаев, когда один из размеров указан как справочный
1. Основные требования:

## Slide 12: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
9. Размеры, определяющие положение симметрично расположенных поверхностей у симметричных изделий, наносят следующим образом:
1. Основные требования:

## Slide 13: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
1. Основные требования:

## Slide 14: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
10. Если элемент изображен с отклонением от масштаба изображения, то размерное число следует подчеркнуть:
1. Основные требования:

## Slide 15: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.1. Размеры на чертежах указывают выносными и размерными линиями.
2.2. При нанесении размера прямолинейного отрезка размерную линию проводят параллельно этому отрезку, а выносные линии – перпендикулярно размерной:
2. Нанесение размеров:

## Slide 16: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.3. При нанесении размера угла размерную линию проводят в виде дуги с центром в его вершине, а выносные линии – радиально:
2. Нанесение размеров

## Slide 17: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.4. При нанесении размера дуги окружности размерную линию проводят концентрично дуге, выносные линии параллельно биссектрисе угла, а над размерным числом нанося знак : « »
2. Нанесение размеров

## Slide 18: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.4а.Допускается располагать выносные линии размера дуги радиально, и, если имеются радиальные концентричные дуги, необходимо указать, к какой дуге относится размер:
2. Нанесение размеров

## Slide 19: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.4б. Размерные линии следует проводить в радиусном направлении, а выносные – по дугам окружности в случае, представленном на рисунке :
2. Нанесение размеров

## Slide 20: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.5. Размерную линию, с обоих концов ограничивают стрелками, упирающимися в соответствующие линии, кроме линии радиуса дуги или скругления и случаев, которые будут рассмотрены ниже
2. Нанесение размеров

## Slide 21: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.6. В случае, показанном на рисунке, размерную и выносные линии проводят, так чтобы они вместе с измеряемым отрезком образовали параллелограмм
2. Нанесение размеров

## Slide 22: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.7. Допускается проводить размерные линии непосредственно к линиям видимого контура, осевым, центровым и другим линиям
2. Нанесение размеров

## Slide 23: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.8. Размерные линии предпочтительно наносить вне контура изображения
2.9. Выносные линии должны выходить за концы стрелок размерной линии на 1…5 мм.
2.10. Минимальное расстояние между параллельными размерными линиями должно быть 7 мм, а между размерной и линией контура – 10 мм и выбраны в зависимости от размеров изображения и насыщенности чертежа.
2. Нанесение размеров

## Slide 24: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.11. Необходимо избегать пересечения размерных и выносных линий
2. Нанесение размеров

## Slide 25: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.12. Не допускается использовать линии контура, осевые, центровые и выносные линии в качестве размерных
2.13. Выносные линии проводят от линий видимого контура, за исключением случаев, когда при нанесении размеров на невидимом контуре отпадает необходимость в вычерчивании дополнительного изображения.
2. Нанесение размеров

## Slide 26: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.14. Размеры криволинейного профиля наносят как показано на рисунке:
2. Нанесение размеров

## Slide 27: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.15. Если надо показать координаты вершины скругляемого угла или центра дуги скругления, то выносные линии проводятся от точки пересечения сторон скругляемого угла или центра угла скругления
2. Нанесение размеров

## Slide 28: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.16. Если вид или разрез симметричного предмета или отдельных симметрично расположенных элементов изображают только до оси симметрии или с обрывом, то размерные линии, относящиеся к этим элементам, проводят с обрывом, и обрыв размерной линии дальше оси или линии обрыва предмета
2. Нанесение размеров

## Slide 29: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.17. Размерные линии допускается проводить с обрывом в следующих случаях:
а) при указании размера диаметра окружности не зависимо от того, изображена ли окружность полностью или частично, при этом обрыв размерной линии делают дальше центра окружности
2. Нанесение размеров

## Slide 30: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
б) при нанесении размеров от базы, ненанесенной на данном чертеже
2. Нанесение размеров

## Slide 31: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.18. При изображении изделия с разрывом размерную линию не прерывают
2. Нанесение размеров

## Slide 32: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.19. Величины элементов стрелок размерных линий выбирают в зависимости от толщины линий видимого контура и вычерчивают их приблизительно одинаковыми на всем чертеже
2. Нанесение размеров

## Slide 33: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.20. Если длина размерной линии не достаточна для размещения на ней стрелок, то размерную линию продолжают за выносные линии (или соответственно за контурные, осевые, центровые и т.д.) и стрелки наносят как показано на рисунке
2. Нанесение размеров

## Slide 34: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.21. При недостатке места для стрелок на размерных линиях, расположенных цепочкой, стрелки допускается заменять засечками, наносимыми под углом 45º к размерным линиям или четко наносимыми точками
2. Нанесение размеров

## Slide 35: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-68
2.22. При недостатке места для стрелки из-за близко расположенной контурной или выносной линии последние допускается прерывать
2. Нанесение размеров

## Slide 36: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-68
2.23. Размерные числа наносят над размерной линией ближе к ее середине
2. Нанесение размеров

## Slide 37: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-68
2.24. При нанесении размера диаметра внутри окружности размерные числа смещают относительно середины размерной линии
2. Нанесение размеров

## Slide 38: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.25. При нанесении нескольких параллельных или концентричных параллельных размерных линий на небольшом расстоянии друг от друга размерные числа над ним и рекомендуется располагать в шахматном порядке
2. Нанесение размеров

## Slide 39: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.26. Линейные числа линейных размеров при различных наклонах размерных линий располагаются как показано на рисунке.
Если необходимо нанести размер в заштрихованной зоне, соответствующее размерное число выносят на полке линии-выноски.
2. Нанесение размеров

## Slide 40: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.27. Угловые размеры наносят, как показано на рисунке
2. Нанесение размеров

## Slide 41: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
Для углов малых размеров при недостатке места размерные числа размещают на полках линий-выносок в любой зоне
2. Нанесение размеров

## Slide 42: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.28. Если для написания размерного числа недостаточно места над размерной линией, то размеры наносят, как показано на рисунке
2. Нанесение размеров

## Slide 43: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-68
Если недостаточно места для нанесения стрелок, то их наносят, как показано на рисунке. Способ нанесения размерного числа определяется наибольшим удобством чтения.
2. Нанесение размеров

## Slide 44: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.29. Размерные числа не допускается разделять или пересекать какими бы то ни было линиями чертежа. Не допускается разрывать линию контура для нанесения размерного числа и наносить размерные числа в местах пересечения размерных, осевых или центровых линий. В месте нанесения размерного числа осевые, центровые линии и линии штриховки прерывают
2. Нанесение размеров

## Slide 45: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.30. Размеры, относящиеся к одному и тому же конструктивному элементу (пазу, выступу, отверстию и т.п.), рекомендуется группировать в одном месте вместе, располагая их на том изображении, на котором геометрическая форма данного элемента показана наиболее полно
2. Нанесение размеров

## Slide 46: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.31. При нанесении размера радиуса перед размерным числом помещают прописную букву R
3.32. Если при нанесении размера радиуса дуги окружности необходимо указать размер, определяющий положение центра, то последний изображают в виде пересечения центровых или выносных линий
2. Нанесение размеров

## Slide 47: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
При большой величине радиус центра допускается приближать к дуге, в этом случае размерную линию радиуса показывают с изломом 90º
2. Нанесение размеров

## Slide 48: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.33. Если не требуется указывать размеры, определяющие положение центра дуги окружности, то размерную линию радиуса допускается не доводить до центра и смещать ее относительно центра
2. Нанесение размеров

## Slide 49: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.34. При проведении нескольких радиусов из одного центра размерные линии любых двух радиусов не располагают на одной прямой
2. Нанесение размеров

## Slide 50: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
При совпадении центров нескольких радиусов их размерные линии допускается не доводить до центра, кроме крайних
2. Нанесение размеров

## Slide 51: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.35. Размеры радиусов наружных и внутренних скруглений наносят, как показано на рисунках
2. Нанесение размеров

## Slide 52: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
Радиусы скругления, размер которых в масштабе чертежа 1 мм и менее, на чертеже не изображают и размеры их наносят, как показано на рисунке
2. Нанесение размеров

## Slide 53: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
Способ нанесения размерных чисел при различных положениях размерных линий (стрелок) на чертеже определяется наибольшим удобством чтения.
Размеры одинаковых радиусов допускается указывать на общей полке, как показано на рисунке
2. Нанесение размеров

## Slide 54: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
Если радиусы скруглений, сгибов и т.п. на всем чертеже одинаковы или какой-либо радиус является преобладающим, то вместо нанесения размеров этих радиусов непосредственно на изображении рекомендуется в технических требованиях делать запись типа:
«Радиусы скругления 4 мм»;
«Внутренние радиусы сгибов 10 мм»;
«Неуказанные радиусы 8 мм» и т.п.
2. Нанесение размеров

## Slide 55: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-68
2.36. При указании размера диаметра (во всех случаях) перед размерным числом наносят знак
2.37. Перед размерным числом диаметра (радиуса) сферы также наносится знак (R) без надписи сфера
2. Нанесение размеров

## Slide 56: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
Если на чертеже трудно отличить сферу от других поверхностей, перед размерным числом диаметра (радиуса) допускается наносить слово «Сфера» или знак , например, «Сфера Ø 18, R12»
Диаметр знака сферы равен размеру размерных чисел на чертеже
2. Нанесение размеров

## Slide 57: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.38. Размеры квадрата наносят, как показано на рисунке
Высота знака должна быть равна высоте размерных чисел на чертеже
2. Нанесение размеров

## Slide 58: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.39. Перед размерным числом, характеризующим конусность, наносят знак « », острый угол которого должен быть направлен в сторону вершины конуса.
Знак конуса и конусность в виде соотношения следует наносить над осевой линией или на полке линии-выноски
2. Нанесение размеров

## Slide 59: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.40. Уклон поверхности следует указывать непосредственно у изображения поверхности уклона или на полке линии-выноске в виде соотношения (а), в процентах (б) или в промилле (в).
2. Нанесение размеров

## Slide 60: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.41. Размеры фасок под углом 45º наносят, как показано на рисунке
2. Нанесение размеров

## Slide 61: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
Допускается указывать размеры не изображенной на чертеже фаски под углом 45°, размер которой в масштабе чертежа 1 мм и менее, на полке линии-выноски, проведенной от грани
2. Нанесение размеров

## Slide 62: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
Размеры фасок под другими углами указывают по общим правилам – линейными угловыми размерами (а, б) или двумя линейными размерами (в)
2. Нанесение размеров

## Slide 63: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.42. Размеры нескольких одинаковых элементов изделия, как правило, наносят один раз с указанием на полке линии-выноски количества этих элементов
2. Нанесение размеров

## Slide 64: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-68
2.43. При нанесении размеров элементов, расположенных по окружности изделия (например, отверстий), вместо угловых размеров, определяющих взаимное расположение элементов, указывают только количество .
2. Нанесение размеров

## Slide 65: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-68
2.44. Размеры двух симметрично расположенных элементов изделия (кроме отверстий) наносят один раз без указания их количества, группируя, как правило, в одном месте все размеры
Количество одинаковых отверстий всегда указывают полностью, а их размеры - только один
раз.
2. Нанесение размеров

## Slide 66: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.45. При нанесении размеров, определяющих расстояние между равномерно расположенными одинаковыми элементами изделия (например, отверстиями), рекомендуется вместо размерных цепей наносить размер между соседними элементами и размер между крайними элементами в виде произведения количества промежутков между элементами на размер промежутка.
2. Нанесение размеров

## Slide 67: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.3072011
2.46. Допускается не наносить размеры радиуса дуги окружности сопрягающихся параллельных линий
2. Нанесение размеров

## Slide 68: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.47. При большом количестве размеров, нанесенных от общей базы, допускается наносить линейные и угловые размеры, как показано на рисунках, при этом проводят общую размерную линию от отметки "0" и размерные числа наносят в направлении выносных линий у их концов.
2. Нанесение размеров

## Slide 69: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.48. Размеры диаметров цилиндрического изделия сложной конфигурации допускается наносить, как показано на рисунке
2. Нанесение размеров

## Slide 70: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.49. Одинаковые элементы, расположенные в разных частях изделия (например, отверстия), рассматривают как один элемент, если между ними нет промежутка (а) или если эти элементы соединены тонкими сплошными линиями (б). При отсутствии этих условий указывают полное количество элементов (в).
2. Нанесение размеров

## Slide 71: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.50. Если одинаковые элементы изделия (например, отверстия) расположены на разных поверхностях и показаны на разных изображениях, то количество этих элементов записывают отдельно для каждой поверхности.
2. Нанесение размеров

## Slide 72: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.51. Допускается повторять размеры одинаковых элементов изделия или их групп (в том числе отверстий), лежащих на одной поверхности, только в том случае, когда они значительно удалены друг от друга и не увязаны между собой размерами
2. Нанесение размеров

## Slide 73: Нанесение размеров и предельных отклонений ГОСТ 2.307-2011
2.52. При изображении детали в одной проекции размер ее толщины или длины наносят, как показано на рисунках
2. Нанесение размеров