## Slide 1: Инженерное геометрическое моделирование
ИЗОБРАЖЕНИЯ – ВИДЫ, РАЗРЕЗЫ, СЕЧЕНИЯ
ГОСТ 2.305-2008

## Slide 2: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
Сечение предмета (сечение): Ортогональная проекция фигуры, получающейся в одной или нескольких секущих плоскостях или поверхностях при мысленном рассечении проецируемого предмета.
На сечении показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.

## Slide 3: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
Сечение предмета (сечение): Ортогональная проекция фигуры, получающейся в одной или нескольких секущих плоскостях или поверхностях при мысленном рассечении проецируемого предмета.
На сечении показывается только то, что получается непосредственно в секущей плоскости.

## Slide 4: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
Допускается в качестве секущей применять цилиндрическую поверхность, развертываемую затем в плоскость.

## Slide 5: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
Сечения, не входящие в состав разреза, разделяют на вынесенные (черт. 1) и наложенные (черт. 2).

## Slide 6: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
В электронных моделях применяют только наложенные сечения.

## Slide 7: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
Вынесенные сечения являются предпочтительными и их допускается располагать в разрыве между частями одного и того вида.

## Slide 8: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ Контур вынесенного сечения, а также сечения, входящего в состав разреза, изображают сплошными основными линиями, а контур наложенного сечения — сплошными тонкими линиями, причем контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают.

## Slide 9: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
Ось симметрии наложенного или вынесенного сечения указывают штрих-пунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрелками и линию сечения не проводят.

## Slide 10: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
Ось симметрии наложенного или вынесенного сечения указывают штрих-пунктирной тонкой линией без обозначения буквами и стрелками и линию сечения не проводят.

## Slide 11: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
В случаях, подобных указанному на чертеже, при симметричной фигуре сечения линию сечения не проводят.

## Slide 12: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
В случаях, подобных указанному на чертеже, при симметричной фигуре сечения линию сечения не проводят.

## Slide 13: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
Во всех остальных случаях
для линии сечения применяют
разомкнутую линию с
указанием стрелками
направления взгляда и
обозначают ее одинаковыми
прописными буквами русского
алфавита.
Сечение сопровождают
надписью по типу «А-А» .

## Slide 14: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
На электронных моделях для указания расположения и направления взгляда на сечение следует использовать визуальное представление секущей плоскости.
Контур изображения секущей плоскости изображают сплошными основными линиями, а контур наложенного сечения - сплошными тонкими линиями, причем контур изображения в месте расположения наложенного сечения не прерывают.
Допускается выделять изображение секущей плоскости цветом, отличным от цвета изображения предмета, если устройство отображения
электронно-вычислительной
машины это позволяет.

## Slide 15: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
Секущие плоскости, используемые в модели, должны быть однозначно идентифицированы, а все сечения должны быть выполнены в масштабе электронной модели.
Для указания направления
взгляда на сечение следует
применять видимые
стрелки.
Допускается указывать
направления взгляда
на сечение.

## Slide 16: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
На чертежах для несимметричных сечений, расположенных в разрыве (черт. 1) или наложенных (черт. 2), линию сечения проводят со стрелками, но буквами не обозначают.

## Slide 17: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
Сечение по построению и расположению должно соответствовать направлению, указанному стрелками.
Допускается располагать сечение на любом месте поля чертежа, а также с поворотом с
добавлением условного
графического обозначения.

## Slide 18: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
Для нескольких одинаковых сечений, относящихся к одному предмету, линию сечения обозначают одной буквой и вычерчивают одно сечение.

## Slide 19: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
Если при этом секущие плоскости направлены под различными углами, то условное графическое обозначение не наносят.

## Slide 20: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
Секущие плоскости выбирают так, чтобы получить нормальные поперечные сечения.

## Slide 21: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
Если секущая плоскость проходит через ось поверхности вращения, ограничивающей отверстие или углубление, то контур отверстия или углубления в сечении показывают полностью.

## Slide 22: Инженерное геометрическое моделирование
ГОСТ 2.305-2008 Изображения – виды, разрезы, сечения
СЕЧЕНИЕ
Если сечение получается состоящим из отдельных самостоятельных частей, то следует применять разрезы

## Slide 23: Инженерное геометрическое моделирование
СЕЧЕНИЕ
1. Какое изображение предмета называется сечением?
2. Какие виды сечений вы знаете? В чем особенность их выполнения?
3. Как обозначаются сечения?
4. Когда следует применять на чертежах следующие типы сечений: наложенное (в разрыве), вынесенное (на продолжении следа секущей плоскости), вынесенное (на вынесенное на свободное поле чертежа),
5. Как указывают оси симметрии вынесенного и наложенного сечения?
6. В каких случаях указывают направление проецирования при построении сечения и как его отмечают, обозначают и располагают?

## Slide 24: Инженерное геометрическое моделирование
7. Как выбирают положение секущих плоскостей?
8. В каких случаях строят не сечение, а разрез?
9. Как обозначают несколько одинаковых сечений, относящихся к одному изображению?
10. Какие условности существуют при выполнении сечений?
11. Как выполняются штриховка в разрезах и сечениях?