## Slide 1: Электрооборудование промышленности
ЛЕКЦИЯ № 10 Электрооборудование черной металлургии
Автор к.т.н., доцент Сидоров А.Е.

## Slide 2: Электрооборудование предприятий черной металлургии

## Slide 3: 1. Общие сведения о предприятиях черной металлургии
Это для чего???

## Slide 4
Чёрная металлургия — отрасль тяжёлой промышленности, объединяющая технологически и организационно предприятия по добыче и обогащению рудного и нерудного сырья, по производству огнеупоров, продуктов коксохимической промышленности, чугуна, стали, проката, ферросплавов, стальных и чугунных труб, а также изделий дальнейшего передела (рельсовых скреплений, белой жести, оцинкованного железа), металлических порошков чёрных металлов.

## Slide 6
ЖЕЛЕЗО

## Slide 7
Основным исходным сырьём для получения чёрных металлов являются железная руда, коксующиеся угли и руды легирующих металлов.

## Slide 8
Состав
В состав чёрной металлургии входят следующие основные структуры:
добыча и обогащение руд чёрных металлов (железная, хромовая и марганцевая руда);
подготовка сырья к доменной плавке (окускование);
производство чёрных металлов (чугуна, углеродистой стали, проката, металлических порошков чёрных металлов);
производство стальных и чугунных труб;
коксохимическая промышленность (производство кокса, коксового газа и пр.);
вторичная обработка чёрных металлов (разделка лома и отходов чёрных металлов).

## Slide 9: Металлургический цикл
Собственно металлургическим циклом является:
чугунно-доменное производство;
производство стали (мартеновское, кислородноконвертерное и электросталеплавильное) + непрерывная разливка;
производство проката (прокатное производство).

## Slide 10
Типы металлургических предприятий
Металлургическое
предприятие
полного цикла
Передельная
металлургия
Сталеплавильные и
сталепрокатные
заводы
Малая
металлургия
Производство
ферросплавов

## Slide 11: Структура черной металлургии
Добыча и переработка рудных материалов
Добыча и переработка нерудных материалов
Производство чугуна
Производство стали
Производство проката
Производство труб
Производств метизов
Производство ферросплавов
Производство огнеупоров
Производство кокса
Производство ряда видов химической продукции
Заготовка и переработка лома и отходов черных металлов
ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ

## Slide 12: Доля России в мире по запасам и добыче железной руды
Запасы Добыча
140 млрд. т 80 млн. т
1 место в мире 4 место в мире

## Slide 13: Производство чугуна в доменной печи

## Slide 14: 2.Электрооборудование раскатов: прокатных станов, блюмингов, слябингов, трубопрокатного производства

## Slide 15
Под прокатным станом понимают комплекс оборудования для производства прокатного профиля со всем относящимся к нему основным и вспомогательным оборудованием. К основному относится оборудование, служащее непосредственно для деформации металла (клети с прокатными валками, приводной двигатель валков, редукторы, шестеренные клети).

## Slide 17
По характеру выпускаемой продукции различают следующие виды станов:
1) обжимные (блюминги, слябинги), выпускающие заготовки квадратного (блюмы) или прямоугольного, плоского сечения (слябы), которые в дальнейшем используются для производства соответственно сортового металла (рельсов, балок, прутков и т. п.) или листа;
2) заготовочные для дополнительного обжатия блюмов;
3) рельсобалочные для прокатки рельсов и крупных балок;
4) сортовые для производства сортового металла различного профиля (уголков, балок, прутков, полос и т. п.).

## Slide 19
В прокатном производстве для привода рабочих валков клетей большинство станов используют ДПТ, получающих питание от ТП.
Условие работы ЭП прокатных станов особенно реверсивных, предъявляют высокие требования к электрическим машинам. Для получения наилучших динамических показателей при заданной установленной мощности требуются машины с высоким КПД и максимальной надежностью в эксплуатации.
Для привода валков клетей использующих двигатель на мощности от 10 до 1000 кВт с большим диапазоном скоростей. В установках до 200 кВт используются в основном серийные двигатели, а для установок большой мощности разрабатываются специальные двигатели.

## Slide 21: 3. Дуговые сталеплавильные печи

## Slide 22
Дуговая сталеплавильная печь — электрическая плавильная печь, в которой используется тепловой эффект электрической дуги для плавки металлов и других материалов.
Температуры возникающие в электрической дуге

## Slide 23
В обозначении дуговой сталеплавильной печи, как правило, присутствует её ёмкость в тоннах (например, ДСП-12). Диапазон печей варьируется от 1 до 400 тонн. Температура в ДСП может достигать 1800 °C.
Дуговая сталеплавильная печь (ДСП) состоит из плавильной ванны (рабочего пространства), регулятора мощности дуги и вспомогательных технологических механизмов, позволяющих открыть (закрыть) свод печи, собрать шлак и выпустить расплавленный металл.

## Slide 24: 4. Электрооборудование электромагнитного перемешивания расплава
Электромагнитный перемешиватель расплавленного металла предназначен для повышения качества продукции металлургических производств и снижения энергоемкости.

## Slide 25
Комплекс ЭМП (электромагнитный перемешиватель) устанавливают на внешней стороне печи (сбоку или под днищем) для перемешивания расплавленного металла (алюминия и др.). Перемешивание металла производится бесконтактным способом через слой футеровки и металлоконструкции.

## Slide 26
Согласно результатам математического моделирования кинетики растворения Т-образной чушки, массой 760 полное её растворение без перемешивания проходит в течение 40-50 минут.

## Slide 27: 5. Дуговые печи постоянного тока
В металлургии электродуговая печь является незаменимым оборудованием. Основное ее назначение — это переплавка металлов под воздействием высокой температуры. Такие тепловые агрегаты бывают различных видов. Они отличаются своими конструктивными характеристиками и особенностью использования.

## Slide 28
Некоторые виды дуговых печей используют для определения физико-химических анализов. Такие исследования в основном проводятся для выявления количества составляющих различных материалов.
Устройство электродуговой печи
Независимо от конструктивных особенностей все дуговые печи устроены практически одинаково. Тепловые сталеплавильные агрегаты состоят из таких основных элементов:
механическое устройство;
электрический отдел;
автоматизированное управление системой;
приспособление для подачи в рабочую часть материалов;
емкость, в которой осуществляется плавка;
система удаления отходов;
газоочистка.

## Slide 29
Виды и характеристика электродуговых печей
Дуговые печи косвенного действия
Горение дуги в таких печах происходит между электродами, которые находятся над расплавленной массой. За счет этого осуществляется тепловой обмен между материалом и источником передачи энергии. Излучение, исходящее от дуги, а также конвекция позволяет нагреть металл до необходимой для его плавки температуры.

## Slide 30
Дуговые печи прямого действия
В таких печных устройствах дуга образуется между электрическим проводником и расплавленным металлом, который благодаря этому нагревается. За чет прямого контакта между электродом и материалом происходит высокое испарение металла.

## Slide 31
Дуговые печи сопротивления
Особенностью печей сопротивления является то, что дуга образуется внутри переплавляемого материала. Шихта может быть направлено относительно электрического разряда параллельно или последовательно.

## Slide 32: 6. Электрооборудование газоочистки
Выполняется очистка газов в черной металлургии с целью удаления вредных компонентов, возникающих во время производственного процесса. На каждом предприятии действуют экологические нормы и требования по охране труда. Относительно имеющихся нормативов выполняется снижение общей концентрации жидких, твёрдых, газообразных примесей до уровня допуска. После этого разрешается смешивание очищенной смеси с атмосферным воздухом.

## Slide 33
Всё оборудование очистки воздуха для горячего цеха делится на несколько типов, отличающихся методом химического или физического воздействия:
Мокрый способ – использование воды и других жидкостей с образованием осадка;
Сухой способ – воздействие физических сил и фильтрация;
Химическое воздействие с применением реакций окисления, восстановления и сорбции;
Электрическое удаление частиц.

## Slide 34
Очистка газов в доменных печах
Выполняется газоочистка доменной печи с целью защиты горелок, нагревателей воздуха и рекуператоров от запыления. Методика состоит из нескольких стадий, включающих:
Грубую очистку;
Охлаждение газа;
Тонкую очистку.
Сначала удаляются крупные частицы, железосодержащая пыль. Выход крупных фракций предотвращается использованием вертикальных доменных пылеуловителей.

## Slide 35
Наиболее эффективна в металлургии именно мокрая газоочистка, и она осуществляется при помощи комплекса оборудования. Схема простая, но при этом эффективная.
Состоит из:
Скруббера и труб Вентури;
Дроссельной группы;
Водоотделителя.

## Slide 36: 7. Рудовосстановительные печи
Рудовосстановительная печь есть печь непрерывного действия, в ней дуга все время закрыта слоем твердой шихты.
Рудовосстановительная печь типа РКЗ работает с тремя набивными самоспечеными электродами, расположенными по вершинам равностороннего треугольника.
Питание от печи осуществляется от трех однофазных трансформаторов.

## Slide 37
К основным элементам и механизмов печи следует отнести:
Кожух печи;
Свод печи;
Электрододержатель;
Механизм перемещения электродов;
Механизм вращения
ванны печи;
Электрод.

## Slide 38
С
П
А
С
И
Б
О
!