## Slide 1: Электрооборудование промышленности
ЛЕКЦИЯ № 2 Электрические машины и аппараты
Автор к.т.н., доцент Сидоров А.Е.

## Slide 2: ВВЕДЕНИЕ
Автоматизация технологических процессов – замена физического труда человека, затрачиваемого на управление механизмами и машинами, работой специальных устройств, обеспечивающих это управление.

## Slide 3
Любое автоматическое устройство состоит из связанных между собой элементов, задачей которых является качественное или количественное преобразование полученного ими сигнала управления.
Элемент автоматики — это часть устройства автоматической системы управления, в которой происходят качественные или количественные преобразования физических величин.

## Slide 4
Элементы, входящие в автоматические системы, выполняют различные функции и в зависимости от функционального назначения подразделяются на воспринимающие, преобразующие, исполнительные, задающие и корректирующие органы (элементы), а также на элементы сложения и вычитания сигналов.

## Slide 5
Элементы автоматики
Преобразующие
Исполнительные
Задающие и корректирующие
Воспринимающие

## Slide 6: 1. Основные типы электрических машин (исполнительные элементы)

## Slide 7: Что такое электрическая машина
Электрическая машина — это электромеханическое устройство, предназначенное для преобразования либо механической энергии в электрическую (электрический генератор), либо электрической энергии в механическую (электрический двигатель).
Электрическая машина
Механическая
энергия
Электрическая
энергия
ГЕНЕРАТОР
ДВИГАТЕЛЬ

## Slide 8: Классификация по направлению преобразования энергии
Электрические
машины
Генераторы
Двигатели
Преобразователи
Трансформаторы

## Slide 9: Классификация электрических машин
Электрические
машины
Коллекторные
Постоянного тока
Универсаль
ные
Бесколлекторные
Синхронные
Асинхронные

## Slide 10
трансформатор
Закон электромагнитной индукции
E1,U1,I1
Электрическая
энергия
E2,U2,I2
Электрическая
энергия
f1=const

## Slide 11: Назначение, место трансформатора в системе электроснабжения
Трансформатор – статическое электротехническое устройство предназначенное для преобразования:
величины напряжения переменного тока;
величины переменного тока.
без изменения подводимой и отдаваемой мощности

## Slide 12: Принцип действия трансформатора
~ U1
I1
~U2
Ф
I2
~U1→
~I1=U1/Z1→
~Ф→
~Е2=-dФ/dt = 4,44 Ф f W2→
~I2=E2/(Zн+Z2)
~Е1=-dФ/dt = 4,44 Ф f W1→
Коэффициент трансформации:
Фрас

## Slide 13
ГЕНЕРАТОР
Закон электромагнитной индукции
F1,n1,ω1
Механическая
энергия
E1,U1,I1
Электрическая
энергия

## Slide 14
Принцип действия эл. генератора
S
N
ЭДС якорной обмотки:

## Slide 15
ДВИГАТЕЛЬ
Закон Ампера
F1,n1,ω1
Механическая
энергия
E1,U1,I1
Электрическая
энергия

## Slide 16
Принцип действия эл. двигателя
S
N
1
2
3
4
1
1 – cтатор (индуктор);
2 – сердечник ротора;
3 – обмотка ротора;
4 – токосъёмное устройство.
Электромагнитный момент:

## Slide 17: Основные части ЭМ и их назначение
ротор и статор – подвижная и неподвижная части машины
Сердечники ротора и статора – магнитная система машины, предназначена для проведения (пропускания) основного магнитного поля (потока) машины и придания ему необходимой конфигурации.
Обмотки ротора и статора –токоведущая часть машины, предназначена для проведения (пропускания) электрического тока.
Якорь – часть машины, где происходит преобразование энергии из одной формы в другую за счёт взаимодействия основного магнитного потока и тока в обмотке якоря.
Индуктор (обмотка возбуждения либо постоянные магниты) – служит для создания основного магнитного потока.

## Slide 18: 2. Основные типы элементов автоматики

## Slide 19: Предохранители
Предохранители – это электроаппараты, предназначенные для защиты электрических цепей от аварийных токовых перегрузок и токов короткого замыкания (К.З.) в силовых цепях, цепях сигнализации, управления и защиты.

## Slide 20
Основными элементами предохранителя является плавкая вставка, включаемая последовательно с защищаемой цепью, и дугогасительное устройство.

## Slide 21
Плавкие вставки для
предохранителя ПР-2 (ЗР-2)
Предохранители плавкие ППН с индикатором работоспособности.

## Slide 23: Автоматические выключатели.

## Slide 24: Назначение автоматического выключателя
Автоматический выключатель – это устройство, которое защищает электрическую сеть от перегрузок и токов короткого замыкания.
Перегрузки по току возникают тогда, когда к электросети подключено оборудование, суммарная мощность которого превышает номинальную для проводки. За отключение потребителей от электросети из-за перегрузки по току отвечает тепловой расцепитель (биметаллическая пластина), который находится в автоматическом выключателе.

## Slide 25
Биметаллическая пластинка состоит из двух пластин, одна из которых
имеет больший температурный коэффициент расширения, другая – меньший.
В месте прилегания друг к другу пластины жестко скреплены либо за счет
проката в горячем состоянии, либо за счет сварки.
Если закрепить такую пластину и нагреть, то произойдет изгиб
пластины в сторону материала с меньшим коэффициентом расширения.
Это явление и используется в тепловых расцепителях.

## Slide 26
При коротком замыкании (КЗ) ток, протекающий в проводке, может достигать значений от 1000 А до 10000 А. При таких силах тока никакой кабель долго не выдержит и сгорит. Автоматические выключатели также защищают и от токов короткого замыкания. Срабатывание автомата по току К.З. характеризует отключающая способность
За отключение потребителей от электросети из-за короткого замыкания отвечает электромагнитный расцепитель, который находится в автоматическом выключателе.

## Slide 27
Разрез автоматического выключателя

## Slide 28: Устройство защиты отключающее
Устройство защитного отключения (сокр. УЗО; более точное название: устройство защитного отключения, управляемое дифференциальным током, (сокр. УЗО−Д) или выключатель дифференциального тока (ВДТ) — механический коммутационный аппарат или совокупность элементов, которые при достижении (превышении) дифференциальным током заданного значения при определённых условиях эксплуатации должны вызвать размыкание контактов.

## Slide 29
Основное предназначение дифференциального автомата это защита человека от поражения электрическим током в случае его соприкосновения с токоведущими частями электрического оборудования или в случае утечки электрического тока.

## Slide 30: Устройство выключателя дифференциального тока
Ферромагнитный тор
Механическая система
Обмотка
Сигнальная цепь
Дифференциальное реле
Кнопка «ТЕСТ»

## Slide 31: Устройства дифференциальной защиты
АВ (автоматический выключатель)
ВДТ (выключатель дифференциального тока)
=
+
АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока)

## Slide 32: Как отличить дифференциальный автомат от УЗО?
Два в одном: УЗО + Автоматический выключатель = дифференциальный автомат.
+ =

## Slide 33: Контакторы
Контактор – это электромагнитный аппарат с дистанционным управлением, предназначенный для частых включений и отключений силовой электрической цепи при нормальном режиме работы, а также для редких отключений при токах перегрузки.

## Slide 34
Принципиальная схема конструкции трёхфазного контактора:
1 — Катушка
2 — Пружина
3 — Подвижная часть
4 — Замыкающиеся контакты
Различные варианты конструкции

## Slide 36: Магнитные пускатели
Магнитные пускатели представляют собой специализированные комплексные электрические аппараты переменного тока, предназначенные для дистанционного управления трехфазными асинхронными электродвигателями с короткозамкнутыми роторами.
Пускатель представляет собой контактор, комплектованный дополнительным оборудованием: тепловым реле, дополнительной контактной группой или автоматом для пуска электродвигателя, плавкими предохранителями.

## Slide 37: Устройство магнитного пускателя

## Slide 38: Без реверса, с реверсом

## Slide 39: Место пускателя в схеме

## Slide 41: Тепловое реле
Основное назначение тепловых реле заключается в защите электрических двигателей от токовых перегрузок, которые по своей продолжительности превышают допустимую норму.

## Slide 42: Устройство РТ
Следует иметь в виду, что из-за инерционности теплового процесса тепловые реле непригодны для защиты цепей от токов короткого замыкания.
Нагревательные элементы в данном случае могут перегореть до срабатывания реле.

## Slide 45: Спасибо за внимание