Практическое занятие № 2.

Орудия рыболовства.

Активные орудия лова.

Цель занятия: знакомство с различными видами орудия активного лова, изучение их строения и принцип действия.

Рабочее задание.

- Прочитать теоретическую часть работы.

- Ознакомиться с различными видами орудия активного лова.

- Записать их в тетрадь.

- Ответить на контрольные вопросы.

Способность орудий лова возможно полно отлавливать рыбу с определенной площади водоема в наиболее короткий срок того или иного сезона года при наименьших затратах труда определяет их активность. К активным орудиям лова относятся отцеживающие, объечеивающие плавные сети, поводковые, травмирующие.

Отцеживающие орудия. Обметав часть водоема, орудие лова затем вытаскивают на берег или на борт судна. Вода процеживается сквозь ячейки, а рыба остается в орудии лова, причем не запутывается и не объячеивается в нем, а остается на полотне или скатывается в специальный мешок (мотню, слив, притон). К отцеживающим орудиям относятся тралы различной конструкции и разного принципа действия (бим-тралы, оттер-тралы, близнецовые тралы), кошелькующиеся и притоняемые невода, мутники или снюрреводы.

Тралы.

Трал — это орудие, буксируемое с одного судна и раскрывающиеся с помощью распорных досок или щитов. Это наиболее прогрессивное и высокопроизводительное орудие лова, широко применяемое в большинстве зарубежных стран и  России, и являющиеся одними из основных орудием мирного рыболовства.

Другим видом тралирующих орудий лова являются  близнецовые тралы.  Их   буксируют   за специальные   канаты   (ваеры, урезы) двумя одинаковыми судами. Применение двух одинаковых судов  (близнецов) и послужило основанием к  тому, чтобы назвать тралы  близнецовыми, а  способ лова — близнецовым траловым ловом или близнецовым ловом. Близнецовые тралы не имеют распорных досок.

Рис. 1.  Общий вид трала: 1- клячовка, 2-топенант, 3 -верхняя подбора, 4- верхнее крыло, 5- нижнее крыло, 6-нижняя подбора, 7-грунтроп, 8-квартроп, 9-сквер, 10- конец удавного стропа, 11 -конец дележного стропа, 12-мотня, 13- удавный   строп, 14-куток, 15 - дележный  строп.

Рис. 2. Сетная часть 35-метрового трала.

Невода.

По способу лова невода разделяются и а закидные (притоняемые) и обкидные.

Закидными (притоняемые) неводами называют такие, которые выметывают с берега и притоняют (вытаскивают) на берег. Различают речные, озерные и морские невода.

Обкидными называют невода, которые выметывают вдали от берега с борта судна и притоняют на борт. К обкидным неводам относятся разнообразные морские и озерные орудия лова. К наиболее перспективными, высокопроизводительными обкидным неводам относятся кошельковые невода, представляющие собой огромную сетную стену, выметываемую вокруг обнаруженного косяка рыбы. Нижнюю часть невода стягивают наподобие кисета или кошеля. Рыба остается внутри невода, как в чаше.

Речной закидной невод (рис. 3) представляет собой сетную стенку из толстой дели, выметываемую поперек течения реки. В таком положении он сплывает по течению и притоняется у притонка. Закидной невод перегораживает всю толщу воды от дна до поверхности. Так как тони имеют разную глубину и различный рельеф дна, то высота и форма невода бывают различными. Для каждой тони строят невод, соответствующий ее особенностям.

Длина неводов чаще всего колеблется от 150 до 600 м. В протоках и нешироких реках она зависит от ширины русла:

L = (l,3 : 1,5)В,

где: L — длина невода по подборе в м;

В — ширина реки в м.

На широких реках за В принимают ширину реки до фарватера. Правильнее определять длину невода в зависимости от ширины охватываемого им пространства В1. Длина большинства речных неводов (на Волге, Дону, Кубани, Оби, Енисее и др.) равна 2—2,5 В1. Это справедливо для любых рек - и узких, и широких.

Невод состоит из следующих основных частей: двух крыльев (пятное и бежное), двух приводов (пятной и бежной), мотни и сорочки.

Рис. 3. Конструкция речного закидного невода: а — мотенного,    б — безмотенного,  / — пятное    крыло,   2 — пятной    привод,    3 — мотня,  4—бежной   привод,   5 — бежное  крыло,   6 —плав,   7 — бежной  урез,   8 — бежной кляч,  9 — загрузка,  10 — рабочая  подбора, 11 — сорочка,   12 — пятной  кляч,   13 — пятной  урез,   14 — пятной кол,  15 — слив.

Назначение пятного крыла — преградить ход рыбе. Во время замета невода пятное крыло, выметываемое первым, располагается поперек реки. Части крыла находятся на разных глубинах, поэтому они должны быть различной высоты. Вследствие этого пятное крыло имеет фигурную форму, соответствующую рельефу дна.

Бежное крыло в 2—3 и даже 4 раза длиннее пятного. Его назначение — перегородить наиболее глубокие части реки и охватить рыбу сбоку, отделив ее от остальной части водоема. Поэтому бежное крыло выметывают сначала поперек реки, затем заворачивают и продолжают выметывать вдоль тони параллельно берегу или делая некоторый крюк. Бежное крыло идет по самым глубоким частям акватории. Форма его большей, части прямоугольная, иногда несколько трапециевидная с небольшим уклоном. Лишь крайние части его иногда скашивают с целью уменьшения расхода сетематериалов.

Мотня служит для концентрации улова. Она представляет собой сетной мешок из прочной мелкоячейной тяжелой дели, вставленной в стену невода между бежным и пятным приводами. Боковыми кромками, которые называются шворочными, мотню сошворивают с приводами, а верхней и нижней, называемыми посадочными кромками, садят на подборы невода.

Длина посадочных кромок в посадке соответствует длине участков подбор невода между приводами. Этот участок называется шириной входа или просветом мотни. Независимо от размеров невода просвет мотни берется равным 1—2 м.

Длина шворочных кромок соответствует в посадке высоте приводов или, что то же, высоте невода у входа в мотню. При высоте невода больше 10 м высоту шворочных кромок не увеличивают, а под мотней до самой нижней подборы оставляют свободное пространство, которое закрывают пластиной из дели — сорочкой. У очень высоких неводов (18—20 м) ставят две сорочки — одну снизу, а другую сверху. Конструктивно сорочки являются продолжением центральных плах мотни.

Бежной и пятной приводы являются переходными частями от соответствующих крыльев к мотне. Их длина колеблется от 20 до 100 м.

Размер ячей в различных частях невода устанавливают строго в соответствии с правилами рыболовства и в зависимости от объекта лова. В качестве верхней и нижней подбор используют растительные канаты  размером от 35 до 75 мм, в зависимости от размеров невода, силы течения и т. п.

Посадка производится на бегу или путем подвязки к подборе каждой ячеи. Посадочный коэффициент по верхней и нижней подборам в крыльях равен 0,67, в приводах 0,5—0,67, в мотне 0,5.

Боковые кромки садят на пожилины. Подборы невода оканчиваются приухами, которые прикрепляют к деревянным брусьям, называемым клячами, служащим для расправления концов крыльев и предохранения подбор от складывания при тяге невода.

Пятной кляч делают длиной 1—1,5 м, а бежной 3—4 м. Для того чтобы кляч занимал в воде вертикальное положение, к его нижнему концу подвязывают груз. К концам кляча прикрепляют уздечки из растительного троса окружностью от 30 до 60 мм в зависимости от размера невода и тяговых усилий. К уздечкам при помощи кляпня крепят бежной урез — длинный пеньковый канат окружностью 50—70 мм и пятной урез - короткий канат окружностью 70—100 мм и даже толще. По верхней подборе невод оснащен сильным плавом из пенопласта, по нижней подборе—большим количеством грузил.

Для увеличения уловистости невода и предотвращения ухода рыбы под нижнюю подбору к ней иногда подвязывают полоску дели шириной 0,5—1,0 м, называемую фартуком. Фартук свободно свисает с подборы и выметает из углублений и впадин залегшую рыбу.

Плавные сети.

Если сети в процессе лова плывут по течению реки и улавливают рыбу, идущую им навстречу, то они устроены иначе и называются речными плавными сетями, а лов — речным плавным ловом. Этот вид лова применяется почти на всех крупных реках мира.

Способность орудий лова улавливать рыбу называется уловистостыо. Уловистость объячеивающих орудий лова зависит от многих факторов: размера ячеи (шаг), толщины нитки, посадки, окраски сетей и  т.д.

Влияние размера ячеи на уловистость сетей. Если рыба будет слишком мала, то она легко пройдет сквозь ячею и уйдет из орудий лова. Наоборот, если рыба слишком велика, то, ткнувшись в сетное полотно, она не может натянуть ячею на себя, а значит, не может объячеиться. Таким образом, слишком мелкие и слишком крупные рыбы не смогут объячеиться в сети с данным размером ячеи. Очевидно, такая сеть будет вылавливать лучше всего лишь рыбу определенного размера.

Профессор Ф. П. Баранов (1923 г.) установил следующую зависимость  между   размером   рыбы  и  величиной   ячеи:

a=K1L,

где: а—шаг   ячеи;

L — зоологическая   длина   рыбы;

K1—коэффициент, зависящий от соотношения между максимальным  обхватом  рыбы  и  ее длиной.

В соответствии с этим проф. Ф. И. Баранов предложил классифицировать все промысловые породы рыб по трем основным группам: широкие  (сазан, лещ, карась, густера и др.), средние (вобла, сиг, пузанок, муксун, тарань и др.)  и узкие рыбы (судак, щука, кефаль, скумбрия, большинство сельдей и др.).

Коэффициент К1 с минимальной погрешностью для рыб каждой группы можно принять постоянным и имеющим следующее значение:

Рыбы               K1

Широкие....   0,20

Средние   ..... 0,15

Узкие.............0,10

Для характеристики размера рыбы удобнее пользоваться не длиной, а весом.

С целью определения размера ячеи в зависимости от веса рыбы проф.Ф. И.   Баранов  предложил  следующую формулу.

где:    G— вес рыбы  в г;

К2— коэффициент, значения которого приведены ниже.

Рыбы                  К2

Широкие............ 7

Средние  ......      6

Узкие............      5

Влияние толщины нитки на уловистость сетей. При объячеивании рыбы нитка врезается в тело рыбы и сдавливает его. Чем тоньше нитка, тем сильнее она врезается и тем лучше удерживает пойманную рыбу.

Поэтому для объячеивающих орудий лова применяют сетное полотно из наиболее тонкой нитки: льняной или капроновой.

Тонкая нить меньше заметна в воде. Поэтому рыба меньше отпугивается сетью и, подойдя к ней, может запутаться в сетном   полотне  при   прикосновении к нему.

К недостаткам тонких сетей относится уменьшение их прочности, быстрый износ, гниение, а также порча рыбы от излишнего  врезания нитки.

Для лова крупной рыбы необходима прочная толстая нитка, однако и ячея в этом случае будет крупной. Таким образом, между толщиной нитки и шагом ячей существует зависимость, которая выражается отношением  d/a (d — диаметр нитки; а — размер ячеи). Чем меньше это отношение, тем больше уловистость сети.

При слишком большом отношении d/a — сеть оказывается неуловистой:  рыба плохо  объячеивается,   а   объячеившись, легко выпадает из сети при ее подъеме. При слишком малом значении d/a—  уловистость сети повышается, но уменьшается     прочность нитки. Кроме того, слишком тонкая нитка сильно врезается в тело  рыбы и затрудняет  ее выпутывание  из  сетей.

Поэтому,   излишне   уменьшать   или   увеличивать   отношение —   не рекомендуется. Практически для  основной массы сетей d с ячеей от 30 до 50 мм отношение — должно быть близким к а = 0,01. Это отношение принято считать нормальным для объячеивающих орудий лова.

Однако для увеличения прочности мелкоячейных сетей с ячеей 12—18 мм отношение увеличивают до 0,02 и даже 0,025. Наоборот, для увеличения уловистости крупноячеиных сетей из толстых  ниток отношение —  уменьшают до а 0,007 и   даже   до 0,005.

Влияние окраски на уловистость сетей. Большое влияние на уловистость объячеивающих орудий лова оказывает окраска сети. Опыты свидетельствуют, что при удачной окраске сетей уловистость их   увеличивается   в  несколько раз.

Если сеть будет резко выделяться на фоне окружающей среды, то она будет хорошо заметна и рыба своевременно обогнет орудие лова. В то же время, если орудие лова будет сливаться с окружающей средой, то оно станет незаметным и рыба легко попадет в сеть.

Практика промышленного рыболовства свидетельствует, что в различных бассейнах уловистость сетей с разной окраской неодинакова. Например, в северных морях наиболее уловисты коричневые, лилово-коричневые и синие сети, в Азовском море и северной части Каспийского моря — белые и светло-коричневые, в Аральском море — сети серо-стальной окраски и т. д.  Яркие тона снижают уловистость, поэтому рекомендуется окрашивать сети в блеклые или вялые тона; для работы в прозрачной воде рекомендуется сети окрашивать в темные цвета, для работы в мутной воде рекомендуется окрашивать сети в светлые цвета.

Электрический свет в рыболовстве

Примером бессетевого лова рыб является лов рыбы на электросвет при помощи рыбонасоса, впервые примененный на Каспийском море. Японцы широко применяют электрический свет ночью при крючковом, кошельковом и частично сетном лове. В Болгарии и Японии используют бегущий электросвет для привлечения рыбы в камеры ставных неводов. В этих случаях вдоль центрального крыла (или без него) выставляют гирлянды электрических лампочек. Длина световой трассы доходит до 400 м, а расстояние между лампами в зависимости от их мощности и прозрачности воды может колебаться от 10 до 40 м. Лампы чаще применяют в 100—150 вт при напряжении 110 в. С наступлением темноты зажигают все лампы световой линии. После обнаружения скопления рыбы у источников света наиболее удаленная от ловушки лампа выключается, через 5—15 мин выключается следующая лампа и так до тех пор, пока не будет выключена половина ламп. Затем с выключением последующей лампы включается по очереди лампы ранее выключенные и т. д. Рыба, переходя от лампы к лампе, постепенно подходит к ловушке и заходит в нее.

Электроэнергия к лампам подается от генератора или аккумуляторов, находящихся на берегу; оттуда же обеспечивается очередность включения и выключения ламп или светильников.

Установлено, что в лунные ночи или на зорях рыба привлекается к источнику света хуже, чем в темные ночи, если он находится у поверхности или над поверхностью воды. При лове рыбы: на больших глубинах лунный свет меньше сказывается на эффективности привлечения рыбы.

При повышении температуры воздействие света на рыб ослабевает, а с понижением усиливается. По разному реагируют рыбы на цветность света (белый, зеленый, синий, красный и т. д.). Например, угорь в основном реагирует на белый, фиолетовый и красный цвета и не реагирует на синий, зеленый, голубой и желтый. Молодь и большая часть пелагических рыб имеют положительный фототаксис, т. е. в той или иной степени привлекаются белым светом. Рыбы, обитающие на глубоководных или затемненных участках водоема, например угорь, минога, сом, имеют отрицательный фототаксис.

Использование звука в рыболовстве

Звук в виде гидроакустических импульсов применяется в промышленном: рыболовстве очень давно и носит название ботального способа лова рыбы. Гидроакустические импульсы воспроизводятся посредством ударов о поверхность воды или о дно ботом, представляющим собой воронку (металлическую или деревянную)   высотой 30 см, диаметром    нижнего основания 15— 20 см, насаженную на деревянный шест длиной 3—5 м. Передвигаясь на лодке до какого-то огражденного сетью, неводом или ловушками участка водоема и периодически ударяя ботом о воду, рыбу загоняют в указанные орудия лова. Для вспугивания рыбы применяют боты с кольцами. Пугают рыбу ударами весел по воде, о дно лодки, камня о камень и т. д. Этот способ лова хотя и эффективен, но очень трудоемок. Менее утомителен  способ вспугивания рыб  при  помощи  подводных сирен  и звучащих буев.

Ботальный лов чаще применяют ночью и на зорях. Однако он эффективен и днем. Реакция рыб на звук различна по видам и размерным группам. Более пугливы рыбы старших возрастов, особенно нехищных видов. Хищные рыбы: щука, окунь, судак и налим менее пугливы, но реакция их на звук не постоянная по сезонам года. Весной до икрометания, осенью и по перволедку чувствительность перечисленных видов к звуковому раздражителю повышается. Большая часть видов рыб наиболее сильно реагирует на первый удар бота. Последующие удары действуют на рыбу менее сильно. Поэтому относительно редкое прерывистое звучание эффективнее, чем непрерывное. При ударах ботом рыба опускается на дно и, как правило, уходит с обметанной площади в сторону увеличения глубины. Это обстоятельство должно учитываться при установке орудий лова, и выборе направления загона рыбы.

На реках широко распространен лов сома на «квок» с применением наживных крючков. «Квок» представляет собой тонкую немного  изогнутую палку   с   овальным   сечением   длиной 35 см.  На конце палки имеется круглый или ложкообразный уступ размером 5 на 3 см. Ударяя с борта лодки ложкообразным уступом «квока» о поверхность воды воспроизводят своеобразный  булькающий  звук,  который заставляет сома  подниматься со дна к поверхности воды. В период квоктания с борта лодки опускают в воду на прочном шнуре 2—3 крючка, чаще тройники, по речной номерации 6/0; 5/0. Крючки наживляют мясом ракушек, очищенными раками, цветами тыквы, листом подорожника и другими приманками весом 100—200 г. Крючок с приманкой опускают в воду на глубину 1,5—2 м и периодически подергивают леску.  Ловят сома такими способом с конца мая до конца июля, как правило, на утренней заре и в первой половине дня в тихую и ветреную погоду. Однако уловистыми бывают лишь отдельные дни, когда сом особенно активный. На «квок» поднимаются самцы и самки весом от 5 до 70 кг. Чаще сома поднимают из ямы, впадин с глубинами  10—15 м, но ловится он и на 2—3-метровой глубине.

Воздушные завесы

Очень заманчив способ лова рыбы с применением воздушной завесы. Этот способ в полупроизводственных условиях осуществляется на западном побережье Атлантического океана США. Завеса из воздушных пузырьков отпугивает рыбу. Она используется вместо сетного полотна как преграждающее, направляющее или загоняющее рыбу устройство в зоне действия закидных неводов, ставных ловушек и других способов лова.

Техника работы с воздушной завесой очень проста. С кормы самоходного судна, у которого имеется компрессор производительностью 3,8 м3/мин, в нужном месте вытравливают полиэтиленовый шланг длиной до 400 м. По его рабочей длине через каждые 30 см просверлены отверстия диаметром 0,9—0,3, мм. Воздух, подаваемый компрессором в шланг под давлением 14,2 атм, выходит через отверстия мелкими пузырьками и образует воздушную завесу.

В тех случаях, когда воздушная завеса применяется как преграждающее устройство, например, вместо запора или крыла ставного невода, система находится в неподвижном состоянии. Для загона косяков рыбы в определенное место выметанный шланг с действующей воздушной завесой медленно тянут в нужном направлении при помощи двух моторных судов. Воздушная завеса действует отпугивающе на рыб и ночью. Применяли воздушную завесу на глубинах до 11. м. Во избежание всплывания шланга его загружают.

Вполне понятно, что эффективность применения воздушной завесы зависит от поведения рыбы и прозрачности воды. Этот способ целесообразно применять в озерах и водохранилищах с прозрачной водой.

Контрольные вопросы.

- Какие орудия лова рыбы относятся отцеживающим видам?

- Принцип действия  отцеживающих орудий лова?

- Что такое тралы и какие они бывают?

- Принцип действия близнецового трала?

- Какие виды неводов вы знаете и каков принцип их действия?

- Какова конструкция закидного речного невода?

- Что такое уловистость орудий лова?

- От чего зависит уловистость плавных сетей?

- Каков принцип действия электрического света в рыболовстве?

- Каков принцип действия ботального способа лова в рыболовстве?

- Как используются воздушные завесы?